建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:  年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目

建设单位 (盖章) ：   宜良县蓬莱水泥有限公司

编制日期：2019年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一  建设项目基本概况	1

表二  建设项目所在地自然环境概况	38

表三  环境质量现状	43

表四  评价适用标准	47

表五  建设项目工程分析	52

表六  项目主要污染物产生及预计排放情况	87

表七  环境影响分析	90

表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	151

表九  结论与建议	155

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响自查表

附表3：建设项目地表水环境影响自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目评价范围及周边环境关系图

附图3：项目平面布置示意图

附图4：项目区域水系图

附图5：项目与宜良工业园区总体规划——用地布局规划关系图

附件：

附件1：环评委托书

附件2：备案证

附件3：营业执照

附件4：园区管理委员会关于宜良蓬莱水泥有限公司（企业）申报“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”的意见回复

附件5：排污许可证

附件6：用地手续

附件7：全国工业产品生产许可证

附件8：检测报告

附件9：全本信息公示截图及公众意见

# 表一  建设项目基本概况

| 项目名称 | 年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 宜良县蓬莱水泥有限公司 |
| 建设地点 | 云南省昆明市宜良县工业园区 |
| 法人代表 | 苏继富 | 联系人 | 李秋贵 |
| 联系电话 | 13888227956 | 传真 | -- | 邮政编码 | 652100 |
| 通讯地址 | 昆明市宜良县匡远镇汇东桥 |
| 立项审批部门 | 宜良县科学技术和工业信息化局 | 批准文号 | 宜科工信审[2019]1号 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3011水泥制造 |
| 占地面积 （平方米） | 20171.78 | 绿化面积 （平方米） | 600 |
| 总投资 （万元） | 9509.52 | 其中：环保 投资（万元） | 300.3 | 环保投资占总投资比例（%） | 3.16 |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2021年5月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 2017年10月23日，宜良县人民政府印发了《宜良县人民政府关于人大议案、建议办理情况的报告》（宜政发〔2017〕61号），该文件中“关于东山工业片区环境综合整治的建议”的重点建议办理情况中提出：立足于产业转型升级、社会稳定、生态修复，坚持分步分阶段实施的原则，从2017年起，到2021年，利用五年时间，解决东山工业片区一揽子问题，实现东山工业片区转型升级。第一阶段：从2017年到2018年，利用两年时间，淘汰大部分落后产能，采石场及堆场全部关停，异味气体和灰尘得到有效遏制，污染物总量大幅减少；第二阶段：从2019年到2021年，利用三年时间，实现东山工业片区全部工业企业关停或搬迁改造升级，汽修厂及商店根据新城规划保留或关停，生态环境得到明显改善，初步建成经济繁荣、功能完善、生态宜居的现代化城区，东山叠翠美景初现。 宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司是同一个法人名下的两家公司，均位于东山工业片区，属于宜良县政府规划搬迁的企业，宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司支持并积极响应宜良县政府出台的政策和规划，同意搬迁改造升级。 2018年底，宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，经过综合考虑后，宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司股东决定将“宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站”和“宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站”共同搬迁至该地块进行改造建设，搬迁后由宜良县蓬莱水泥有限公司统一管理。 具体搬迁技改建设内容及规模对照表见表1-1。 表1-1 项目搬迁技改建设内容及规模对照表 序号 搬迁技改前（现状） 搬迁技改后 备注 一 建筑工程 1.1 厂址 厂址 搬迁 其中 蓬莱水泥公司 宜良县北古城镇东山老工业区 宜良县工业园区 （原云南一帆工业有限公司项目地块） 红光水泥公司 宜良县北古城镇东山老工业区 （蓬莱水泥公司南侧） 1.2 厂区规模 占地面积（m2） 厂区规模 占地面积（m2） / 厂区用地面积 37176.4 厂区用地面积 20171.78 其中 蓬莱水泥公司 31840.4 / / 红光水泥公司 5336 / / 1.3 建设内容 建筑面积（m2） 建设内容 建筑面积（m2） / 生产车间、仓库、办公及生活用房、其他用房等 10905.85 生产车间、仓库、办公及生活用房、其他用房等 19415.34 其中 蓬莱水泥公司 7905.85 / / 红光水泥公司 3000 / / 二 生产线及产能 2.1 产品生产线 数量 产品生产线 数量 搬迁技改，生产线数量减少 水泥粉磨生产线 2条 水泥粉磨生产线 1条 其中 蓬莱水泥公司 1条 / / 红光水泥公司 1条 / / 2.2 产品方案及产能 数量 产品方案及产能 数量 搬迁技改，产能不变 水泥 年产120万t 水泥 年产42.5通用水泥 120万t 其中 蓬莱水泥公司 年产42.5通用水泥 60万t / / 红光水泥公司 年产52.5通用水泥 60万t / / 三 主要生产设备（水泥磨机） 3.1 设备型号 数量 设备型号 数量 淘汰现有项目生产设备，搬迁技改后的生产设备全部新购 Φ3.2×13m 3台 Φ4.2×13.5m 1台 其中 蓬莱水泥公司 2台 / / 红光水泥公司 1台 / / 目前，本项目已取得宜良县科学技术和工业信息化局关于“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”登记备案的通知（宜科工信审[2019]1号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的相关要求，本项目为水泥制造项目，需进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令 第1号）相关要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业 49、水泥粉磨站”，全部需编制报告表。为此，宜良县蓬莱水泥有限公司于2019年6月委托云南科环环境工程咨询有限公司编制该项目环境影响报告表。接受委托后，我单位及时组织技术人员进行现场踏勘和调查并收集与项目有关的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审批，为各级主管部门的决策和环境管理提供科学依据。 二、本项目内容及规模 1、基本概况 项目名称：年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目 建设性质：搬迁技改 建设单位：宜良县蓬莱水泥有限公司 建设规模：年产水泥120万吨 总投资：9509.52万元。 2、建设内容 本项目为搬迁技改项目，分别将宜良县蓬莱水泥有限公司、宜良县红光水泥有限公司名下现有的2条年产60万吨水泥粉磨站生产线统一搬迁至宜良县工业园区，合并为1条年产120万吨水泥粉磨站生产线，主要建设内容包括水泥粉磨生产线、储运工程、办公生活辅助工程、供水及供电工程、废气及废水治理工程等。本项目占地面积20171.78m2，总建筑面积19415.34m2，厂区绿化面积600m2，绿化率2.97%。 本项目建设内容具体见表1-2。 表1-2 本项目建设内容一览表 项目 建设内容 备注 主体工程 水泥粉磨生产线 水泥粉磨生产线一条，主要包括粉磨车间、搅拌楼、包装车间等。 新建 其中 粉磨车间 设置1个粉磨车间，建筑面积2297m2，位于项目区中北部，内设1套选粉系统（配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）、预破立磨系统及Φ4.2×13.5m的球磨机，配套其他辅助设施设备。 新建 搅拌楼 设置1个搅拌楼，内设2套气力与机械复合式混料机及其他辅助设施设备。 新建 包装及发散车间 设置1个包装及发散车间，建筑面积1096m2，位于项目区中东部，内设2台八嘴回转式包装机、2台高台移动式装车机及其他辅助设施设备。 新建 储运工程 配料转运临时 堆场及卸料坑 配料转运临时堆场占地面积220m2，顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，堆存量约为550m3，位于项目区东南角。 新建 配料卸料坑占地面积为404m2，顶部设有顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，位于项目区东南角，卸料坑内设置有卸料斗及输送系统。 新建 配料仓/库 熟料方仓 设置1座熟料方仓，建筑面积1300m2，位于项目区北侧，储量为1200t，容积为2000m3，主要用于堆存熟料。 新建 矿渣方仓 设置1座矿渣方仓，建筑面积1300m2，位于项目区北侧，储量为1200t，容积为2000m3，主要用于堆存矿渣。 新建 石灰石方仓 设置1座石灰石方仓，建筑面积650m2，位于项目区北侧，储量为600t，容积为1000m3，主要用于堆存石灰石（公厘石）。 新建 石膏方仓 设置1座石膏方仓，建筑面积650m2，位于项目区北侧，储量为600t，容积为1000m3，主要用于堆存石膏。 新建 粉煤灰圆库 设置1座粉煤灰圆库（规格：Φ10m×21m），位于项目区中西部，储量为1000t，容积为1648.5m3，主要用于堆存粉煤灰。 新建 成 品 库 水泥圆库 设置6座水泥圆库（规格：Φ10m×21m），每2座水泥库共用1台散装机，位于项目区中西部，储量为1000t/座，容积为1648.5m3/座，主要用于堆存成品水泥。 新建 辅助工程 办公生活楼 设置1栋3层砖混结构办公生活楼，位于项目区西南角，建筑面积1698m2。其中：一层设有接待室、化验室（产品检验）、值班室、卫生间等；二层及三层设有办公室、财务室、活动室、卫生间等。 沿用拟建场地内已有建筑 食堂 设置1个食堂，为1层砖混结构，建筑面积380m2。 公用工程 供电系统 由宜良县北古城镇35KV变电站供应。 / 供气系统 项目天然气运输方式为管道运输，由项目区南侧紧邻园区道路一侧的天然气管道输送至本项目天然气热风炉作燃料，厂内天然气管道长度约130m，管道内径90mm，厂区天然气最大在线量0.82m3，约0.0005t。 / 给水系统 由工业园区内自来水给水系统供应。 / 排水 系统 采取雨污分流系统 ①雨水：厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。 ②污水 A.厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理），经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 B.项目工艺冷却水经循环水池收集处理后循环使用，不外排。 C.厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 / 道路及硬化区 厂区内主干道均为7.0m宽，次干道为4.0m，各条道路距建构筑物均满足防火间距的要求。厂内道路均采用公路型断面形式，混凝土路面。 新建 环保工程 雨污分流管网 按规范设计并建设雨水收集管网、污水收集管网。 新建 生活污水预处理 设施 隔油池 设置容积为0.3m3的三级隔油池1座，用于含油废水隔油预处理。 新建 化粪池 设置容积为1m3的化粪池1座，用于生活污水熟化预处理。 新建 生产废水预处理 设施 化验器具清洗废水预处理池 设置容积为0.3m3的三级预处理池。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。 新建 冷却水 循环系统 设置1套冷却水循环系统，配套建有冷却塔（冷却能力为100m3/h）及容积为30m3的冷却水循环池。工艺冷却水循环使用，不外排。 新建 综合污水深度处理系统 污水 处理站 设置处理能力不低于5m3/d的污水处理站1座，并配套容积为10m3的再生水暂存池。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 新建 回用管网 再生水回用管网由污水处理站再生水暂存池接至绿化区用水点。 新建 车轮清洗废水处理设施 沉淀池 设置容积为2m3的沉淀池。车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 新建 初期雨水收集池 设置容积为270m3的初期雨水收集池1座。 新建 有组织粉尘治理设施 原辅料卸料及输送工段 卸料坑 粉尘 卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 新建 皮带输送粉尘 设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 新建 粉 磨 工 段 选粉机 废气 预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 新建 预破立磨 粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 新建 水泥磨 粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 新建 搅拌楼 粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 新建 储 库 及 散 装 工 段 粉煤灰库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 1#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 2#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 3#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 4#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 5#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 6#水泥库 库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 新建 1~2#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 新建 3~4#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 新建 5~6#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 新建 水 泥 包 装 及 发 散 工 段 1#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 新建 2#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 新建 1#袋装 水泥发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 新建 2#袋装 水泥发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 新建 无组织 粉尘治理 配料转运 临时堆场扬尘 配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 新建 卸料坑 卸料倾倒粉尘 配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套袋式除尘器。 新建 物料转运粉尘 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 新建 水泥散装粉尘 水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 新建 包装运输 包装车间全封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 新建 运输道路扬尘 定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 新建 厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 新建 其他 生产工序均设置于密闭车间内。 工程 内容 食堂油烟治理 油烟净化系统 厨房灶头上方设置油烟集气罩，集气罩末端安装1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m。 新建 设备噪声 高噪声设备置于封闭车间内，基础减振。 新建 固废处置 危废 暂存间 1间，建筑面积10m2，位于包装车间南侧，必须防扬散、防流失、防渗漏，且按重点防渗要求进行防渗处理。危废暂存间内设高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌。 新建 生活 垃圾桶 若干，分布设置于办公生活区。 新建 消防水池 设置于包装车间南侧，位于罐区北面，容积为90m3。 新建 绿化 项目区内绿化面积约为600m2。 新建 临时工程 （1）临时施工便道及施工出入口：项目建设全部在征地范围线内完成，占地区域地形平坦。项目出入口与红枫路相接，无需设置施工便道，依托项目南侧出入口作为施工出入口即可。 （2）施工营地：项目施工高峰期施工人员总共约为20人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的餐饮住宿均依托周边配套服务设施，只留守1名人员进行夜间值班。 （3）“三场”规划： ①砂石料场：项目建设所需的砂、石料购于具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。 ②取土场：项目建设过程回填土方全部由项目区域挖方提供，无需设置取土场。 ③弃渣场：项目建设过程不产生弃渣，项目区内不设置弃渣场。 3、产品方案 项目产品为袋装水泥和散装水泥，投产后生产能力为年产36万吨袋装水泥、84万吨散装水泥。 具体产品方案见表1-3。 表1-3 产品方案表 序号 产品名称 年产量（万t） 规格 储存方式 备注 1 袋装水泥 36 50kg/袋 成品库 / 2 散装水泥 84 / 罐车储运 散装率为70% 合计 / 120 / / / 产品通用水泥42.5的产品质量严格按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准执行。本项目厂内产品检验包括物理指标及化学指标的检验，并按相关规范操作。 通用硅酸盐水泥组分见表1-4。 表1-4 通用硅酸盐水泥组分表 单位：% 品种 代号 组分 熟料+石膏 粒化高炉矿渣 火山灰质混合材料 粉煤灰 石灰石 硅酸盐水泥 P·Ⅰ 100 -- -- -- -- P·Ⅱ ≥95 ≤5 -- -- -- ≥95 -- -- -- ≤5 普通硅酸盐水泥 P·O ≥80且＜95 ＞5且≤20 -- 矿渣硅酸盐水泥 P·S·A ≥50且＜80 ＞20且≤50 -- -- -- P·S·B ≥30且＜50 ＞50且≤70 -- -- -- 火山灰质硅酸盐水泥 P·P ≥60且＜80 -- ＞20且≤40 -- -- 粉煤灰硅酸盐水泥 P·F ≥60且＜80 -- -- ＞20且≤40 -- 复合硅酸盐水泥 P·C ≥50且＜80 ＞20且≤50 产品质量（化学指标）标准见表1-5。产品质量（物理指标）标准见表1-6。 表1-5 产品质量（化学指标）标准 单位：% 品种 代号 不溶物 （质量分数） 烧失量 （质量分数） 三氧化硫 （质量分数） 氧化镁 （质量分数） 氯离子 （质量分数） 备注 硅酸盐水泥 P·Ⅰ ≤0.75 ≤3.0 ≤3.5 ≤5.0a ≤0.06c 产品化学指标由厂内化验室进行检验 P·Ⅱ ≤1.50 ≤3.5 普通硅酸盐水泥 P·O -- ≤5.0 矿渣硅酸盐水泥 P·S·A -- -- ≤4.0 ≤6.0b P·S·B -- -- -- 火山灰质硅酸盐水泥 P·P -- -- ≤3.5 ≤6.0b 粉煤灰硅酸盐水泥 P·F -- -- 复合硅酸盐水泥 P·C -- -- 注：①a如果水泥压蒸试验合格，则水泥中氧化镁的含量（质量分数）允许放宽至6.0%。 ②b如果水泥中氧化镁的含量（质量分数）大于6.0%时，需进行水泥蒸压安定性试验并合格。 ③c当有更低要求时，该指标由买卖双方协商确定。 ④碱含量为选择性指标。 表1-6 产品质量（物理指标）标准 一 凝结时间 备注 品种 初凝时间 终凝时间 -- -- -- 物理指标由厂内化验室进行检验 1 硅酸盐水泥 ≥45min ≤390min -- -- -- 2 普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥 ≥45min ≤600min -- -- -- 二 安定性 1 沸煮法合格 三 强度（单位：兆帕） 品种 强度等级 抗压强度 抗折强度 3d 28d 3d 28d 1 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥 42.5 ≥17.0 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.5 2 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥 42.5 ≥15.0 ≥42.5 ≥3.5 ≥6.5 注：细度指标为选择性指标。 4、原、辅材料消耗 （1）生产原、辅料 项目生产过程中使用的原、辅料主要为熟料、矿渣、石灰石（公里石）、石膏、粉煤灰、助磨剂等组成，其次物料烘干系统的烘干热源为热风炉产生的热风，热风炉燃料为天然气。项目所使用的原、辅材料均为外购。 外购熟料品质需满足《硅酸盐水泥熟料》（GB/T 21372-2008），矿渣需满足《水泥制品用矿渣粉应用技术规程》（JC/T 2238-2014）、石膏需满足《用于水泥中的工业副产石膏》（GB/T 21371-2008）、粉煤灰需满足《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB/T 50146-2014）、助磨剂需满足《水泥助磨剂》（GB/T 26748-2011）。 原、辅材料及用量见表1-7。 表1-7 主要原辅材料用量 序号 名称 年用量 储存位置及方式 厂内一次 最大存储量 用途 备注 1 熟料 55万t/a 熟料方仓（容积2000m3） 1200t 生产 原料 原辅料均根据市场情况，外购于合法生产厂家，目前尚未确定具体供应商 2 矿渣 45万t/a 矿渣方仓（容积2000m3） 1200t 3 石膏 8万t/a 石膏方仓（容积1000m3） 600t 4 石灰石（公厘石） 5.8万t/a 石灰石方仓（容积1000m3） 600t 5 粉煤灰 5.8万t/a 粉煤灰圆库（容积1648.5m3） 1000t 6 助磨剂 0.4万t/a 粉磨车间内隔离一独立区域（容积125m3） 337.5t 7 天然气 36.22万m3/a 园区天然气管道接入厂区内，通过厂内燃气管道（长度约130m，管道内径90mm）引至热风炉，厂内不设天然气储罐 最大在线量0.0004t 热风炉燃料 工业园区天然气管道，总硫含量应小于200mg/m3 部分原辅材料物料化学性质： 表1-8 熟料平均化学成分（%） Loss CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K20 Na2O SO3 / 65.29 22.08 5.16 3.63 2.06 / / 0.053 表1-9 矿渣平均化学成分（%） L.O.I SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl— H20 Total 2.20 15.59 4.16 67.71 3.52 2.54 0.21 0.17 / 0.0022 3.90 96.10 表1-10 天然气成分分析 成分 CH4 C2H6 C3H8 CO2 H2O S 含量 95.94% 0.91% 0.14% 3.00% 62ppm 200mg/m3 （2）化验室药剂 化验药剂及用量见表1-11。 表1-11 化验室药剂用量 序号 名称 年用量 储存位置及方式 化验室一次 最大存储量 用途 备注 1 氢氧化钠溶液 1500mL/a 玻璃瓶装，放置于化验室试剂柜 300mL 产品化学指标化验 外购于合法生产厂家 2 甲基红指示剂溶液 400mL/a 180mL 3 盐酸溶液 1200mL/a 300mL 4 硝酸铵溶液 300mL/a 100mL 5 氯化锶溶液 300mL/a 100mL 6 过氧化氢溶液 600mL/a 100mL 7 磷酸溶液 800mL/a 200mL 8 硝酸溶液 800mL/a 200mL 9 乙醇溶液 1500mL/a 800mL 10 二苯偶氮碳酰肼溶液 400mL/a 100mL 11 硝酸汞溶液 400mL/a 100mL 5、主要生产设备 根据建设单位提供的资料，主要生产设备见表1-12、表1-13、表1-14、表1-15、表1-16、表1-17。 表1-12 原料辅料堆棚及水泥配料工段主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 棒条闸门 1500×2200mm 台 2 / 2 胶带输送机 TD75槽型，B1000X105.6m 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；水平输送距离：102.4m；提升高度：24.304m；斜度16º；输送能力：Q=600t/h；带速：V=1.25m/s；拉紧装置：垂直拉紧 3 胶带输送机 TD75槽型，B1000X50.75m 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；水平输送距离：50.4m；提升高度：4.97m；斜度5.5º；输送能力：Q=600t/h；带速：V=1.25m/s；拉紧装置：垂直拉紧 4 带式输送机 TD75槽型，B1000×89500mm 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；输送能力：Q=600t/h；带速：V=1.25m/s；倾角：0°；拉紧装置：垂直拉紧 5 离心通风机 9-26№12.5D 左45° 台 1 / 6 单层棒条阀 LB-Ⅰ 台 5 1480×800mm 7 调速皮带秤 DEL80 台 1 输送距离：3000mm；输送物料：石膏；计量精度：≤±0.5%；给料范围：2～20t/h 8 调速皮带秤 DEL80 台 1 输送距离：3000mm；输送物料：石灰石； 计量精度：≤±0.5%；给料范围：5～50t/h 9 调速皮带秤 DEL80 套 1 输送距离：3000mm；输送物料：矿渣；计量精度：≤±0.5%；给料范围：5～50t/h 10 调速皮带秤 DEL80 套 2 输送距离：3000mm；输送物料：矿渣；计量精度：≤±0.5%；给料范围：20～200t/h 11 胶带输送机 TD75槽型，B800X68.3m 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；水平输送距离：67.45m；提升高度：5.95m；斜度：0~16º；输送能力：Q=250t/h；带速：V=1.25m/s；拉紧装置：螺旋拉紧 12 胶带输送机 TD75槽型，B800X52.6m 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；水平输送距离：50.5m；提升高度：14.25m；斜度：16º；输送能力：Q=250t/h；带速：V=1.25m/s；拉紧装置：螺旋拉紧 13 胶带输送机 TD75槽型，B800X44.2m 台 1 输送物料：熟料、石膏、石灰石、矿渣；水平输送距离：42.5m；提升高度：12.2m；斜度：16º；输送能力：Q=250t/h；带速：V=1.25m/s；拉紧装置：螺旋拉紧 14 自卸式永磁除铁器 型号RCYD（C）-8.0-T2 台 1 / 15 电动智能无人抓斗 桥式起重机 / 台 1 起重量：16t(含抓斗)；最大起升高度：12m；抓斗容量：6.3m3 表1-13 粉磨工段主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 电液动耐磨侧三通 YFC-Ⅰ500x500mm 台 1 / 2 稳流称重仓 Φ3000mm 台 1 储量：30t 3 棒式闸门 600x600 台 1 / 4 定量给料机 B2000x2500mm 台 1 能力：120-1200t/h 5 预破立磨 HJPM3630 台 1 粉磨物料：水泥熟料；入磨物料水分：〈1%；比表面积：≥180m2/kg；通过量：≥1000t/h 6 板链斗式提升机 NBH1200D 台 1 输送物料：熟料等颗粒料；容重：1.3t/m3；升高度：54.65m；能力：1200t/h 7 管道除铁器 RCGZ-1200 台 1 能力：1200t/h 8 Ｖ型选粉机 / 台 1 能力：160~275t/h 9 预粉磨选粉机 TUS-X4500 台 1 能力：160~270t/h 10 电液动耐磨正三通 YFC-Ⅰ500x500mm 台 1 11 立磨选粉循环风机 Y6-2×39№21.7 F 台 1 冷却水用量：2.5m3/h x2 12 空气输送斜槽 XZ400x9000mm 台 2 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 13 斜槽风机 XQINo.5.4 逆时针90° 台 2 / 14 电液动耐磨正三通 YFC-Ⅰ500x500mm 台 2 / 15 皮带机 DTⅠⅠA 800x13000 台 1 输送物料：熟料等颗粒料；容重：1.3t/m3；能力：250t/h；水平输送距离：13m；提升高度：0m；拉紧方式： 螺旋拉紧 16 金属探测仪 / 台 1 / 17 排风机 Y6-29NO17.2D 逆45° 台 1 冷却水用量：0.8~1.2m3/h 18 水泥磨 Ф4.2x13.5m 台 1 生产能力：≥180 t/h；入磨物料粒度：≤5mm；出磨成品细度：3300±100cm2/g；传动方式：中心传动；研磨体装载量：250t；滑履轴承冷却水用量：3.5m3/hx2 19 单层双门重锤翻板阀 700x700mm 台 1 / 20 空气输送斜槽 XZ400x3970mm 台 1 输送物料：出磨水泥；输送量：350t/h 21 离心通风机 XQINo.4.8A逆0° 台 1 / 22 提升机 NSE200x23000mm 台 1 提升高度：23m；输送量：180t/h（max：220t/h）；物料：水泥 23 离心通风机 Y6-45No.12D 逆180° 台 1 / 24 空气输送斜槽 XZ315x~19000mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：50t/h 25 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 / 26 空气输送斜槽 XZ400x~25000mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：250t/h 27 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 / 28 电动葫芦 CD125-12D 台 1 提升能力：25t；提升高度：13m 29 电动葫芦 CDI5-13D 台 1 提升能力：5t；提升高度：13m 30 钢球提升器 / 台 1 提升能力：3t 31 取样器 / 台 1 取样量：0~80kg/h 32 电动蝶阀 DN2300 台 1 / 33 电动蝶阀 DN1700 台 1 / 34 电动蝶阀 DN1500 台 1 / 35 电动蝶阀 DN2000 台 1 / 36 电动蝶阀 DN950 台 1 / 37 手动蝶阀 / 台 1 / 38 储气罐 C-2/0.8 台 1 容积：2m3；压力：0.8MPa 39 膨胀节 / 台 1 / 40 燃天然气热风炉系统 / 台 1 供热能力：4.18×10^7 KJ/h；供热温度：350℃；热效率：95% 41 压缩空气管道及管件 / 套 1 / 表1-14 水泥储存及散装工段主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 气力与机械复合式 混料机 UFH630x3500-2 台 1 混料能力：100~300t/h；物料：水泥 2 提升机 NSE200x26150mm 台 1 提升高度：26.15m；输送量：180t/h（max：220t/h）；物料：水泥 3 气动闸板阀 400x400mm 台 2 / 4 气动闸板阀 800x800mm 台 2 / 5 空气输送斜槽 XZ400x40450mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：250t/h 6 斜槽风机 XQII4.7A 台 2 / 7 空气输送斜槽 XZ400x20200mm 台 1 输送物料：水泥，矿粉；输送能力：250t/h 8 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 / 9 库底充气及流化系统 / 套 7 / 10 库底卸料系统 B500/400 套 4 / 11 罗茨风机 / 台 7 / 12 空气输送斜槽 XZ400x18620mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 13 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 14 空气输送斜槽 XZ400x18325mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 15 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 16 空气输送斜槽 XZ400x~19000mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 17 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 18 空气输送斜槽 XZ400x~19000mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 19 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 / 20 粉料定量喂料计量 控制系统 / 套 2 输送物料：矿粉；能力：16~80t/h 21 粉料定量喂料计量 控制系统 / 套 1 输送物料：水泥；能力：40~200t/h 22 空气输送斜槽 XZ400x17155mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 23 斜槽风机 XQII4.7A 台 1 / 24 空气输送斜槽 XZ400x6462mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：150t/h 25 斜槽风机 6-27-13No6.5A 台 1 / 26 气力与机械复合式 混料机 UFH800x4000-2 台 1 混料能力：200~500t/h； 物料：水泥、矿粉 27 提升机 NSE400x34380mm 台 1 提升高度：34.38m；输送量：350t/h（max：420t/h）；物料：水泥 28 空气输送斜槽 XZ500x44550mm 台 1 输送物料：水泥；输送能力：400t/h 29 斜槽风机 9-19No。5A 台 2 / 30 离心风机 9-26No.9D 台 1 / 31 离心风机 9-26No.8D 台 7 / 32 手动蝶阀 TOP-13 台 7 / 33 库顶人孔门 700x800mm 台 7 / 34 量仓孔盖 Φ250 mm 台 7 / 35 水泥库侧卸料系统 套 6 给料能力：160t/h 36 罗茨鼓风机 ZG-80 台 3 供库侧卸料系统 37 固定式散装机 / 套 3 物料：水泥；装车能力：150t/h 38 储气罐 C-2/8 台 1 容积：2m3；压力：0.8MPa 39 空气炮 BB4-20-30 台 21 容量：100升 40 压缩空气管道及管件 / 套 1 / 41 水泥输送管道及管件 / 套 1 / 表1-15 水泥包装及发放工段主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 斗式提升机 NE150×23000mm 台 2 提升高度：23000mm；提升物料：水泥；提升能力：165m3/h；链速：30m/min 2 电振筛 RZSⅢ-120 台 2 产量：120t/h；振动频率：970次/min 3 包装仓（中间仓） RBC30Ⅲ 台 2 规格：Φ3000mm；容积：30t； 高料位：22t；底料位：10t 4 手动螺旋闸阀门 RLM400 台 2 规格：400×400mm 5 卸料装置 RX400 台 2 卸料能力：130t/h；进料口尺寸：390×180mm；出料口尺寸：390×320mm 6 八嘴回转式包装机 BHYW8D 台 2 装袋能力：90-120t/h；机身转速：0~6r/min；袋重合格率：≥95%；单袋重误差：+0.4~-0.2kg；20袋总重量：≥1000kg 7 卸袋输送机 RXD800 台 2 带宽：800mm；带速：0.9m/s 8 加长辊道式清袋机 RGQ800JC 台 2 带宽：800mm 9 包装机集灰斗 BHCH25 台 2 / 10 卸袋机集灰斗 RHD-03 台 2 / 11 清袋机集灰斗 RHD 台 4 / 12 带式输送机 DTⅡA，平型 台 1 规格：B800×10000mm；能力：120t/h；带速：1.0m/s；输送物料：袋装水泥 13 带式输送机 DTⅡA，平型 台 1 规格：B800×19000mm；能力：120t/h； 带速：1.0m/s；输送物料：袋装水泥 14 电动转弯溜子 RZL800C 台 8 通过运输机带宽：800mm； 输送能力：2400袋/小时 15 离心通风机 9-26№14D左45° 台 1 / 16 高台移动式装车机 RZJ-08 台 4 / 17 离心通风机 9-26 No12.5D左45° 台 2 / 18 链式输送机 FU200×11760mm 台 2 输送量：28m3/h；链速：17m/min 19 手动蝶阀 TPO 套 1 / 20 储气罐 C-4/0.8 台 1 容积：4.0m3；压力：0.8MPa 21 电动葫芦 CDⅠ1-12D 台 1 提升高度：12m；起重量：1.0t 22 压缩空气管道及管件 / 套 1 / 表1-16 压缩空气站主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 双螺杆式空气压缩机 FHLGD-132F 台 2 排气量：23.6m3/min；排气压力：0.8MPa； 冷却方式：风冷 2 储气罐 C-3/0.8 台 2 容积：3m3 3 空气过滤器 FHGL7-25 台 2 处理量：27m3/min；过滤精度：0.1PPM 4 冷冻式干燥机 FHLG-25F 台 2 处理量：27m3/min；冷却方式：风冷 5 空气过滤器 FHGL5-27 台 2 处理量：25m3/min；过滤精度：0.01PPM 6 玻璃钢屋顶风机 WS－85－6 №5.3 台 2 / 7 压缩空气管道及附件 / 台 1 / 表1-17 除尘设施设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器 型号PPCS96-4，风量为26800m3/h，处理效率为99.9% 台 1 用于处理原辅料卸料及输送工段卸料坑粉尘 2 单机脉冲 除尘器 型号DWC(A)-64，风量为4500m3/h，处理效率为99% 台 1 用于处理原辅料卸料及输送工段皮带输送粉尘 3 气箱脉冲 袋式除尘器 型号PPCA128-2-16，风量为96000m3/h，处理效率为99.9% 台 1 用于处理粉磨工段选粉筛分粉尘 4 气箱脉冲 袋式除尘器 型号PPCS128-6，风量为40000m3/h，处理效率为99.9% 台 1 用于处理粉磨工段预破立磨粉尘 5 气箱脉冲 袋式除尘器 型号PPW96-2x5，风量为40000m3/h，处理效率为99.9% 台 1 用于处理粉磨工段水泥磨粉尘 6 气箱脉冲 袋式除尘器 型号PPC32-6，风量为13390m3/h，处理效率为99.9% 台 1 用于处理粉磨工段搅拌楼粉尘 7 袋式除尘器 型号PPC32-4，风量为8900m3/h，处理效率为99.5% 台 7 用于处理储库库顶粉尘 8 袋式除尘器 型号HMC-48(A)，风量为3200m3/h，处理效率为99.5% 台 3 用于处理储库侧卸料粉尘 9 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器 型号PPC64-6，风量为26700m3/h，处理效率为99.9% 台 2 用于处理水泥包装及发散工段包装仓及包装机粉尘 10 袋式除尘器 型号PPCA96-2x6，风量为40000m3/h，处理效率为99.5% 台 2 用于处理水泥包装及发散工段袋装水泥发散粉尘 合计 / / 台 20 / 6、占地及平面布置 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地。 本项目水泥粉磨生产线位于厂区中南部，包装车间位于厂区中东部，成品库位于厂区中西部，原料库位于厂区北侧，配料转运临时堆场及卸料坑位于厂区东南角，办公生活楼及食堂位于西南角。厂区大门位于项目南厂界处，厂区南面有园区红枫路通达，可方便的与厂主道路相通，交通便利。 7、辅助设施 （1）给排水 ①给水系统 项目生产、生活用水利用工业园区内自来水，能满足项目生产、生活供水要求。厂区给水管采用DN80，给水管成环状布置，本项目用水可由以上供水管道开口接入。 ②排水系统 项目排水采用雨污分流制。 A.雨水 厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。 B.污水 a.厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 b.项目工艺冷却水经循环水池收集处理后循环使用，不外排。 c.厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 （2）供配电 项目用电由宜良县北古城镇35KV变电站接入，通过架空电线引入厂区配电站，分配到各用电设备。 （3）供热 项目烘干系统热源由热风炉提供，燃料为天然气，属于清洁能源；食堂采用电能作为供热能源。 （4）供气 项目天然气运输方式为管道运输，由项目区南侧紧邻园区道路一侧的天然气管道输送至本项目天然气热风炉作燃料，厂内天然气管道长度约130m，管道内径90mm，厂区天然气最大在线量为0.82m3，约0.0005t。 8、工作制度及劳动定员 项目年工作300天，每天运行24h，实行3班工作制度。项目定员20人，其中管理人员3人，生产人员17人，仅在厂区就餐，不在厂区住宿。 9、施工进度 项目施工周期为2019年12月~2021年6月（共18个月）。 10、项目环保投资估算 项目总投资9509.52万元，其中：环保投资300.3万元，占总投资的3.16％。 环保投资情况见表1-18。 表1-18 环境保护投资概算表 单位：万元 序号 环保设施 数量或规模 投资金额 施 工 期 1 洒水降尘设施 塑料水管50m，水泵1台 2 2 材料堆放临时工棚 20m2 2 3 地表径流雨水临时沉砂池 1个，容积15m3 0.6 4 临时截排水沟 570m 2 5 施工废水临时收集沉淀池 1个，容积1.5m3 0.25 6 生活垃圾桶 2个 0.15 7 建筑垃圾清运 / 1 8 施工期水土 保持防治措施 估列 11 小计 / / 19 运 营 期 1 有组织排放 粉尘治理设施 原辅料卸料及输送工段 卸料坑 粉尘 卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 216 皮带输送粉尘 设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 粉 磨 工 段 选粉机 废气 预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 预破立磨粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 水泥磨 粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 搅拌楼 粉尘 设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 储 库 及 散 装 工 段 粉煤灰库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 1#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 2#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 3#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 4#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 5#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 6#水泥库库顶粉尘 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 1~2#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 3~4#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 5~6#水泥库侧卸料 粉尘 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 水 泥 包 装 及 发 散 工 段 1#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 2#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 1#袋装 水泥发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 2#袋装 水泥发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 2 无组织 排放粉尘治理设施 配料转运 临时堆场扬尘 配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 2 卸料坑 卸料倾倒粉尘 配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套袋式除尘器。 8 物料转运粉尘 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 水泥散装粉尘 水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 包装运输 包装车间封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 运输道路扬尘 定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 2 厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 其他 生产工序均设置于密闭车间内。 纳入工程投资 3 雨污分流管网 按规范设计并建设雨水收集管网、污水收集管网。 5 4 生活污水预处理设施 设置容积为0.3m3的三级隔油池1座，用于含油废水隔油预处理。 0.2 设置容积为1m3的化粪池1座，用于生活污水熟化预处理。 1 5 生产废水预处理 设施 设置容积为0.3m3的三级预处理池。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。 2.2 设置1套冷却水循环系统，配套建有冷却塔（冷却能力为100m3/h）及容积为30m3的冷却水循环池。工艺冷却水循环使用，不外排。 6 6 综合污水深度处理系统 设置处理能力不低于5m3/d的污水处理站1座，并配套建设容积为10m3的再生水暂存池1座。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 8 再生水回用管网由污水处理站再生水暂存池接至绿化区用水点。 0.5 7 车轮清洗废水处理设施 设置容积为2m3的沉淀池。车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 0.5 8 初期雨水收集池 设置容积为270m3的初期雨水收集池1座。 15 9 食堂油烟治理 房灶头上方设置集气罩，集气罩末端安装1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m。 1 10 噪声防治 厂房隔声（纳入工程投资）、减振基础 5 11 生活垃圾桶 若干（估列） 0.1 12 危废暂存间 1间，建筑面积10m2，位于包装车间南侧，必须防扬散、防流失、防渗漏，且按重点防渗要求进行防渗处理。危废暂存间内设高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌。 2 13 消防水池 设置于包装车间南侧，位于罐区北面，容积为90m3。 5 14 绿化 面积600m2 1.8 小计 / / 281.3 合计 / 300.3 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司是同一个法人名下的两家公司，均位于东山工业片区，属于宜良县政府规划搬迁的企业。 2018年底，宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，经过综合考虑后，宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司股东决定将“宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站”和“宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站”共同搬迁至该地块进行改造建设，搬迁后由宜良县蓬莱水泥有限公司统一管理。 一、原项目建设内容及建设规模 1、原有项目基本情况 （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 企业名称：宜良县蓬莱水泥有限公司； 项目名称：年产60万吨水泥粉磨站项目； 厂址地点：宜良县北古城镇东山老工业区，厂址中心坐标为经度103°10′59.51″；纬度24°56′28.18″； 建设时间：始建于1985年，1994年、2004年、2009年、2010年陆续实施扩建及技术改造，最终水泥粉磨能力达60万t/a。 （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 企业名称：宜良县红光水泥有限公司； 项目名称：宜良红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁项目； 厂址地点：宜良县北古城镇东山老工业区，厂址中心坐标为经度103°10′55.57″；纬度24°56′13.91″； 建设时间：始建于2001年，2006年实施了搬迁技改，最终水泥粉磨能力达60万t/a。 2、原有项目建设内容及生产规模 根据原有项目环保手续、排污许可证（副本）及现场踏勘情况得出原有项目建设内容及生产规模等相关资料。 具体如下： （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 ①建设规模 原有项目占地面积31840m2，总建筑面积7905.85m2，其中粉磨车间建筑面积5801.85m2，包装车间建筑面积243m2，原料堆场建筑面积825m2，住宿楼建筑面积219m2，办公楼建筑面积337m2，检验楼建筑面积80m2，其他辅助设施（厕所、配电室等）建筑面积400m2，水泥粉磨能力达到60万吨/年。技改搬迁项目实施后，原有项目关停。 ②建设内容 原有项目厂区内分为生产区和办公生活区，生产区设有粉磨车间、包装车间、原料库（包括混合材堆场、石膏堆场、熟料库）、产品库（水泥库）及其他配套设施，办公生活区设有员工住宿楼（3F、4F）、办公楼（2F、3F，其中三层办公楼的1层设置为食堂）、检验楼（2F）。技改搬迁项目实施后，原有项目建构筑物全部停用。 ③原辅料消耗及生产设备 原有项目主要原辅料为矿渣、石膏、石灰石、熟料等（均为小颗粒物料，无需碾压、破碎就可直接进入磨机），均外购于合法生产厂家，烘干机热风炉燃料为煤，用水及用电由附近城市供水、供电系统供给。 原有项目主要设备有φ3.2*13球磨机2台、φ3.2*25烘干机1台、输送能力为100t/h的物料输送皮带1套、台时产量为60t/h的包装机1台、布袋除尘器4套等。技改搬迁项目实施后，原有项目设施设备全部淘汰，外售处理。 （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 ①建设规模 原有项目占地面积6700m2，其中主厂区占地面积5500m2，附属厂区占地面积1200m2，水泥粉磨能力达到60万吨/年。技改搬迁项目实施后，原有项目关停。 ②建设内容 原有项目建设内容包括粉磨车间、包装车间、原料库（混合材堆场、熟料库）、产品库（水泥库）及其他配套设施。技改搬迁项目实施后，原有项目建构筑物全部停用。 ③原辅料消耗及生产设备 原有项目主要原辅料为矿渣、石膏、熟料等，均外购于合法生产厂家，烘干机热风炉燃料为煤，用水及用电由附近城市供水、供电系统供给。 原有项目主要设备有φ3.2*13球磨机2台、φ3.2*25烘干机1台、台时产量为100t/h的包装机1台、布袋除尘器4套等。技改搬迁项目实施后，原有项目设施设备全部淘汰，外售处理。 二、原有项目环保手续办理情况 1、原有项目环评及环保竣工验收手续办理情况 （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 宜良县蓬莱水泥有限公司始建于1985年，原名宜良县蓬莱水泥厂，厂址位于宜良县匡远镇汇东桥，由宜良县匡远镇蓬莱村委会筹集资金与中国有色金属工业总公司第九设计公司联合组建，投资400万元，于1987年4月建成投产，主要从事生产、销售矿渣硅酸盐水泥，建成初期设计年生产能力为4万吨。 1987年至1994年期间，先后投入技改资金，使生产能力由原来年产4万吨增加至年产6万吨。 1994年6月，再次投入技改资金，使生产能力由原来年产6万吨增加至年产10万吨。 2004年起，继续加大技改力度，先后对环保除尘设施、生产技术和机械设备进行改造。 2009年，企业进行了体制改革，宜良县蓬莱水泥厂经济性质由集体所有改为自然人出资有限责任公司。2009年年末，为贯彻落实国家节能减排政策，拆除了2座立窑，生料磨停用，停止熟料生产，保留粉磨系统作为水泥粉磨站。 2010年，为充分利用厂区闲置厂房及土地资源，按照国家节能减排、淘汰落后产能政策的相关文件要求，并经云南省工业和信息化委员会发函（云工信函[2010]172号）确认，厂内新增2台符合产业政策的φ3.2*13m高效节能管磨机，淘汰1台φ2.6*13m水泥磨机，技改后的水泥粉磨能力达到60万吨/年。宜良县蓬莱水泥有限公司于2011年3月委托云南大学科技咨询发展中心编制了《年产60万吨水泥粉磨站项目环境影响报告表》（属于补办环评手续），于2011年7月21日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目环境影响报告表》的批复（宜环保[2011]138号），于2012年11月委托宜良县环境保护局监测站对“年产60万吨水泥粉磨站项目”进行竣工环保验收工作，于2013年9月2日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（宜环保[2013]113号）。 宜良县蓬莱水泥有限公司环保手续办理情况详见表1-19。 表1-19 宜良县蓬莱水泥有限公司环保手续办理情况 建设单位 项目实施日期 环评办理情况 验收办理情况 建设内容及生产规模 宜良县蓬莱 水泥有限公司（前身为宜良县蓬莱水泥厂） 1985年 无 无 生产能力4万吨/年 1987年~1994年 无 无 生产能力6万吨/年 1994年6月 无 无 生产能力10万吨/年 2004年 无 无 生产能力不变，环保除尘设施、生产技术和机械设备进行改造 2009年年末 无 无 拆除了2座立窑，生料磨停用，停止熟料生产，保留粉磨系统作为水泥粉磨站 2010年 于2011年7月21日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目环境影响报告表》的批复（宜环保[2011]138号） 于2013年9月2日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（宜环保[2013]113号） 水泥生产能力为60万吨/年 （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 宜良县红光水泥有限公司（前身为宜良县红光建材包装厂水泥分厂）始建于2001年，厂址位于宜良县蓬莱乡永新村委会城北村（原宜良磷化工总厂旁），投资360万元，于2002年建成投产，主要从事水泥生产，建成初期设计年生产能力为20万吨。宜良县红光水泥有限公司于2002年10月委托昆明市环境科学研究所（现为昆明市环境科学研究院）编制了《宜良县红光建材包装厂水泥分厂环境影响报告表》，属于补办环评手续。 2006年，企业决定将厂区搬迁至原宜良县蓬莱水泥厂南侧的蓬莱铁厂内，并将生产能力由原来的年产20万吨增加至年产60万吨。宜良县红光水泥有限公司于2006年年初委托昆明市环境科学研究所（现为昆明市环境科学研究院）编制了《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目环境影响报告表》，于2006年6月19日取得了昆明市环境保护局关于对《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目环境影响报告表》的批复（昆环保复[2006]68号），于2007年年初委托宜良县环境保护局监测站对“宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目”进行竣工环保验收工作，于2007年7月24日通过了由昆明市环境保护局主持的竣工环保验收。 宜良县红光水泥有限公司环保手续办理情况详见表1-20。 表1-20 宜良县红光水泥有限公司环保手续办理情况 建设单位 项目实施日期 环评办理情况 验收办理情况 建设内容及 生产规模 宜良县红光水泥有限公司（前身为宜良县红光建材包装厂水泥分厂） 2001年 于2002年10月委托昆明市环境科学研究所（现为昆明市环境科学研究院）编制了《宜良县红光建材包装厂水泥分厂环境影响报告表》 无 水泥生产能力20万吨/年 2006年 于2006年6月19日取得了昆明市环境保护局关于对《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目环境影响报告表》的批复（昆环保复[2006]68号） 于2007年年初委托宜良县环境保护局监测站对“宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目”进行竣工环保验收工作，于2007年7月24日通过了由昆明市环境保护局主持的竣工环保验收 水泥生产能力60万吨/年 2、原有项目排污许可证办理情况 （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 截止本次评价时，宜良县蓬莱水泥有限公司最新排污许可证编号为915301252168614401001P，许可证有效期自2017年12月27日至2020年12月26日止。 全厂污染物许可情况见表1-21.1、表1-21.2。 表1-21.1 宜良县蓬莱水泥有限公司大气污染物排放许可限值 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 有组织排放 序号 排放口 污染物种类 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 排放口类型 1 球磨机除尘设施排放口 颗粒物 20 一般排放口 2 烘干机除尘设施排放口 颗粒物 30 SO2 600 NOX 400 3 包装机除尘设施排放口 颗粒物 20 4 颚式破碎机除尘设施排放口 颗粒物 20 许可排放量限值（t/a） 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 26.83 26.83 26.83 / / 2 SO2 15.77 15.77 15.77 / / 3 NOX 10.89 10.89 10.89 / / 4 VOCS / / / / / 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 无组织排放 序号 无组织排放 污染物种类 许可排放浓度限值 1 厂界 颗粒物 0.5 可排放量限值（t/a） 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOX / / / / / 4 VOCS / / / / / 全厂大气排放总许可量（t/a） 全厂 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 26.83 26.83 26.83 / / 2 SO2 15.77 15.77 15.77 / / 3 NOX 10.89 10.89 10.89 / / 4 VOCS / / / / / 表1-21.2 宜良县蓬莱水泥有限公司水污染物排放许可限值 排放口 污染物种类 许可排放量限值（t/a） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 全厂排放口总计 CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 截止本次评价时，宜良县红光水泥有限公司最新排污许可证编号为915301257482624303001P，许可证有效期自2017年12月27日至2020年12月26日止。 全厂污染物许可情况见表1-22.1、表1-22.2。 表1-22.1 宜良县红光水泥有限公司大气污染物排放许可限值 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 有组织排放 序号 排放口 污染物种类 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 排放口类型 1 球磨机除尘设施排放口 颗粒物 20 一般排放口 2 烘干机除尘设施排放口 颗粒物 30 SO2 600 NOX 400 3 包装机除尘设施排放口 颗粒物 20 许可排放量限值（t/a） 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 5.7 5.7 5.7 / / 2 SO2 5.44 5.44 5.44 / / 3 NOX 6.12 6.12 6.12 / / 4 VOCS / / / / / 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 无组织排放 序号 无组织排放 污染物种类 许可排放浓度限值 1 厂界 颗粒物 0.5 可排放量限值（t/a） 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 / / / / / 2 SO2 / / / / / 3 NOX / / / / / 4 VOCS / / / / / 全厂大气排放总许可量（t/a） 全厂 序号 污染物种类 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 颗粒物 5.7 5.7 5.7 / / 2 SO2 5.44 5.44 5.44 / / 3 NOX 6.12 6.12 6.12 / / 4 VOCS / / / / / 表1-22.2 宜良县红光水泥有限公司水污染物排放许可限值 排放口 污染物种类 许可排放量限值（t/a） 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 全厂排放口总计 CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / 三、原项目生产工艺流程 （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 图1-1 宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站工艺流程图 工艺流程简述： ①原料运输、堆存：生产所用原料包括熟料、石膏、石灰石和矿渣，均为外购。熟料经汽车运输至厂内，由提升机送至熟料库，石膏、石灰石和矿渣经汽车运输至厂内的原料堆棚中分类堆存。 ②原料预加工：生产所用原料均为小颗粒物料，无需碾压、破碎就可直接进入磨机。此外，入磨物料水分对磨机生产影响较大，入磨物料含有少量水分可以降低磨内温度，有利于减少静电效应，提高粉磨效率，所以入磨矿渣水分一般应控制在1.0~1.5%为宜，矿渣烘干热源来自于烘干机产生的热气。矿渣进入烘干机内，由烘干机内的螺旋叶片和间接螺旋扬料板输送和扬起，烘干机产生的热气和物料混触共流，从而达到烘干的目的。烘干达生产工艺要求的矿渣经提升机提升至料仓中暂存，石膏经提升机提升至圆库中暂存。厂内设有1台矿渣烘干机，配套设有1台布袋除尘器及1根排气筒，烘干机废气经布袋除尘器处理后由21.5m高排气筒排放。 ③原料计量、下料和输送：原料堆场暂存的石膏、石灰石、矿渣经卸料坑坑下板喂机送至粉磨机。熟料由配料系统计量后直接进入粉磨机。 ④水泥粉磨：物料通过输送带送至粉磨机后进行混合研磨，研磨后通过密闭输送带送至提升机，提升至高效涡流选粉机，该选粉机将物料分为粗粉和吸粉，粗粉返回粉磨机研磨仓重新粉磨，细粉即成品直接输送入库。厂内设有2台粉磨机，每台粉磨机各配套设有1台布袋除尘器及1根排气筒，粉磨机粉尘经布袋除尘器处理后由22m高排气筒排放。 ⑤水泥储存、散装及包装：厂区设有水泥圆库，每组水泥圆库的库侧设置散装机，约30%的水泥散装运输出厂，70%的水泥由库底经输送设备进入包装机，袋装水泥入成品库，由汽车发运出厂。厂内设有1台包装机，配套设有1台布袋除尘器及1根排气筒，包装机粉尘经布袋除尘器处理后由21.4m高排气筒排放。 （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 图1-2 宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站工艺流程图 工艺流程简述： ①原料运输、堆存：生产所用原料包括熟料、石膏和矿渣，均为外购。熟料经汽车运输至厂内，由提升机送至熟料仓，石膏和矿渣经汽车运输至厂内的原料堆棚中分类堆存。 ②原料预加工：生产所用原料均为小颗粒物料，无需碾压、破碎就可直接进入磨机。此外，入磨物料水分对磨机生产影响较大，入磨物料含有少量水分可以降低磨内温度，有利于减少静电效应，提高粉磨效率，所以入磨矿渣水分一般应控制在1.0~1.5%为宜，矿渣烘干热源来自于烘干机产生的热气。矿渣进入烘干机内，由烘干机内的螺旋叶片和间接螺旋扬料板输送和扬起，烘干机产生的热气和物料混触共流，从而达到烘干的目的。烘干达生产工艺要求的矿渣经提升机提升至矿渣仓中暂存，石膏经提升机提升至石膏仓中暂存。厂内设有1台矿渣烘干机，配套设有1台布袋除尘器及1根排气筒，烘干机废气经布袋除尘器处理后由22m高排气筒排放。 ③原料计量、下料和输送：原料堆场暂存的石膏、石灰石、矿渣经卸料坑坑下板喂机送至粉磨机。熟料由配料系统计量后直接进入粉磨机。 ④水泥粉磨：物料通过输送带送至粉磨机后进行混合研磨，研磨后通过密闭输送带送至提升机，提升至高效涡流选粉机，该选粉机将物料分为粗粉和吸粉，粗粉返回粉磨机研磨仓重新粉磨，细粉即成品直接输送入库。厂内设有2台粉磨机，1#粉磨机粉尘经布袋除尘器处理后由20m高排气筒排放，2#粉磨机粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 ⑤水泥储存、散装及包装：厂区设有水泥圆库，每组水泥圆库的库侧设置散装机，约30%的水泥散装运输出厂，70%的水泥由库底经输送设备进入包装机，袋装水泥入成品库，由汽车发运出厂。厂内设有1台包装机，配套设有1台布袋除尘器及1根排气筒，包装机粉尘经布袋除尘器处理后由21m高排气筒排放。 四、原有项目污染排放情况 （1）宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 1）废气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目现状工程的污染源依次根据项目监督性监测数据、在线监测数据、年度排污许可执行报告、自主验收报告、排污许可证数据、环评数据或补充污染源数据获得。 ①有组织废气 在生产过程中，矿渣烘干、原料配料、水泥粉磨、包装等工序产生的粉尘经排气筒呈有组织状态进入大气。原有项目主要设备有φ3.2*13球磨机2台、φ3.2*25烘干机1台、输送能力为100t/h的物料输送皮带1套、台时产量为60t/h的包装机1台。根据现场调查，原有项目生产粉尘采取的主要措施为：对生产设备所有产尘点采用袋式收尘器除尘，在实际建设过程中共安装了4台（套）除尘器，做到每个起尘点基本有除尘设备。 根据现场调查，目前厂区内共有4个废气有组织排放口，分别为1#水泥磨机废气有组织排放口、2#水泥磨机废气有组织排放口、包装机废气有组织排放口、烘干机废气有组织排放口，均已获得宜良县环境保护局批准，正常使用，并按监测规范要求定期进行监测。 根据收集的监测数据资料，本次评价按2017年12月4日《宜良县环境监测站监督性监测报告》（宜环监字[2017]086号）进行有组织废气污染源核算，详见表1-23、表1-24。 表1-23 宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站有组织废气污染源监测数据 污染源 污染源排放情况 排放 时间 （h/a） 备注 数据来源 颗粒物 SO2 NOx 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 1#水泥 磨机 3.41 0.03 / / / / 1600 厂区共设有2台水泥磨机，监测时2#水泥磨机停产 监督性监测报告（宜环监字[2017]086号） 包装机 2.39 0.01 / / / / 2400 烘干机 7.06 0.03 376 1.52 65 0.26 1600 表1-24 宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站有组织废气污染源排放总量 污染源 监测排放量 监测工况 折算全厂排放量 备注 颗粒物 （t/a） SO2 （t/a） NOx （t/a） 实际产能 （万t/a） 设计产能 （万t/a） 达产率 颗粒物 （t/a） SO2 （t/a） NOx （t/a） 1#水泥磨机 0.048 / / 6.96 30 23.2% 0.21 / / 厂区共设有2台水泥磨机，型号及规格相同、除尘设施相同，故2#水泥磨机污染物排放量与1#水泥磨机相同 2#水泥磨机 / / / / / / 0.21 / / 包装机 0.024 / / 14.4 42 34.3% 0.07 / / 烘干机 0.048 2.432 0.416 8.24 17 48.5% 0.1 5.01 0.86 合计 0.59 5.01 0.86 / ②无组织废气 粉尘的无组织排放主要产生于原辅料的运输、装卸、堆放、皮带输送等，根据现场调查，原辅料堆场已建设防雨棚和挡墙，原料圆库和水泥圆库均设有除尘设施，厂区道路定期洒水降尘，以减少粉尘无组织排放。 根据收集资料，本次评价按2018年12月31日的《宜良县蓬莱水泥有限公司2018年下半年排污检测报告》（STT检字20181130005号）进行无组织废气污染源排污分析，详见表1-25。 表1-25 宜良县蓬莱水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站无组织废气排放情况 污染源 颗粒物 数据来源 厂区上风向 厂区下风向1 厂区下风向2 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 厂界 0.181~0.255 —— 0.348~0.485 0.145~0.253 0.393~0.488 0.190~0.271 宜良县蓬莱水泥有限公司2018年下半年排污检测报告（STT检字20181130005号） ③食堂油烟 厂区内食堂使用电提供热源，属于清洁能源，食堂废气主要为烹饪油烟，经换气扇引至室外排放。 ④达标排放及总量控制情况 表1-26 宜良县蓬莱水泥有限公司大气污染物达标排放及总量控制情况 项目 排放 方式 序号 排放口 污染物 种类 许可排放浓度 限值（mg/Nm3） 实际排放浓度 （mg/m3） 达标分析 达标排放分析 有组织 1 球磨机除尘设施排放口 颗粒物 20 3.41 达标 2 烘干机除尘设施排放口 颗粒物 30 7.06 达标 SO2 600 376 达标 NOX 400 65 达标 3 包装机除尘设施排放口 颗粒物 20 2.39 达标 4 颚式破碎机除尘设施 排放口 颗粒物 20 建厂投产后，生产所需原料均为小颗粒物料，无需碾压、破碎就可直接进入磨机，无破碎机监测数据 无组织 1 厂界 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗 粒物（TSP）1小时浓度值 的差值≤0.5mg/m3 达标 根据表1-26，有组织排放污染物（颗粒物、SO2、NOX）、无组织排放粉尘的排放浓度均满足GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定，达标排放。 表1-27 宜良县蓬莱水泥有限公司大气污染物达标排放及总量控制情况 序号 污染物种类 大气排放总许可量（t/a） 实际大气排放总量（t/a） 达标分析 1 颗粒物 26.83 0.59 满足总量 控制要求 2 SO2 15.77 5.01 3 NOX 10.89 0.86 4 VOCS / / 根据表1-27，有组织排放污染物（颗粒物、SO2、NOX）的排放量均满足宜良县蓬莱水泥有限公司最新排污许可证（编号为915301252168614401001P）的许可排放总量要求，达标排放。 2）废水 厂区用水环节为水泥磨机等设备冷却水、化验室用水、生活用水、绿化用水及道路洒水降尘用水，污水主要为生产设备冷却水（高温水）、化验室废水、生活污水。 根据建设单位提供资料及现场勘查情况，厂区用排水情况如下： ①设备冷却水：水泥磨机等设备的冷却水用量约为200m3/d，循环用水量约为190m3/d，补充新水量约为10m3/d，无废水外排。 ②化验室废水：厂区化验室主要对产品进行物理指标检验，产品化学指标外委有资质单位检验，化验室废水为高浓度SS的废水，废水中不涉及酸/碱或其他重金属污染物。化验室废水产生量约为0.9m3/d，沉淀处理后回用于厂区绿化及道路洒水降尘用水，不外排。 ③生活污水：厂区内设有食堂及办公生活区，餐饮废水量约为1.6m3/d，盥洗废水量约为7.8m3/d，餐饮废水经隔油池预处理后与其他盥洗废水一同进入沉淀池处理，回用于厂区绿化及道路洒水降尘用水，不外排。 综上所述，厂区废水总量为10.3m3/d，根据现场调查，厂区内已建有容积为15m3的隔油池及容积为35m3的沉淀池，满足废水处置量的要求，可做到废水全部处理，不外排。 3）噪声 厂区噪声主要来自提升机、水泥磨机、包装机及各除尘器风机等设备运转噪声，一般源强为80-110dB（A）。根据现场调查，高噪声生产设备均置于生产车间内并安装减振基础、风机出口安装消声器。 根据宜良县蓬莱水泥有限公司《年产60万吨水泥粉磨站项目竣工环境保护验收监测报告》（宜环监字[2013]070号），靠近320国道一侧的厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，其余厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，达标排放。 4）固废 厂区固废包括除尘器收集的粉尘、生活垃圾，其中：除尘器收集粉尘全部回用于生产工序，生活垃圾经厂内定点收集后定期委托环卫站定期清运处置。 5）小结 宜良县蓬莱水泥有限公司污染物排放情况汇总见表1-28。 表1-28 宜良县蓬莱水泥有限公司污染物排放情况汇总 项目 污染物种类 排放总许可情况 实际排放情况 污染治理措施 排放浓度 排放量 排放浓度 排放量 废气 有组织 生产废气 颗粒物 30mg/m3（烘干机）；20mg/m3（其他） 26.83t/a 7.06mg/m3（烘干机）；2.39~3.41mg/m3（其他） 0.59t/a 1#水泥磨机、2#水泥磨机、包装机、烘干机安装除尘器（共4套），并经各自排气筒高空排放 SO2 600mg/m3 15.77t/a 376mg/m3 5.01t/a NOX 400mg/m3 10.89t/a 65mg/m3 0.86t/a 无组织 生产废气 颗粒物 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗 粒物（TSP）1小时浓度值 的差值≤0.5mg/m3 原辅料堆场已建设防雨棚和挡墙，原料圆库和水泥圆库均设有除尘设施，厂区道路定期洒水降尘 食堂油烟 ≤2mg/m3 / ≤2mg/m3 / 经换气扇引至室外排放 废水 设备冷却水 0 0 循环使用，不外排 化验室废水 0 0 经沉淀处理后回用于厂区绿化用水及道路洒水降尘用水，不外排 生活污水 0 0 餐饮废水经隔油池预处理后与其他盥洗废水一同进入沉淀池处理，回用于厂区绿化及道路洒水降尘用水，不外排 噪声 设备噪声 靠近320国道一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 靠近320国道一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 高噪声生产设备均置于生产车间内并安装减振基础、风机出口安装消声器 固废 除尘器收集粉尘 0 0 全部回用于生产工序 生活垃圾 0 0 厂内定点收集后定期委托环卫站定期清运处置 （2）宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目现状工程的污染源依次根据项目监督性监测数据、在线监测数据、年度排污许可执行报告、自主验收报告、排污许可证数据、环评数据或补充污染源数据获得。 ①有组织废气 在生产过程中，矿渣烘干、原料配料、水泥粉磨、包装等工序产生的粉尘经排气筒呈有组织状态进入大气。原有项目主要设备有φ3.2*13球磨机2台、φ3.2*25烘干机1台、台时产量为100t/h的包装机1台。根据现场调查，原有项目生产粉尘采取的主要措施为：对生产设备所有产尘点采用袋式收尘器除尘，在实际建设过程中共安装了4台（套）除尘器，做到每个起尘点基本有除尘设备。 根据现场调查，目前厂区内共有4个废气有组织排放口，分别为1#水泥磨机废气有组织排放口、2#水泥磨机废气有组织排放口、包装机废气有组织排放口、烘干机废气有组织排放口，均已获得宜良县环境保护局批准，其中，包装机安装完成后一直未投入使用，包装机废气有组织排放口停用，其他废气有组织排放口正常使用，并按监测规范要求定期进行监测。 根据收集的监测数据资料，本次评价按2014年12月14日《宜良县环境监测站监督性监测报告》（宜环监字[2014]153号）进行有组织废气污染源的核算，详见表1-29、表1-30。 表1-29 宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站有组织废气污染源监测数据 污染源 污染源排放情况 排放 时间 （h/a） 备注 数据来源 颗粒物 SO2 NOx 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放速率 （kg/h） 1#水泥 磨机 2.56 0.01 / / / / 3000 厂区共设有2台水泥磨机，监测时2#水泥磨机停产 监督性监测报告（宜环监字[2014]153号） 烘干机 3.43 0.03 / / / / 3000 表1-30 宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站有组织废气污染源排放总量 污染源 监测排放量 监测工况 折算全厂排放量 备注 颗粒物 （t/a） SO2 （t/a） NOx （t/a） 实际产能 （万t/a） 设计产能 （万t/a） 达产率 颗粒物 （t/a） SO2 （t/a） NOx （t/a） 1#水泥磨机 0.03 / / 9.9 30 33% 0.09 / / 厂区共设有2台水泥磨机，型号及规格相同、除尘设施相同，故2#水泥磨机污染物排放量与1#水泥磨机相同 2#水泥磨机 / / / / / / 0.09 / / 烘干机 0.09 / / 10.8 17 63.5% 0.14 / / 合计 0.32 / / / ②无组织废气 粉尘的无组织排放主要产生于原辅料的运输、装卸、堆放、皮带输送等，根据现场调查，原辅料堆场已建设防雨棚和挡墙，原料圆库和水泥圆库均设有除尘设施，厂区道路定期洒水降尘，以减少粉尘无组织排放。 根据收集资料，本次评价按2018年12月30日的《宜良县红光水泥有限公司2018那年下半年自行监测报告》（STT检字20181130004号）进行无组织废气污染源排污分析，详见表1-31。 表1-31 宜良县红光水泥有限公司年产60万吨水泥粉磨站无组织废气排放情况 污染源 颗粒物 数据来源 厂区上风向 厂区下风向1 厂区下风向2 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 实测浓度（mg/m3） 排放浓度（mg/m3） 厂界 0.184~0.234 —— 0.409~0.482 0.221~0.248 0.407~0.493 0.223~0.259 宜良县红光水泥有限公司2018那年下半年自行监测报告（STT检字20181130004号） ③达标排放及总量控制情况 表1-32 宜良县红光水泥有限公司大气污染物达标排放及总量控制情况 项目 排放 方式 序号 排放口 污染物 种类 许可排放浓度限值（mg/Nm3） 实际排放浓度 （mg/m3） 达标分析 达标排放分析 有组织 1 球磨机除尘设施排放口 颗粒物 20 2.56 达标 2 烘干机除尘设施排放口 颗粒物 30 3.43 达标 SO2 600 / 达标 NOX 400 / 达标 3 包装机除尘设施排放口 颗粒物 20 包装机安装完成后一直未投入使用，包装机废气有组织排放口停用，无检测数据 无组织 1 厂界 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 达标 根据表1-32，有组织排放污染物（颗粒物、SO2、NOX）、无组织排放粉尘的排放浓度均满足GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定，达标排放。 表1-33 宜良县红光水泥有限公司大气污染物达标排放及总量控制情况 序号 污染物种类 大气排放总许可量（t/a） 实际大气排放总量（t/a） 达标分析 1 颗粒物 5.7 0.32 满足总量 控制要求 2 SO2 5.44 / 3 NOX 6.12 / 4 VOCS / / 根据表1-33，有组织排放污染物（颗粒物、SO2、NOX）的排放量均满足宜良县红光水泥有限公司最新排污许可证（编号为915301257482624303001P）的许可排放总量要求，达标排放。 2）废水 厂区用水环节为水泥磨机等设备冷却水、化验室用水、盥洗用水、绿化用水及道路洒水降尘用水，污水主要为生产设备冷却水（高温水）、化验室废水、盥洗废水。 根据建设单位提供资料及现场勘查情况，厂区用排水情况如下： ①设备冷却水：水泥磨机等设备的冷却水用量约为20.25m3/d，循环用水量约为18.75m3/d，补充新水量约为1.5m3/d，无废水外排。 ②化验室废水：厂区化验室主要对产品进行物理指标检验，产品化学指标外委有资质单位检验，化验室废水为高浓度SS的废水，废水中不涉及酸/碱或其他重金属污染物，沉淀处理后回用于厂区绿化及道路洒水降尘用水，不外排。 ③生活污水：厂区内不设置食堂，仅产生少量盥洗废水，主要污染物为COD及SS，浓度较低。化验室废水办公区废水产生量约为1m3/d，经沉淀处理后回用于厂区绿化及道路洒水降尘用水，不外排。 3）噪声 厂区噪声主要来自提升机、水泥磨机及各除尘器风机等设备运转噪声，一般源强为80-110dB（A）。根据现场调查，高噪声生产设备均置于生产车间内、安装减振基础。 根据《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目竣工环境保护验收监测报告》（宜环监字[2006]011号），靠近交通主干线一侧的厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的4类标准，其余厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，达标排放。 4）固废 厂区固废包括除尘器收集的粉尘、生活垃圾，其中：除尘器收集粉尘全部送入水泥库作为产品，生活垃圾经厂内定点收集后定期委托环卫站定期清运处置。 5）小结 宜良县红光水泥有限公司污染物排放情况汇总见表1-34。 表1-34 宜良县红光水泥有限公司污染物排放情况汇总 项目 污染物种类 排放总许可情况 实际排放情况 污染治理措施 排放浓度 排放量 排放浓度 排放量 废气 有组织 生产 废气 颗粒物 30mg/m3（烘干机）；20mg/m3（其他） 5.7t/a 3.43mg/m3（烘干机）；2.56mg/m3（其他） 0.32t/a 1#水泥磨机、2#水泥磨机、包装机、烘干机安装除尘器（共4套），并经各自排气筒高空排放（说明：包装机安装完成后一直未投入使用，包装机废气有组织排放口停用，其他废气有组织排放口正常使用并定期进行监测） SO2 600mg/m3 5.44t/a / / NOX 400mg/m3 6.12t/a / / 无组织 生产 废气 颗粒物 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗 粒物（TSP）1小时浓度值 的差值≤0.5mg/m3 原辅料堆场已建设防雨棚和挡墙，原料圆库和水泥圆库均设有除尘设施，厂区道路定期洒水降尘 食堂油烟 ≤2mg/m3 / ≤2mg/m3 / 经换气扇引至室外排放 废水 设备冷却水 0 0 循环使用，不外排 化验室废水 0 0 经沉淀处理后回用于厂区绿化用水及道路洒水降尘用水，不外排 生活污水 0 0 不设置食堂，仅产生少量盥洗废水，经沉淀处理后回用于厂区绿化用水及道路洒水降尘用水，不外排 噪声 设备噪声 靠近交通主干线一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 靠近交通主干线一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 高噪声生产设备均置于生产车间内并安装减振基础 固废 除尘器收集 粉尘 0 0 全部送入水泥库作为产品 生活垃圾 0 0 厂内定点收集后定期委托环卫站定期清运处置 （3）原有项目污染物排放情况汇总 原有项目污染物排放情况汇总见表1-35。 表1-35 原有项目污染物排放情况汇总 项目 污染物种类 排放总许可量 实际排放总量 废气 有组织 生产废气 颗粒物 32.53t/a 0.91t/a SO2 21.21/a 5.01t/a NOX 17.01t/a 0.86t/a 无组织 生产废气 颗粒物 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 食堂油烟 少量 少量 废水 设备冷却水 0 0 化验室废水 0 0 生活污水 0 0 噪声 设备噪声 靠近320国道一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 靠近320国道一侧的厂界噪声满足昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，其余厂界噪声满足昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A) 固废 除尘器收集粉尘 0 0 生活垃圾 0 0 五、原有项目存在的主要环境问题 （一）根据现场踏勘，原有项目存在以下环境问题： （1）原有项目未设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物。 （2）原有项目原料堆场封闭措施不到位，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 （二）在原有项目搬迁前，原有项目应落实以下措施： 本项目属于搬迁项目，预计建成投产时间为2021年5月，搬迁前，原有项目继续投入使用，截至搬迁项目建成投产后方停用。 （1）原有项目设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物。使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理；在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议；危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》飞相关要求实施。 （2）完善原有项目原料堆场封闭措施，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 （三）在原有项目搬迁后，原有项目场地再利用的环保要求： 在原有项目搬迁后，原有项目场地使用权仍属于建设单位，目前尚未决定搬迁后的原有项目场地的具体用途及是否拆除场地再利用。本次评价提出原有项目场地再利用的环保要求，具体如下： 根据《云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案》的通知，云环通〔2014〕266号、《昆明市环境保护局关于转发〈云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案〉的通知》（昆环保通〔2014〕308号），在进行二次开发利用前，需要进行场地环境调查及风险评估，根据调查评估结果，并按照国家的相关文件（环保部《关于保障工业企业场地在开发利用环境安全的通知》环发[2012]140 号），为合理规划污染场地的土地用途提供参考意见。在收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布置、生产工艺及所用原辅材料等资料的基础上，通过在疑似污染区域设置采样点，进行土壤的实验室检测，明确场地内是否存在污染物，并明确是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。 |

# 表二  建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 宜良位于云南省中部，昆明市东南，隶属昆明市。地理坐标东经102°58′22″～103°28′5″，北纬24°30′36″～25°17′2″。东邻陆良、石林县，南接弥勒、华宁县，西与澄江、呈贡及官渡区毗邻，北与嵩明、马龙县相连，边界线总长303km。县境南北最大纵距85.3km，东西最大横距51.5km。 北古城镇位于宜良县城东北部，距县城9公里，东南与匡远镇、石林县接壤，西面连接嵩明县、匡远镇、汤池镇，北接马街乡、耿家营乡，东北连接九乡乡。 （1）项目地理位置 搬迁后的项目位于宜良县城东北部北古城镇宜良工业园区内，中心坐标为经度：103°13′13.89″；纬度：24°59′56.08″，厂区出入口与红枫路相接，交通条件便利。 项目地理位置见附图1。 （2）周边环境 搬迁后的项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主）。根据现场调查，距离厂址最近的居民点为厂址东南方向580m处的先觉村，位于项目侧风向，其他环境敏感点均距离项目厂址1km以外；厂址东、北侧紧邻宜良宏华炉料再生资源有限公司，南侧紧邻红枫路，西侧为空地，现未引入其他企业，此外，厂址周边分布有宜良通州塑业有限公司、云南一帆工业有限公司、宜良县日发塑业有限公司、云南四平宏深鼓风机有限公司、昆明爱摩尔科技开发有限责任公司、云南苏瑞科技有限公司、红狮水泥厂等工业企业。 项目周边环境关系见附图2。 2、地形、地貌 宜良县南北狭长，地形北高南低。宜良县的地势可称为“带水环山，平畴广野”。地貌以丘陵、山地为主，盆地、谷地、湖泊地貌次之，丘陵、山地与小盆地相间为总的地貌特点。东北部为牛头山系西坡南延，其中九乡磨盘山为最高点，海拔为2262米。西部为梁王山系，以汤池老爷山主峰为最高点，海拔2730m，为全县的最高点。南部以竹山主峰为最高点，海拔为2584m，南部的南盘江与巴江汇合处的老熊箐尾巴，海拔1270m，为全县的最低点。县城海拔1536m，全县海拔一般为1500～1800m，最高点与最低点的高差为1460m。 搬迁后的项目位于宜良县工业园区，用地为三类工业用地，区域地势平坦。 3、地质 宜良县境区域构造位置地处滇东台褶带昆明山字型构造前弧的东翼，地质构造复杂，有南北向构造体系、新华夏构造体系及东西向构造体系，其中南北向构造体系为境内主要构造体系。地层发育较全，地层走向多为南北走向，与区域构造线方向基本一致。地层岩石有碳酸盐岩、碎屑岩、玄武岩等类型。地表出露碳酸盐岩占60%，碎屑岩占35%，玄武岩占5%。 搬迁后的项目位于宜良县工业园区，项目所在地地层较为简单，工程地质条件较好。 4、河流、水系 宜良县水资源丰富。全县年产水5.73亿立方，其中地表水4.68亿立方，地下水1.05亿立方，年入境窖水19.96亿立方，年水资源总重量达25.64亿立方。县境内有大小河流36条，属珠江流域水系，径流面积在100平方公里以上的南盘江、贾龙河、麦田河、獐子坝河，摆衣河、巴江等。水能蕴藏量达25.2万千瓦，可开发利用约10万千瓦。境内还有丰富的地下热水资源。另有天然湖泊阳宗海，总面积31.9平方公里，蓄水6亿多立方米；塘坝水库500多个，年蓄水5亿立方米；南盘江龙头水库--柴石滩水库可蓄水5亿立方米。 距离项目区域最近的地表河流为项目南侧的永济大沟（距项目654m）及南盘江（距项目800m）。 永济沟起源于项目北面獐子坝村，流经茅草房村，于南盘江北侧绕工业园区向北，在土主寺附近与贾龙河回合，经贾龙河向南，于宜良县城汇东桥北侧汇入南盘江。永济沟全长约13km，河宽约1m。 南盘江属珠江流域。南盘江是珠江的源头河段，发源于云南省曲靖市乌蒙山余脉马雄山东麓。南盘江出源头后，由北往南流经云南省沾益、曲靖、至陆良上折西流，至宜良上折南流，至开远折东北流，至八大河（清水江口）南岸进入广西境，至三江口（黄泥河汇口）北岸进入贵州后折东南流，至仓梗折东北流，至天生桥复折东南流，至百口折东北流，至贵州省望谟县蔗香村双江口纳入北盘江，称红水河。在宜良境内长约120km。 项目所在区域水系见附图4。 5、气候、气象 宜良位于滇东高原，乌蒙山系南麓。县内平均海拔在1500-2400m。平均年降雨量940mm左右，平均气温16.4℃，平均年日照时数2223h。宜良位于低纬高原，具有如下低纬地区和高原地区气候特点。 ①太阳辐射强，短波成分多：高原上空气清新稀薄，阳光透射率强，紫外线等短波辐射成分多。 ②四季不分明，温度年较差较小、日较差大：由于低纬度地区全年中最热月7月与最冷月1月的温度年较差约为13.6℃，与省外相比偏少较多。按气象学上划分四季的标准来看，比较明显的是春秋季节长而夏冬季节短，特别是夏季短，而且冬无严寒，夏无酷暑，形成四季不分明的气候特点，有四季如春的美誉。由于宜良位于高原主体上，离海较远，因此具有日较差大的气候特点。 ③季风气候，干湿季分明：本县位于西南季风环流中，夏季盛行南边的海洋季风，雨量充沛，空气湿润，阴雨日数多，日照偏少。冬季盛行北边的大陆季风，雨量稀少，空气干燥，晴天日数多，光照条件好，风速大。全年只有干、雨季之分，历年雨季在5月23日开始，大约在10月中旬末结束。平均雨季天数151天左右，占全年总天数的41%，其余为干季。 ④立体气候：宜良境内有80%以上为山地，因此它也具有山地气候的特征（即：温度随海拔高度的增加而递减）。具体到县南端的竹山来说，从山脚到山项，具有南亚热带，中亚热带，北亚热带，南温带等几种气候类型，群众中流传的“一山分四季，十里不同天”的说法就是对这种立体气候特点的形象描述。 6、植被及生物多样性 宜良县森林覆盖率达到46.43%。根据《云南植被》的植被区划，其隶属于Ⅱ亚热带常绿阔叶林区域，ⅡA西部（半湿润）常绿阔叶林亚区域，ⅡAii高原亚热带北部常绿阔叶林地带，ⅡAii－1滇中、滇东高原半湿润常绿阔叶林、云南松林区，ⅡAii－1a滇中高原盆谷滇青冈、元江栲林、云南松林亚区。乔木树种主要有：云南松、华山松、栎类、栲类、石栎、樟类、旱冬瓜、滇油杉、桦木、野核桃、桉树（人工）等；灌木树种主要有：云南野山茶、水红木、紫药女贞、猴子木、箭竹、粉叶小檗、云南山桂花、米饭花、多种杜鹃、老鸦泡、乌饭、杨梅、厚皮香、川梨、杭子梢、马桑、小檗、火棘、柃木、悬钩子、余甘子、蔷薇、芒种花、滇白珠、山茶和滇榛等；草本主要有：紫茎泽兰、蕨类、火绒草、免儿风、宽穗免儿风、沿阶草、细柄草、野古草、沿阶草、凤尾蕨、龙胆、半夏、云南裂稃草、多种龙胆、扭黄茅、白茅、金茅、千里光、草莓、竹叶草等。因此，植物资源丰富，有常见经济用材树种100余种，野生植物达1300余种。 7、名胜古迹及文物保护 宜良县境内名胜古迹较多，有宜良八景：法明晓钟、铁池夜月、东山叠翠、西浦温泉、云泉瀑布、岩泉漱玉、古城晚霞、野渡渔灯；有省级重点文物保护单位张口洞旧石器时代文化遗址，汤池涌金山、狗街玉龙村、九乡三脚洞新石器文化遗址，汤池纱帽山滇墓群及县城孙家山火葬墓群遗址、九乡阿路龙河谷摩崖石刻等；有建于唐南诏时期的法明寺及古塔列为省级重点文物保护单位；有九乡风景区融自然风光、人文景观、民族风情为一体，以雄、险、奇、秀著称，阳宗海旅游度假区、小白龙森林公园风光旖旎，系服务设施配套的理想消署度假胜地。 经现场调查，项目所在区域内未发现文物，且项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区。 8、宜良工业园区概况 根据《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》，宜良工业园区规划范围为：北起北古城集镇—南盘江一线，南达昆石高速公路，西起绕城高速外环线一线，东至宜良县域东部界线，形成北古城、木龙、山后三个产业发展组团，总规划工业区面积57.7 平方公里。 综合考虑地形、风向、南盘江保护、九乡风景名胜区保护、产业发展时序、云南铜业选址、现状产业分布、交通运输条件等因素，规划引导园区产业形成“三带、七片”的产业空间布局，实现三次产业的有机融合，良性互动，促进四化同步、产城旅融合发展。 三带： （1）在园区西部形成公共服务发展带。 （2）在园区中、东部形成工业产业发展带。 （3）沿南盘江结合基本农田的保护和南盘江休闲文化带建设，形成现代农业和休闲旅游发展带。 七片： （1）北古城片区西、北部地区以发展特色轻工业产业集群为主。 （2）北古城片区中、东部地区以新型建材产业集群为主。 （3）木龙片区中、东部地区以金属新材料产业集群为主。 （4）山后片区中、东部地区以先进装备制造业产业集群为主。 （5）北古城片区西部地区以生产性服务业发展为主。 （6）木龙片区西部地区以生活性服务业发展为主。 （7）山后片区西部地区以生产性服务业发展为主。 本项目属于水泥粉磨站项目，位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主），根据宜良工业园区管理委员会出具的意见，本项目作为水泥粉磨站生产项目，符合园区产业准入政策，与园区规划无冲突。项目建设用地为三类工业用地，符合土地利用规划。 项目与宜良工业园区总体规划——用地布局规划关系见附图5。

# 表三  环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现在及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 拟建项目区域环境空气质量功能区属二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准。 根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市环境状况公报》（2019年5月31日发布），宜良县区域二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）的年平均浓度均可达GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准，未公布CO和O3的监测数据情况。 本评价类比昆明主城区的环境质量达标情况，根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市环境状况公报》（2019年5月31日发布），主城5区五华、盘龙、西山、官渡、呈贡区设有空气自动监测站7个，按照GB3095-2012《环境空气质量标准》评价，总体达二级标准，全年有效监测365天，按AQI指数评价，空气质量优良天数为361天，轻度污染4天，优良率为98.9%。近五年来，SO2呈现逐步下降的趋势，NO2、PM2.5总体变化幅度不大，PM10呈现出先下降后略微上升最终下降的小幅波动趋势，CO、O3均呈现出前三年小幅波动，后两年大幅上升的趋势。 表3-1 昆明市主城区空气质量污染物年均浓度 序号 污染物 年均浓度 达标情况 1 SO2 13μg/m3 达到年均值二级标准 2 NO2 33μg/m3 达到年均值二级标准 3 PM10 51μg/m3 达到年均值二级标准 4 PM2.5 28μg/m3 达到年均值二级标准 5 CO 1.2mg/m3（95百分位） 优于二级24小时均值标准（CO无年均浓度标准） 6 O3 130μg/m3（90百分位） 优于二级日最大8h平均标准（O3无年均浓度标准） 综上所述，项目所在区域属于达标区。 2、地表水环境质量现状 评价区域地表水体为南盘江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，评价区域地表水河段属珠江水系南盘江柴石滩水库出口——狗街段，主要功能为工业用水、农业用水，水体类别为Ⅳ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水环境标准。 根据《2018年昆明市环境状况公报》（2019年5月31日发布），南盘江狗街断面水质类别为IV 类，达到水质保护目标。 3、地下水环境质量现状 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A的分类，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“非金属矿采选及制品制造”中“水泥粉磨站”建设项目。因此，地下水环境影响评价项目类别为IV类建设项目。 根据现场调查，建设项目所在地不在集中式饮用水水源准保护区；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区；不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；不在为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在分散式饮用水水源地；不在特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此，建设项目地下水敏感程度为不敏感。 综上所述，对照HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》评价等级判别表，本项目无需开展地下水环境影响评价，故本次评价未进行地下水环境现状监测。 4、声环境质量现状 拟建项目位于宜良工业园区北古城工业片区，属集中式工业园区，声环境功能为3类区，声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 为调查了解项目区声环境质量现状，宜良县蓬莱水泥有限公司委托云南环绿环境检测技术有限公司开展了项目区声环境质量现状检测，检测结果见表3-2。 表3-2 声环境质量现状检测结果 检测点位 检测日期 时间 噪声值 （dB(A)） 主要声源 标准限值 （dB(A)） 评价 厂界西外1m处 2019/10/13 昼间（18:07-18:27） 55 机械噪声 65 达标 2019/10/13 夜间（22:09-22:29） 52 机械噪声 55 达标 2019/10/14 昼间（18:34-18:54） 55 机械噪声 65 达标 2019/10/14 夜间（22:37-22:57） 52 机械噪声 55 达标 厂界北外1m处 2019/10/13 昼间（19:02-19:22） 57 机械噪声 65 达标 2019/10/13 夜间（23:06-23:26） 53 机械噪声 55 达标 2019/10/14 昼间（19:29-19:39） 57 机械噪声 65 达标 2019/10/14 夜间（23:33-23:43） 52 机械噪声 55 达标 厂界东外1m处 2019/10/13 昼间（18:20-18:40） 61 机械噪声 65 达标 2019/10/13 夜间（22:15-22:35） 53 机械噪声 55 达标 2019/10/14 昼间（18:48-19:08） 63 机械噪声 65 达标 2019/10/14 夜间（22:44-23:04） 53 机械噪声 55 达标 厂界南外1m处 2019/10/13 昼间（19:14-19:34） 56 交通噪声 65 达标 2019/10/13 夜间（23:11-23:31） 52 交通噪声 55 达标 2019/10/14 昼间（19:40-20:00） 56 交通噪声 65 达标 2019/10/15 夜间（23:39-23:49） 52 交通噪声 55 达标 说明：目前本项目尚未建设投产，区域噪声主要来源于项目厂址东侧工厂。 根据上表监测结果，项目拟建厂址东、南、西、北厂界的声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 5、土壤环境质量现状 拟建项目为水泥粉磨站项目，属于污染影响型项目。对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》评价等级判别分级表，本项目土壤评价等级判别情况具体如下： （1）拟建项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别 拟建项目为水泥粉磨站项目，对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A的表A.1可知，拟建项目属于非金属矿物制品中的“其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为III类项目。 （2）拟建项目占地规模 表3-3 污染影响型占地规模分级表 占地（永久占地）规模 判别依据 本项目情况 大型 ≥50hm2 本项目占地面积20171.78m2， 占地规模属于小型 中型 5~50hm2 小型 ≤5hm2 （3）拟建项目敏感程度 表3-4 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 本项目情况 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 本项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主），周边多为冶金建材加工企业，无土壤环境影响目标，敏感程度为不敏感 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境影响目标的 不敏感 其他情况 （4）拟建项目土壤环境影响评价等级 表3-5 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 I II III 本项目情况 大 中 小 大 中 小 大 中 小 本项目为III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目为III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价，故本次评价未进行土壤环境现状监测。 6、生态环境现状 拟建项目位于宜良工业园区北古城工业片区，项目用地为建设用地，区内无原生植被复存，主要为园区绿化植被或少量杂草、小树，区域人类活动频繁，生态结构较差，物种较为单一，已不具备野生动物良好的栖息条件。 根据现踏勘走访，区域内无国家和云南省重点保护野生植物物种和珍稀植物、无地方狭域特有物种分布；区内总体植被覆盖率低，评价区域植物种类较为简单，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据工程排污特点、区域自然环境和社会环境特征、环境规划要求，经现场踏勘，确定本工程主要环境保护目标见下表3-6，项目周边环境关系示意图见附图2。 表3-6 项目周边环境保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址 方位 相对厂界 距离/m X Y 环境 空气 1422 1134 獐子坝 居住，约726人 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 东北 1770 1485 236 茅草房 居住，约393人 东北 1440 2195 0 大村 居住，约224人 东 2110 1468 -1007 中村 居住，约170人 东南 1755 357 -558 先觉村 居住，约1014人 东南 580 181 -1347 摆衣村 居住，约699人 东南 1290 -338 -1523 前所村 居住，约924人 西南 1466 -1197 -2167 燕子窝村 居住，约155人 西南 2350 声环境 项目200m范围内无保护目标 GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准 / / 地表水环境 0 -800 南盘江 河流 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准 南 800 注：环境保护目标坐标取距离厂址最近点位置。

# 表四  评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境质量标准 项目所处区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及修改单要求。标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称 取值时间 标准浓度限值 单位 执行标准 二氧化硫 (SO2) 年平均 60 μg/m3 GB3095-2012《环境空气 质量标准》表1（基本项目浓度限值）二级标准 24小时平均 150 1小时平均 500 二氧化氮 (NO2) 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 臭氧 (O3) 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 颗粒物 (粒径小于等于10μm) 年平均 70 24小时平均 150 颗粒物 (粒径小于等于2.5μm) 年平均 35 24小时平均 75 一氧化碳 (CO) 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 总悬浮颗粒物(TSP) 年平均 200 μg/m3 GB3095-2012《环境空气 质量标准》表2（其他项目浓度限值）二级标准 24小时平均 300 2、地表水环境质量标准 评价区域地表水体为南盘江，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，评价区域地表水河段属珠江水系南盘江柴石滩水库出口——狗街段，主要功能为工业用水、农业用水，水体类别为IV 类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水环境标准。标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（PH除外） 类别 pH CODCr BOD5 NH3-N 高锰酸 盐指数 石油类 总磷 溶解氧 阴离子表 面活性剂 IV类 6～9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤10 ≤0.5 ≤0.1 ≥3 ≤0.3 3、声环境质量标准 项目所在区域属声环境3类功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别 等效声级[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 （1）施工期 项目施工期粉尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》（表2）中的无组织排放监控浓度限值标准，即颗粒物周界外浓度最高点无组织排放浓度限值1.0mg/m3。 （2）运营期 ①有组织废气 项目生产线各生产设备（设施）排气筒废气执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定。标准值见表4-4。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 （单位mg/m3） 生产过程 生产设备 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物（以NO2计） 水泥制造 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 30 600（2） 400（2） 破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 20 — — 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 20 — — 注：（2）适用于采用独立热源的烘干设备。 ②无组织废气 项目运营期无组织排放大气污染物执行GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中监控点浓度限值要求。标准值见表4-5。 表4-5 水泥工业大气污染物排放标准 （单位mg/m3） 污染物项目 限值 限值含义 无组织排放监控位置 颗粒物 0.5 监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设置参照点，下风向设监控点 ③食堂废气 项目运营期厨房拟设2个灶头，食堂油烟排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）小型规模标准要求。标准值见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 标准类别 最高允许排放浓度（mg/m3） 净化设施最低去除率（%） 基准炉灶数（个） 小型规模 ≤2 60 ≥1，＜3 2、水污染物 （1）施工期 项目施工期废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排，不涉及污染物排放标准。 （2）运营期 项目运营期采取雨污分流系统。 厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。 厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 项目工艺冷却水经循环水池收集处理后循环使用，不外排。 厂区运输车辆车轮清洗废水经清洗废水沉淀池处理后全部回用，不外排。 项目绿化回用水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的相关标准。标准值见表4-7。 表4-7 废水回用标准 基本控制项目 GB/T18920-2002中的绿化标准 pH值（无量纲） 6~9 色度（稀释倍数） 30 嗅 无不快感 浊度/NT 10 溶解性总固体/mg/L 1000 生化需氧量（BOD5）/mg/L 20 氨氮（以N计）/mg/L 20 阴离子表面活性剂/mg/L 1.0 溶解氧/mg/L 1.0 总余氯/mg/L 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2 粪大肠菌群数/个/L 3 3、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。标准值见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 （2）运营期 运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。标准值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB(A) 声环境功能区划类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物 项目产生的一般固体废物贮存与处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类标准及2013年修改单要求。 项目产生的废润滑油（废机油）、化验室废液及废试剂等危险固废，严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单中相关要求进行暂存和管理；按照国家环保部第5号令《危险废物转移联单管理办法》进行转移。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 建议的总量控制指标： 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 1、废气： ①有组织排放情况： 废气量：166381.8万Nm3/a；粉（烟）尘排放量30t/a；SO2排放量0.1449t/a；NOX排放量0.6777t/a。具体如下： 表4-11 有组织废气排放一览表 序 号 系统名称 排放口 类型 排气筒 编号 污染物排放量（t/a） 颗粒物 SO2 NOX 1 原辅料卸料及输送工段 卸料坑粉尘 一般排气筒 DA001 2.00 / / 2 皮带输送粉尘 DA002 0.48 / / 3 粉磨工段 选粉机废气 DA003 10.37 0.1449 0.6777 4 预破立磨粉尘 DA004 3.60 / / 5 水泥磨粉尘 DA005 3.60 / / 6 搅拌楼粉尘 DA006 1.44 / / 7 储库及散装工段 粉煤灰库库顶粉尘 DA007 0.46 / / 8 1#水泥库库顶粉尘 DA008 0.64 / / 9 2#水泥库库顶粉尘 DA009 0.64 / / 10 3#水泥库库顶粉尘 DA010 0.64 / / 11 4#水泥库库顶粉尘 DA011 0.64 / / 12 5#水泥库库顶粉尘 DA012 0.64 / / 13 6#水泥库库顶粉尘 DA013 0.64 / / 14 1~2#水泥库侧卸料粉尘 DA018 0.17 / / 15 3~4#水泥库侧卸料粉尘 DA019 0.17 / / 16 5~6#水泥库侧卸料粉尘 DA020 0.17 / / 17 水泥包装 及发散工段 1#包装生产线粉尘 DA014 0.72 / / 18 2#包装生产线粉尘 DA015 0.72 / / 19 1#袋装水泥发散粉尘 DA016 1.13 / / 20 2#袋装水泥发散粉尘 DA017 1.13 / / 合计 一般排气筒 / 30 0.1449 0.6777 ②无组织排放情况： 粉尘排放量2.03t/a。 ③全厂排放总量情况（有组织排放+无组织排放废气）： 综上所述，本项目建议废气总量为：废气总量166381.8万Nm3/a；粉（烟）尘排放量32.03t/a；SO2排放量0.1449t/a；NOX排放量0.6777t/a。 原有项目排污许可证废气总量为粉（烟）尘排放量32.53t/a；SO2排放量21.21t/a；NOX排放量17.01t/a，对照本项目建议总量控制指标，本项目运行后，烟（粉）尘排放量减少0.5t/a，二氧化硫排放量减少21.0651t/a，氮氧化物排放量减少16.3323t/a，本项目废气总量纳入原排污许可，不再重新申请总量。 2、废水：本项目废水经处理后全部回用，不外排，故本项目不设总量控制指标。 3、固废：本项目固体废弃物处置率100%。 |

# 表五  建设项目工程分析

一、工艺流程简述 （一）施工期工艺流程及产污情况 1、施工主要工作内容 项目施工期建设大体可分为四个阶段： ①土方阶段，主要包括土方挖掘、石方等； ②基础工程阶段，主要包括打桩、砌筑基础等； ③主体工程阶段，主要包括钢筋、混凝土、钢木、砌体工程、设备安装等； ④扫尾阶段，主要包括回填土方、修路、清理现场等。 2、施工周期安排 项目施工周期为2019年12月~2021年6月（共18个月）。 3、施工组织安排 （1）施工交通 项目用地为宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，项目出入口与红枫路相接，工程施工拟使用该出入口作为施工出入口，交通运输极为方便。 （2）临时施工便道及施工出入口 项目建设全部在征地范围线内完成，占地区域地形平坦。项目出入口与红枫路相接，无需设置施工便道，依托项目南侧出入口作为施工出入口即可。 （3）施工营地 项目施工高峰期施工人员总共约为20人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员的餐饮住宿均依托周边配套服务设施，只留守1名人员进行夜间值班。 （4）材料供应 1）项目工程建设所需的建筑材料根据就近原则全部外购，工程建设所需的砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。 2）项目工程建设所需的混凝土于商品混凝土拌和站购买，通过商品混凝土罐装车运入项目施工场区内，项目内不设混凝土搅拌站。 3）项目工程其它施工使用材料如：木材、钢材等材料在宜良县境内即可买到。 （5）“三场”规划 ①砂石料场：项目建设所需的砂、石料购于具有合法开采权的砂、石料场，工程建设不设置砂、石料场。 ②取土场：项目建设过程回填土方全部由项目区域挖方提供，无需设置取土场。 ③弃渣场：项目建设过程不产生弃渣，项目区内不设置弃渣场。 4、施工产污环节分析 （1）施工人员的生活污水和施工工程废水对区域水环境的影响； （2）施工行为产生的扬尘等废气对周边大气环境的影响； （3）施工机械及运输车辆产生的噪声对周围环境的影响； （4）施工产生的废土石、建筑垃圾及生活垃圾等固废对外环境的影响； （5）施工造成的地表原地貌破坏、水土流失等对区域生态环境的影响。 项目施工期主要污染工序及产污情况见图5-1。 （二）运营期工艺流程及产污情况 1、工艺设计条件 （1）生产规模：年产120万吨水泥粉磨站。 （2）水泥配料采用熟料、矿渣、石灰石（公厘石）、石膏、粉煤灰等。 （3）原料及成品运输方式 ①原料运输：熟料、矿渣、石灰石（公厘石）、石膏由汽车运输进厂。 ②产品运输：水泥由汽车和散装罐车出厂。 ③水泥散装与包装比例：水泥散装率70%。 （4）产品品种 ：产品品种为通用水泥42.5；产量为120万吨/年。 （5）粉磨系统年运转率：80%以上。 2、工艺流程简述 （1）工艺方案 1）水泥粉磨 本工程根据项目市场对水泥质量的要求严格的特点，拟采用预粉磨选粉系统（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）、预破立磨系统＋Φ4.2×13.5m圈流磨方案。 2）水泥库方案 根据本工程的水泥产量及品种要求，水泥库方案采用：六座Ф10m×21m的水泥库。 各生产工段生产能力与运行时间核算见表5-1。 表5-1 各生产工段生产能力与运行时间核算表 序号 生产工段 设计最大产能 实际生产 产能（t/h） 物料/产品通过量 （万t/a） 运行时间（h/a） 1 原辅料卸料及输送工段 卸料坑 运输车辆载重40t，卸料时间约10min/辆 不变 120 5000 2 皮带输送 250t/h 200 120 6000 3 粉磨工段 选粉机 160~275 166 120 7200 4 预破立磨 180 166 120 7200 5 水泥磨 180 166 120 7200 6 搅拌楼 400 300 120 7200 7 储库及散装工段 粉煤灰库 25 20 5.8 2900 8 1#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 9 2#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 10 3#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 11 4#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 12 5#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 13 6#水泥库 150 100 库顶及库底进、出料40 4000 14 1~2#水泥库侧卸料 150 100 28 2800 15 3~4#水泥库侧卸料 150 100 28 2800 16 5~6#水泥库侧卸料 150 100 28 2800 17 水泥包装及发散工段 1#包装生产线 90~120 100 18 1800 18 2#包装生产线 90~120 100 18 1800 19 1#袋装水泥发散 100 80 18 2250 20 2#袋装水泥发散 100 80 18 2250 说明：各生产工段设备较多，根据各种设备最小产能确定整个工段的设计产能，实际产能约为设计产能的80%左右，具体由建设单位确定。 项目运营期主要污染工序及产污情况见图5-2。 （2）工艺流程简述 1）原料进厂、输送与储存 项目生产原、辅料均根据市场情况，外购于合法生产厂家，目前尚未确定具体供应商。 项目生产原、辅料卸料及输送工段包括卸料坑及皮带输送系统两部分，其中：卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m；皮带输送系统设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 ①熟料储存及输送：生产所需水泥熟料经汽车运输至厂内的卸料坑，通过输送系统运至熟料方仓内暂存。 ②石膏储存及输送：生产所需石膏为脱硫石膏，无需破碎，经汽车运输至厂内的卸料坑，通过输送系统运至石膏方仓内暂存。 ③石灰石储存及输送：生产所需石灰石为公厘石，无需破碎，经汽车运输至厂内的卸料坑，通过输送系统运至石灰石方仓内暂存。 ④矿渣储存及输送：生产所需矿渣经汽车运输至厂内的卸料坑，通过输送系统运至矿渣方仓内暂存。 ⑤粉煤灰储存及输送：生产所需粉煤灰经汽车运输至厂内粉煤灰圆库（Φ10m×21m）暂存。粉煤灰圆库库顶设置1台袋式除尘器，风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度为高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 2）配料 各种物料按设定比例分别从各储库中卸出，由定量给料机进行计量、控制，然后由胶带输送机、斗式提升机送至水泥粉磨系统进行粉磨。 3）水泥粉磨 ①设备选型 主机设备的选择从业主要求的系统生产能力考虑，拟采用预粉磨选粉系统（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）+预破立磨系统＋Φ4.2×13.5m圈流磨方案。 ②工艺流程描述 A.预粉磨选粉系统+预破立磨系统 入磨物料水分对磨机生产影响较大，入磨物料含有少量水分可以降低磨内温度，并有利于减少静电效应，提高粉磨效率，所以入磨矿渣水分一般应该控制在1.0～1.5%为宜，此外物料粒径大小也对下一步水泥粉磨系统有着至关重要的影响。 “预粉磨选粉系统+预破立磨系统”是集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体，生产效率高，可将块状、颗粒状及粉状原料磨成所要求的粉状物料，其工作原理为：电动机通过减速机带动磨盘转动，物料从下料口落到磨盘中央，在离心力的作用下向磨盘边缘移动并受到磨辊的碾压，粉碎后的物料从磨盘边缘溢出，同时被来自喷嘴环(风环)高速向上的热气流带至与立磨一体的高效选粉机内，粗粉经分离器分选后返回到磨盘上，重新粉磨；细粉则随气流出磨，在系统的收尘装置中收集下来，即为产品。没有被热气流带起的粗颗粒物料和意外进入的金属件从风环处沉落，由刮料板刮出后，经外循环的斗提机喂入磨内再次粉磨。 “预粉磨选粉系统+预破立磨系统”具有如下优点：a.生产投资费用大幅降低。立磨系统工艺流程简单，布局紧凑，建筑面积小，占地面积约为球磨机系统的70%，建筑空间约为球磨系统的60%且可露天布置，直接降低了企业投资费用，且立磨本身有分离器，不需要另加选粉机和提升设备。b.生产效率高，节能环保。立磨采用料层粉磨原理粉磨物料，能耗低，粉磨系统的电耗比球磨机低20%~30%，而且随原料水分的增加，节电效果更加明显。立磨系统的能耗和球磨系统相比节约30%~40%。立磨在工作中没有球磨机中钢球相互碰撞、撞击衬板的金属撞击声，因此噪音小，比球磨机低20~25dB。另外，立磨采用全封闭系统，系统在负压下工作，无扬尘，环境清洁。c.物料烘干能力强。立磨采用热风输送物料，在粉磨水分较大的物料时可控制进风温度，使产品达到要求的最终水分。在立磨内可烘干-粉磨入磨水分高达15%~20%的物料。d.操作简便，维修方便。配备自动控制系统，可实现远程控制，操作简便;通过检修油缸，翻转动臂，可方便快捷更换辊套、衬板，减少企业停机损失。e.产品质量稳定易检测。产品的化学成分稳定、颗粒级配均齐，有利于煅烧。物料在立磨内停留的时间仅2~3min，而在球磨机内则要15~20min。所以立磨产品的化学成分及细度可以很快被测定和校正。f.磨损小，利用率高。由于立磨运行中磨辊和磨盘没有金属间的直接接触，磨损小，单位产品金属消耗量一般为5~10g/t。 预粉磨选粉系统（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风），1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 预破立磨系统设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 B.水泥粉磨系统 预破立磨系统输出物料经选粉合格后通过密闭输送带送至水泥磨机后进行进一步混合研磨，研磨后通过密闭输送带送至提升机，送入水泥库储存。 水泥磨设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 4）搅拌、均化 因产品差异，粉煤灰硅酸盐水泥产品中需加入一定量的粉煤灰，粉磨系统后设有搅拌楼（兼均化库），粉磨系统输出物料进入搅拌楼，按比例加入粉煤灰后搅拌后均化一段时间输送至水泥库暂存，其他产品直接进入搅拌楼均化一段时间输送至水泥库暂存。 搅拌楼（兼均化库）设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 5）水泥储存及散装发运 ①设置六座Φ10m×21m的水泥库，每2座水泥库共用1台散装机，总储量为6000t，。 1#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 2#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 3#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 4#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 5#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 6#水泥库设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度为24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 1~2#水泥库侧卸料散装机（带抽风口，捕集效率约99%）设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度为15m，内径0.2m。 3~4#水泥库侧卸料散装机（带抽风口，捕集效率约99%）设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度为15m，内径0.2m。 5~6#水泥库侧卸料散装机（带抽风口，捕集效率约99%）设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度为15m，内径0.2m。 6）水泥包装及成品发运 来自水泥库的水泥经斗式提升机送到包装系统的振动筛对水泥进行筛分，以筛除水泥中大的杂质和块料。筛分后的水泥被送入包装仓储存。包装仓内的水泥经仓下卸料装置卸出，然后被送入八嘴回转式包装机对水泥进行包装，包装好的袋装水泥经卸袋机及胶带机（设置于封闭车间内，车间负压）直接由汽车装车机装入汽车外运。 1#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度为15m，内径0.6m。 2#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度为15m，内径0.6m。 1#袋装水泥发散车间设置1台袋式除尘器（车间封闭呈负压状态），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度为15m，内径0.8m。 2#袋装水泥发散车间设置1台袋式除尘器（车间封闭呈负压状态），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度为15m，内径0.8m。 7）产品检验 项目产品通用水泥42.5的产品质量按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准执行。 根据建设单位提供资料，本项目厂内产品检验包括物理指标及化学指标的检验。 ①产品化学指标的测定包括不溶物（质量分数）、烧失量（质量分数）、三氧化硫（质量分数）、氧化镁（质量分数）、氯离子共五项。 不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁按GB/T176-2007《水泥化学分析方法》进行检验。 氯离子按JC/T420-2006《水泥原料中氯离子的化学分析方法》进行检验。 具体方法如下： 表5-2 产品化学指标的测定 测定项目 测定方法 所用试剂 依据 不溶物 试样用盐酸溶液处理，尽量避免可溶性二氧化硅的析出，滤出的不溶渣再用氢氧化钠溶液处理，以盐酸中和、过滤后，残渣经灼烧后称量，计算得出不溶物（质量分数） 水、氢氧化钠溶液、甲基红指示剂溶液、盐酸溶液、硝酸铵溶液 GB/T176-2007《水泥化学分析方法》 烧失量 除矿渣硅酸盐水泥外的其他水泥产品烧失量 试样在950±25℃的高温炉中灼烧，灼烧所失去的质量即为烧失量 / 矿渣硅酸盐 水泥烧失量 试样在950±25℃的高温炉中灼烧，由于试样中硫化物的氧化而引起试料试料的增加，通过测定灼烧前和灼烧后硫酸盐三氧化硫含量的增加来校正水泥的烧失量 盐酸溶液 三氧化硫 已氢氧化钠熔融试样的方法制备溶液，分取一定量的溶液，用锶盐消除硅、铝、钛等的干扰，在空气-乙炔火焰中，于波长285.2nm处测定溶液的吸光度 氢氧化钠溶液、盐酸溶液、氯化锶溶液 氧化镁 已氢氧化钠熔融试样的方法制备溶液，分取一定量的溶液，用锶盐消除硅、铝、钛等的干扰，在空气-乙炔火焰中，于波长285.2nm处测定溶液的吸光度 氢氧化钠溶液、盐酸溶液、氯化锶溶液 氯离子 用规定的蒸馏装置在250~260℃温度下，以过氧化氢和磷酸分解试样，以净化空气做载体，进行蒸馏分离氯离子，用稀硝酸做吸收液，蒸馏10~15min后，用乙醇吹吸冷凝管及其下端于锥形瓶内，乙醇的加入量占75%（体积分数）以上。在pH3.5左右，以二苯偶氮碳酰肼为指示剂，用硝酸汞标准滴定溶液进行滴定 过氧化氢溶液、磷酸溶液、硝酸溶液、乙醇溶液、二苯偶氮碳酰肼溶液、硝酸汞溶液 JC/T420-2006《水泥原料中氯离子的化学分析方法》 ②产品物理指标的测定包括凝结时间、安定性、强度三项。 凝结时间、安定性按GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》进行检验。 强度按GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》进行检验。 具体方法如下： 表5-3 产品物理指标的测定 测定项目 测定方法及步骤 依据 凝结时间 测定前的 准备工作 调整凝结时间测定仪的试针，接触玻璃板时，指针对准零点。 GB/T1346-2001《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 试件的 准备 以标准稠度用水量制成标准稠度净浆，一次装满试模，振动数次刮平，立即放入湿气养护箱中。记录水泥全部加入水中的时间作为凝结时间的起始时间 初凝时间的测定 试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时，从湿气养护箱中取出试模放到试针下，降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝1~2s后，突然放松，试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30s时的指针读数。当试针沉至距底板4mm±1mm时，为水泥达到初凝状态；由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间，用“min”表示。 终凝时间的测定 为了准确观测试针沉入的状况，在终凝针上安装了一个环形附件，在完成初凝时间测定后，立即将试模连同浆体以平移的方式从玻璃板上取下，翻转1800二直径大端向上，小端向下放在玻璃板上，再放入湿气养护箱中继续养护，临近终凝时间时每隔15min测定一次，当试针沉入试体0.5mm时，即环形附件开始不能在试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态，由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用“min”表示。 安定性 测定前的 准备工作 每个试样需成型两个试件，每个雷氏夹需配备质量约75~85g的玻璃板两块，凡与水泥净浆接触的玻璃板和雷氏夹内表面都要稍稍涂抹一层油。 雷氏夹试件的成型 将预先准备好的雷氏夹放在已稍微擦油的玻璃板上，并立即将已制作好的标准稠度净浆一次装满雷氏夹，装浆时一只手轻轻扶持雷氏夹，另一只手用宽约10mm的小刀插捣数次，然后抹平，盖上稍微涂油的玻璃板，接着立即将试件移至湿气养护箱内养护24h±12h。 煮沸 调整好沸煮箱箱内的水位，使能保证在整个煮沸过程中都超过试件，不需中途添补实验用水，同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。 脱去玻璃板，取下试件，先测量雷氏夹指针尖端的距离（A），精准到0.5mm，接着将试件放入沸煮箱水中的试件架上，指针朝上，然后在30min±5min内加热至沸并恒沸180min±5min。 结果判别：沸煮结束后，立即放掉沸煮箱中的热水，打开箱盖，待箱体冷却至室温，取出试件进行判别。目测试饼未发现裂缝，用钢直尺检查也没有弯曲（使钢直尺和试饼底部紧靠，以两者间不透光为不弯曲）的试饼为安定性合格，反之为不合格。当两个试饼判别结果有矛盾时，该水泥的安定性为不合格。 强度 试体是由按质量计的一份水泥、三份中国ISO标准砂，用0.5的水灰比拌制的一组塑性胶砂制成，中国ISO标准砂的水泥抗压强度结果必须与ISO基准砂的相一致。胶砂用行星搅拌机搅拌，在振实台上成型，也可使用频率2800~3000次/min，振幅0.75mm振动台成型。试体连模一起在湿气中养护24h，然后脱模在水中养护至强度试验。到试验龄期时试体从水中取出，先进行抗折强度试验，折断后每截再进行抗压强度试验。 GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 二、污染源分析 （一）施工期污染源分析 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设。根据现场勘查，项目用地范围内已有办公生活楼1栋、食堂1座，其他用地范围均为杂草地或硬化地表，本项目将沿用已有办公生活楼及食堂，并在闲置区域内新建生产区，新建工程包括水泥粉磨生产线（粉磨车间、搅拌楼、包装车间）、储运工程（配料转运临时堆场及卸料坑、配料仓/库、成品库）及其他配套工程。 根据项目施工方介绍，工程建设由1个施工队进行，施工工期为18个月，施工高峰期施工人员约为20人，施工场地内不设置施工生活营地，施工人员食宿依托周边配套服务设施，只留守1名人员夜间值班。 1、废气 施工期产生的大气污染物主要是施工扬尘、焊接烟尘、施工机械及车辆燃油废气等。 （1）施工粉尘 项目施工期产生的粉尘主要为施工粉尘、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，运输车辆行驶所产生的动力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工需要，砂浆搅拌所需建材露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 ②车辆行驶的动力起尘 根据资料，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。经查阅相关资料，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准中1小时平均值的3.9倍，运输车辆运输产尘对运输道路两侧影响较大。 ③施工作业产生的粉尘 施工作业等产生的粉尘中主要污染物为TSP和PM10对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物。 综上所述，施工期扬尘排放方式为无组织、间歇排放。施工粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。 （2）焊接烟尘 项目施工期需新建钢架结构厂房，并对部分生产设备、管道等进行焊接施工。根据项目设计工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，呈无组织排放。 （3）施工机械及车辆燃油废气 项目施工机械及车辆燃油废气中含有的污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 2、废水 项目施工不涉及地下层开挖，不会产生基坑涌水。施工期产生的废水主要是施工废水、生活污水、施工扰动面地表径流。 （1）施工废水 项目施工过程中主要产生养护废水、施工设备维修、清洗产生的废水。根据GB53/T168-2019《云南省地方标准-用水定额》，其他结构（使用商品砼）用水量为 0.8m3/m2。项目施工总周期为 18个月，新建总建筑面积为17338.34m2，用水量为1.39万m3/施工期，平均25.68m3/d，施工废水产生量为用水量的5%，则施工废水产生量为0.07万m3/施工期，平均1.28m3/d。 施工废水中主要污染物为SS，类比相关资料，SS浓度约为1000mg/L，该部分水经过临时施工废水沉淀池（1座，有效容积为1.5m3）沉淀处理后回用或作为施工现场降尘洒水，不外排。 （2）生活污水（洗手清洁废水） 项目施工总周期为 18个月，施工高峰期人员约20人计，施工人员均不在施工场地内食宿，仅产生少量洗手清洁废水。类比同类项目，施工人员洗手清洁用水按10L/人·d计，施工人员用水量为108m3/施工期，平均0.2m3/d，排水系数按80%计算，则施工人员洗手清洁废水产生量为86.4m3/施工期，平均0.16m3/d。 施工人员洗手清洁废水中主要污染物为SS，类比相关资料，SS浓度约为150mg/L，该部分水经过临时施工废水沉淀池（1座，有效容积为1.5m3）沉淀处理后回用或作为施工现场降尘洒水，不外排。 （3）施工扰动面地表径流 项目施工期暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大关系，难以定量。降雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成泥浆水，若不采取相应防治措施，会携带泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物进入周边地表水体，并造成严重的水体污染。 本环评要求项目施工区排水沟末端设置1座沉砂池，地表径流雨水收集沉淀后回用于施工过程或施工现场洒水降尘，不外排。 3、噪声 项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。不同的施工阶段会使用不同的机械设备，所以施工现场会产生强度较高、无规则、不连续的施工噪声，其强度与施工机械的类型、功率、工作状态等因素都有关。 经查阅相关工程监测资料可知，施工阶段主要噪声源及其声级值见表5-4。 表5-4 主要施工机械噪声强度 施工阶段 声源 噪声强度[dB(A)] 土石方阶段 挖掘机 80～90 推土机 80～90 装载机 85～95 大型载重车 80 结构阶段 振捣机 95～105 切割机 95～105 模板拆卸 95～105 混凝土运送车 80 设备安装阶段 电锯 95～105 砂浆机 85~95 升降机 78～93 切割机 95～105 轻型载重卡车 75 备注：项目施工噪声影响主要体现在结构阶段。 施工时现场有多台机械同时作业，它们的声级会叠加。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值将增加1～5dB（A）。 综上所述，施工期的噪声源强一般超过80dB（A），特点为暂时的短期行为，无规律性。对于施工噪声，主要通过优化施工方案、合理安排施工时间及距离衰减等措施进行处理。在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 4、固体废弃物 项目施工期工程量较少，开挖量较小，可做到挖填方平衡，无废弃土石方产生。施工期产生的固体废物主要为土地前期清理的杂草等植被、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 （1）原有植被清理 项目用地原有植被较少，土地前期清理的杂草等植被产生量较小，清除的杂草等植被通过晾晒后堆肥处理，可外售或无偿交由附近农户用于旱地施肥。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾（含装修垃圾）产生量约为20t，主要有废钢筋、废钢配件、金属管线废料、木屑、刨花、装饰材料包装箱及包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等。对于其中可资源化利用的废物，应予以回收，不可再生利用的部分清运到宜良县住建部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃。 （3）施工人员产生的生活垃圾 项目施工期施工人员约20人，生活垃圾以每人每天0.2kg计，产生量为4kg/d，2.16t/施工期，生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后交环卫部门进行清运处理。 5、生态破坏 （1）占地 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地。项目施工完成后，不改变土地利用类型。 （2）动植物 项目占地区域内已无原生植被，主要为杂草，哺乳类动物主要有田鼠、屋顶鼠等，两栖类有青蛙等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、龟、鳖等，腹足类有蜗牛、田螺等，环节类有蚯蚓上、蚂蟥等，节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。项目区域内生物多样性一般，评价区无野生动物，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有物种存在。 （3）水土流失 项目施工区域土石方的开挖易诱发水土流失，弃土和材料的堆放受雨水冲刷影响等。土石方在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要为对地表的开挖、扰动，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力造成的水土流失，以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。 （二）运营期污染源分析 1、废气 废气是水泥粉磨站主要污染源，其特点是排放点多，排放量大，其中粉尘有组织与无组织排放共存，几乎所有工艺环节都有粉尘产生，烟尘、SO2与NOx主要存在于烘干热源——热风炉废气中。此外，员工均在厂内食宿，还会产生少量生活废气，即食堂油烟；原料进厂运输及产品出厂运输还会产生少量汽车尾气。 1.1生产废气 （1）有组织废气 为了有效的控制粉尘的排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针。针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备。含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中。 根据《水泥工业除尘工程施技术规范》要求，除尘器均采用袋式除尘器，并根据不同排尘点粉尘产生特性，采用不同规格、型号、过滤孔径的袋式除尘器。 截至本评价编制时，建设单位已委托有资质单位对本项目生产工艺及除尘系统进行了统一设计。本次评价根据生产工艺及除尘系统布设情况进行废气污染源分析。根据项目粉尘排放点的数量及特征，总计设置20处有组织粉尘排放点，配套设置20台除尘器。项目各个有组织粉尘排气筒分布情况见总平面布置图。 根据项目建设方案，各生产工段运行时间情况见表5-5。 表5-5 各生产工段运行时间 序号 生产工段 运行时间（h/a） 1 原辅料卸料及输送工段 卸料坑 5000 2 皮带输送 6000 3 粉磨工段 选粉机 7200 4 预破立磨 7200 5 水泥磨 7200 6 搅拌楼 7200 7 储库及散装工段 粉煤灰库 2900 8 1#水泥库 4000 9 2#水泥库 4000 10 3#水泥库 4000 11 4#水泥库 4000 12 5#水泥库 4000 13 6#水泥库 4000 14 1~2#水泥库侧卸料 2800 15 3~4#水泥库侧卸料 2800 16 5~6#水泥库侧卸料 2800 17 水泥包装及发散工段 1#包装生产线 1800 18 2#包装生产线 1800 19 1#袋装水泥发散 2250 20 2#袋装水泥发散 2250 说明：运行时间核算过程见表5-1：各生产工段生产能力与运行时间核算表 根据项目建设方案，各生产工段除尘设备布设情况见表5-6。 表5-6 各生产工段除尘设施设备布设情况 序号 除尘器名称 排气筒编号 规格型号 单位 数量 废气收集处理工段 1 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器 DA001 型号PPCS96-4，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度15mg/m3 台 1 用于处理原辅料卸料及输送工段卸料坑粉尘 2 单机脉冲 除尘器 DA002 型号DWC(A)-64，风量为4500m3/h，处理效率为99%，设计出口浓度18mg/m3 台 1 用于处理原辅料卸料及输送工段皮带输送粉尘 3 气箱脉冲 袋式除尘器 DA003 型号PPCA128-2-16，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度15mg/m3 台 1 用于处理粉磨工段选粉筛分粉尘及热风炉废气 4 气箱脉冲 袋式除尘器 DA004 型号PPCS128-6，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度12.5mg/m3 台 1 用于处理粉磨工段预破立磨粉尘 5 气箱脉冲 袋式除尘器 DA005 型号PPW96-2x5，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度12.5mg/m3 台 1 用于处理粉磨工段水泥磨粉尘 6 气箱脉冲 袋式除尘器 DA006 型号PPC32-6，风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度15mg/m3 台 1 用于处理粉磨工段搅拌楼粉尘 7 袋式除尘器 DA007~DA013 型号PPC32-4，风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，设计出口浓度18mg/m3 台 7 用于处理储库库顶粉尘 8 袋式除尘器 DA018~DA020 型号HMC-48(A)，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，设计出口浓度18mg/m3 台 3 用于处理储库 侧卸料粉尘 9 集气罩+气箱脉冲袋式除尘器 DA014、DA015 型号PPC64-6，风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，设计出口浓度15mg/m3 台 2 用于处理水泥包装及发散工段包装仓及包装机粉尘 10 袋式除尘器 DA016、DA017 型号PPCA96-2x6，风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，设计出口浓度12.5mg/m3 台 2 用于处理水泥包装及发散工段袋装水泥发散粉尘 1）工艺粉尘污染源强 本项目工艺粉尘产排量根据各产尘节点配套除尘器出口浓度、处理效率、风量等设计指标进行核算，核算参数见表5-5、表5-6。 项目工艺粉尘产排情况一览表见表5-7。 表5-7 项目工艺粉尘产排情况一览表 序 号 系统名称 排放口 类型 主要 污染物 排气筒 编号 污染物产生量 污染物排放量 备注 t/a kg/h t/a kg/h 1 卸料坑粉尘 一般 排气筒 颗粒物 DA001 2000 400 2.00 0.40 / 2 皮带输送粉尘 颗粒物 DA002 48 8 0.48 0.08 / 3 选粉机废气 （配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放） 颗粒物 DA003 10370 1440 10.37 1.44 本表仅计算DA003排放口粉尘产排情况，热风炉废气中的SO2、NOx产排情况单独核算，并最终汇总DA003排放口污染物产排情况 4 预破立磨粉尘 颗粒物 DA004 3600 500 3.6 0.50 / 5 水泥磨粉尘 颗粒物 DA005 3600 500 3.6 0.50 6 搅拌楼粉尘 颗粒物 DA006 1440 200 1.44 0.20 / 7 粉煤灰库库顶粉尘 颗粒物 DA007 93 32 0.46 0.16 / 8 1#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA008 128 32 0.64 0.16 / 9 2#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA009 128 32 0.64 0.16 / 10 3#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA010 128 32 0.64 0.16 / 11 4#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA011 128 32 0.64 0.16 / 12 5#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA012 128 32 0.64 0.16 / 13 6#水泥库库顶粉尘 颗粒物 DA013 128 32 0.64 0.16 / 14 1~2#水泥库侧卸料 粉尘 颗粒物 DA018 34 12 0.17 0.06 / 15 3~4#水泥库侧卸料 粉尘 颗粒物 DA019 34 12 0.17 0.06 / 16 5~6#水泥库侧卸料 粉尘 颗粒物 DA020 34 12 0.17 0.06 / 17 1#包装生产线粉尘 颗粒物 DA014 720 400 0.72 0.40 / 18 2#包装生产线粉尘 颗粒物 DA015 720 400 0.72 0.40 / 19 1#袋装水泥发散粉尘 颗粒物 DA016 225 100 1.13 0.50 / 20 2#袋装水泥发散粉尘 颗粒物 DA017 225 100 1.13 0.50 / 合计 一般 排气筒 颗粒物 / 23911 4308 30 6.22 / 2）热风炉废气污染源强 项目“预粉磨选粉系统+预破立磨系统”是集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体，其中烘干系统热源为热风炉提供的热风，使用天燃气作为燃料。 热风炉设计供热能力为4.18×107KJ/h，供热温度为350℃，热效率为95%。项目以天然气作为燃料时，耗天然气量约36.22万Nm³/a（天然气燃烧热值约为36.44MJ/Nm³），热风炉每年运行300d，每天运行24h。 说明：根据项目生产工艺及除尘系统布设情况，烘干系统废气与选粉工段废气一同经1台风量为96000m3/h，处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器处理后由DA003排气筒排放。上表5-7已核算DA003排气筒粉尘产排情况，因此，热风炉废气仅计算废气中的SO2、NOx产排情况，并最终汇总DA003排气筒的污染物产排情况。 项目拟采用天然气成分见下表5-8。 表5-8 项目拟使用天然气主要成分分析 成分 CH4 C2H6 C3H8 CO2 H2O S 含量 95.94% 0.91% 0.14% 3.00% 62ppm 200mg/m3 a.参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 下册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数-燃气工业锅炉）”数据，热风炉废气中的SO2、NOx污染物源强如下： SO2产污系数：GSO2=0.02S=4kg/万m3-燃料。 经计算，SO2产生量约为0.1449t/a。 NOx产污系数：GNOx=18.71 kg/万m3-燃料。 经计算，NOx产生量约为0.6777t/a。 项目热风炉烟气中的SO2、NOx产排情况见表5-9。 表5-9 燃天然气热风炉烟气中的SO2、NOx源强一览表 排放源 排放口 类型 主要 污染物 排放口编号 产生情况 排放情况 备注 t/a kg/h t/a kg/h mg/m3 热 风 炉 一般 排放口 SO2 DA003 0.1449 0.02 0.1449 0.02 0.21 烘干系统废气与选粉工段废气一同经1台风量为96000m3/h，处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器处理后由DA003排气筒排放，无脱硫脱硝处理效果，即SO2、NOx产、排量相同 NOX 0.6777 0.09 0.6777 0.09 0.94

3）有组织废气排放情况 项目有组织废气排放情况详见表5-10。 表5-10 生产废气有组织排放一览表 序 号 系统名称 排放口 类型 主要 污染物 废气温度 （出口） ℃ 排气筒 编号 收 尘 器 污染物浓度mg/Nm3 工作 时长 h/a 污染物 产生量 t/a 污染物排放量 烟囱(m) 浓度限值 要求 mg/Nm3 达标 情况 名称 台 数 处理风量 （m3/h） 除尘 效率 进口 浓度 出口 浓度 t/a kg/h 直 径 高 度 1 原辅料卸料及输送工段 卸料坑粉尘 一般 排气筒 颗粒物 20 DA001 集气罩+气箱 脉冲袋式除尘器 1 26800 99.9% 15000 15 5000 2000 2.00 0.40 0.6 15 20 达标 2 皮带输送粉尘 颗粒物 20 DA002 单机脉冲除尘器 1 4500 99% 1800 18 6000 48 0.48 0.08 0.25 15 20 达标 3 粉磨工段 选粉机废气 （配套烘干系统， 热风炉废气与 选粉工序粉尘 合并排放） 颗粒物 60 DA003 气箱脉冲 袋式除尘器 1 96000 99.9% 15000 15 7200 10370 10.37 1.44 0.8 15 20 达标 SO2 0 0.21 0.21 0.1449 0.1449 0.02 600 达标 NOx 0 0.94 0.94 0.6777 0.6777 0.09 400 达标 4 预破立磨粉尘 颗粒物 20 DA004 气箱脉冲 袋式除尘器 1 40000 99.9% 12500 12.5 7200 3600 3.60 0.50 0.8 15 20 达标 5 水泥磨粉尘 颗粒物 20 DA005 气箱脉冲 袋式除尘器 1 40000 99.9% 12500 12.5 7200 3600 3.60 0.50 0.8 15 20 达标 6 搅拌楼粉尘 颗粒物 20 DA006 气箱脉冲 袋式除尘器 1 13390 99.9% 15000 15 7200 1440 1.44 0.20 0.5 15 20 达标 7 储库及 散装工段 粉煤灰库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA007 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 2900 93 0.46 0.16 0.35 24 20 达标 8 1#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA008 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 9 2#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA009 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 10 3#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA010 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 11 4#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA011 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 12 5#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA012 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 13 6#水泥库 库顶粉尘 颗粒物 20 DA013 袋式除尘器 1 8900 99.5% 3600 18 4000 128 0.64 0.16 0.35 24 20 达标 14 1~2#水泥库 侧卸料粉尘 颗粒物 20 DA018 袋式除尘器 1 3200 99.5% 3600 18 2800 34 0.17 0.06 0.2 15 20 达标 15 3~4#水泥库 侧卸料粉尘 颗粒物 20 DA019 袋式除尘器 1 3200 99.5% 3600 18 2800 34 0.17 0.06 0.2 15 20 达标 16 5~6#水泥库 侧卸料粉尘 颗粒物 20 DA020 袋式除尘器 1 3200 99.5% 3600 18 2800 34 0.17 0.06 0.2 15 20 达标 17 水泥包装 及发散 工段 1#包装生产线 粉尘 颗粒物 20 DA014 集气罩+气箱 脉冲袋式除尘器 1 26700 99.9% 15000 15 1800 720 0.72 0.40 0.6 15 20 达标 18 2#包装生产线 粉尘 颗粒物 20 DA015 集气罩+气箱 脉冲袋式除尘器 1 26700 99.9% 15000 15 1800 720 0.72 0.40 0.6 15 20 达标 19 1#袋装水泥 发散粉尘 颗粒物 20 DA016 袋式除尘器 1 40000 99.5% 2500 12.5 2250 225 1.13 0.50 0.8 15 20 达标 20 2#袋装水泥 发散粉尘 颗粒物 20 DA017 袋式除尘器 1 40000 99.5% 2500 12.5 2250 225 1.13 0.50 0.8 15 20 达标 合计 一般 排气筒 颗粒物 / / / / / / / / / 23911 30 6.22 / / / / SO2 / / 0.1449 0.1449 0.02 / / / / NOx / / 0.6777 0.6777 0.09 / / / / 备注： ①根据GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定，烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机的颗粒物排放浓度限值为30mg/m3、SO2排放浓度限值为600mg/m3（采用独立热源的烘干设备）、NOx排放浓度限值为400mg/m3（采用独立热源的烘干设备），其他环节的颗粒物排放浓度限值为20mg/m3。 ②本项目粉磨工段的选粉机废气（配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放）由DA003排气筒排放，主要污染因子为烟（粉）尘、SO2、NOx。考虑到DA003排气筒的排放源包括烘干系统（热源为热风炉）废气、选粉机废气，故颗粒物排放标准从严执行，即颗粒物排放浓度限值为20mg/m3。 4）非正常排放条件的设置 项目引起粉尘非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。项目投产后，由于所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，故本次评价非正常排放主要针对粉尘排放量较大的预粉磨选粉工段排放源进行设计。条件的设计分为一个档次，即预粉磨选粉工段除尘设备效率因故障降为30%的情况下，其他排放源正常工作进行设计。 项目非正常排放条件下的废气排放情况详见表5-11。 表5-11 项目非正常排放条件下的废气排放情况一览表 序 号 系统名称 排放口 类型 主要 污染物 废气温度 （出口）℃ 排气筒 编号 收 尘 器 污染物浓度mg/Nm3 工作时长 污染物排放量 烟囱(m) 浓度限值要求mg/Nm3 达标 情况 名称 台数 处理风量（m3/h） 除尘效率 h/a kg/h t/a 直径 高度 1 预粉磨选粉 工段粉尘 一般排气筒 颗粒物 60 DA003 气箱脉冲袋式除尘器 1 96000 30% 10500 7200 1008 7259 0.8 15 20 超标 根据上表，非正常情况下（即当预粉磨选粉工段除尘设备效率因故障降为30%的情况），预粉磨选粉工段颗粒物排放浓度不满足GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定。为了避免非正常排放情况发生，污染环境，对除尘器配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对除尘器进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待收尘设施恢复正常后方可投入生产，使各污染源强排放对周围环境降至最低。

（2）无组织废气 水泥生产粉尘排放除上述有组织排放废气源外，无组织排放废气源存在于项目生产的每一个工序和环节，无组织排放量影响因素较多，其排放量大小取决于生产工艺、除尘设备和生产管理水平。归纳起来，一般水泥厂无组织粉尘排放源的来源有：物料卸料及堆存粉尘；工艺过程中的输送、加工、成品装卸等粉尘；道路运输扬尘。 1）物料卸料及堆存粉尘 ①配料转运临时堆场扬尘 根据设计方案，配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小，可忽略不计。 ②物料卸料粉尘 根据设计方案，项目配料卸料坑内卸料斗上方设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，有组织粉尘排放量为2t/a，则除尘器未收集粉尘量为20t/a，呈无组织形式排放。项目配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生，降尘效率约为95%，则无组织粉尘排放量约为1t/a。 ③物料堆存粉尘 根据设计方案，项目原料仓库包括1座熟料方仓、1座矿渣方仓、1座石灰石方仓、1座石膏方仓、1座粉煤灰库，产品仓库包括6座水泥圆库，均为封闭结构，不会产生外排无组织粉尘。 2）工艺过程中的输送、加工、成品装卸粉尘 ①工艺过程输送粉尘 根据设计方案，项目物料转运均通过封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器，不会产生外排无组织粉尘。 ②工艺过程加工粉尘 根据设计方案，项目包装生产线的包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，有组织粉尘排放量为1.44t/a，则未收集粉尘量为15t/a，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，不会产生外排无组织粉尘。 ③工艺过程成品装卸粉尘 根据设计方案，项目袋装水泥的发散工段设置于车间内，整个车间密闭且呈负压状态，配套处理效率为99.5%的袋式除尘器收集粉尘，不会产生外排无组织粉尘。 根据设计方案，项目散装水泥采用密闭罐车运输，散装采用带抽风口的散装卸料装置，配套处理效率为99.5%的袋式除尘器收集粉尘（物料装车与除尘设施同步运行），根据散装机结构及原理，除尘器收集粉尘约占粉尘产生总量的99%。散装机有组织粉尘排放量为0.51t/a，则除尘器未收集粉尘量为1.03t/a，呈无组织形式排放。 3）道路运输扬尘 项目厂区道路均为水泥硬化，厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。落实上述措施后，运输道路扬尘产生量极小，可忽略不计。 4）无组织粉尘排放情况 项目无组织废气排放情况详见表5-12。 表5-12 生产废气无组织排放一览表 排放性质及 排放源 污染物 产生量（t/a） 排放量 （t/a） 治理设施 无组织 粉尘治理 配料转运 临时堆场 粉尘 忽略不计 配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 卸料坑 物料倾倒 粉尘 20 1 配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套除尘器，将99.9%的卸料扬尘收集起来。 物料堆存 粉尘 无 无 原料仓库包括1座熟料方仓、1座矿渣方仓、1座石灰石方仓、1座石膏方仓、1座粉煤灰库，产品仓库包括6座水泥圆库，均为封闭结构，不会产生无组织粉尘。 工艺过程中的输送 粉尘 无 无 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 工艺过程中的加工 粉尘 15 无 包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，不会产生外排无组织粉尘。 工艺过程中的成品装卸 粉尘 无 无 袋装水泥的发散工段设置于车间内，整个车间密闭且呈负压状态，配套处理效率为99.5%的袋式除尘器收集粉尘，不会产生无组织粉尘。 1.03 1.03 散装水泥采用密闭罐车运输，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步运行。 道路运输 粉尘 忽略不计 定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 综上所述，落实上述无组织粉尘治理措施，可有效减少粉尘的排放量，厂内无组织粉尘排放量为2.03t/a。 1.2生活废气 项目劳动定员20人，均在厂内就餐，食堂内设置2个灶头，食堂工作时间约为4h/d。按照平衡膳食统计，人均日食用油用量约30g/（人·d）计，则食堂耗油量约为0.6kg/d，0.18t/a。由于烹饪时温度较高，故有少量油类分解、挥发，据类比估计，分解、挥发量占总耗油量的2.83%计算，则食堂油烟产生量为0.017kg/d，0.005t/a。 环评要求食堂应设置油烟净化设施（处理风量2000m3/h，处理效率60%），经处理后的油烟由排烟管道引至食堂所在构筑物房顶排放，则食堂油烟排放量为0.007kg/d，0.002t/a，排放浓度为0.875mg/m3。 项目食堂油烟废气产生及排放情况见表5-13所示。 表5-13 项目食堂油烟废气产生及排放情况一览表 排放源 废气量 (m3/h) 运行时间 （h/d） 产生浓度 （mg/m3） 产生量 排放浓度 （mg/m3） 排放量 处理 效率 kg/d t/a kg/d t/a 食堂 2000 4 2.125 0.017 0.005 0.875 0.007 0.002 60% 1.3汽车尾气 项目运输车辆在驶入、驶出厂区时会排放少量汽车尾气，运输车辆所用燃油多为柴油，废气中主要成份是烃类、CO和NOx等。汽车尾气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量不大、易被稀释扩散等特点，尾气排放量不大。 2、废水 项目用水主要为设备冷却用水、化验室用水、生活用水、绿化用水。项目废水主要为化验室废水及生活污水，此外，项目厂区存在颗粒物的排放，会洒落在生产区屋顶及路面，在降雨时会产生初期雨水。 2.1用排水核算 （1）生产用排水 ①设备冷却用水 根据设计方案及设备参数，设备冷却用水量约97m3/h，2328m3/d，698400m3/a，设备需冷却部位会损耗一部分，损耗量按用水量的1%计，则损耗量约0.97m3/h，23.28m3/d，6984m3/a，需补充水量为0.97m3/h，23.28m3/d，6984m3/a，设备冷却水（96.03m3/h，2304.72m3/d，691416m3/a）经冷却塔冷却及循环水池沉淀后循环使用，不外排。 ②化验室废水 项目产品通用水泥42.5的产品质量严格按照GB175-2007《通用硅酸盐水泥》标准执行。根据建设单位提供资料，项目厂内设有化验室，产品检验包括物理指标及化学指标的检验。 考虑到化验室废液、废试剂产生量极少，处理难度较大，故不在厂内进行处理，拟作为危险废物单独收集，经专用收集桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进厂清运并处置。因此，化验室废水主要为化验器具清洗废水。 A.化验器具清洗用排水 根据产品物理指标检验方法可知，检验过程不使用药剂，废水主要为化验器具清洗用水。根据建设单位提供资料，类比原有项目，物理指标检验过程产生的化验器具清洗用水量约为0.1m3/d，30m3/a，产污系数取0.9，则废水量约为0.09m3/d，27m3/a。 根据产品化学指标检验方法可知，检验过程使用酸、碱、盐、氧化剂等无机物以及乙醇、二苯偶氮碳酰肼溶液等有机物作为试剂，以上试剂少量会进入为化验器具清洗废水中。根据建设单位提供资料，类比原有项目，化学指标检验过程产生的化验器具清洗用水量约为0.15m3/d，45m3/a，产污系数取0.9，废水量约为0.14m3/d，42m3/a。 综上，化验室化验器具清洗用水量约为0.25m3/d，75m3/a，废水产生量约为0.23m3/d，69m3/a。 B.化验器具清洗废水处置方式 项目化验原料为通用硅酸盐水泥，化验对象不涉及重金属及其他有毒有害物质，物理指标化验不使用药剂，化学指标化验主要使用氢氧化钠溶液、甲基红指示剂溶液、盐酸溶液、硝酸铵溶液、氯化锶溶液、过氧化氢溶液、磷酸溶液、硝酸溶液、乙醇溶液、二苯偶氮碳酰肼溶液、硝酸汞溶液。通过对化验对象、化验试剂及方法的分析，化验室化验器具清洗废水主要污染物为pH（酸性或碱性）、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、汞等，浓度分别为200mg/L、180mg/L、280mg/L、20mg/L、6mg/L、1mg/L。 化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）后经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 （2）生活用排水 项目劳动定员20人，仅在厂区就餐，不在厂区住宿。根据GB53/T168-2019《云南省地方标准-用水定额》，参照办公楼（有食堂）用水量按50L/（d·人）计，则生活用水量约为1m3/d，300m3/a，产污系数按0.8计，生活污水产生量约为0.8m3/d，240m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群，浓度分别为250mg/L、200mg/L、300mg/L、35mg/L、6mg/L、50mg/L、20000（个/L）。 项目食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池处理，最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 （3）车轮清洗用排水 项目运输车辆进出厂区时，车轮上沾有的泥土灰尘会导致运输道路扬尘的产生，故在厂区出入口处设置厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3），清洗用水量约为1.8m3/d，540m3/a，产污系数按0.9计，车轮清洗废水产生量约为1.62m3/d，486m3/a，主要污染物为SS，浓度为600mg/L。 项目运输车辆车轮清洗废水经清洗废水沉淀池处理后全部回用，不外排。 （4）绿化用水 项目区绿化总面积为600m2，绿化浇灌非雨天(非雨天按照一年237天计)一天实施2次，绿化用水量参考DB53T 168-2019《云南省地方标准用水定额》推荐的绿化用水量3L /( m2•次)计，则绿化用水量为3.6m3/d，853.2m3/a。绿化用水经土地吸收渗滤、植物吸收和蒸发后，无废水产生。 （5）洒水降尘用水 ①道路/空地洒水降尘用水 项目区生产区道路/空地总面积为6000m2，洒水降尘非雨天(非雨天按照一年237天计)一天实施2次，洒水降尘用水量参考DB53T 168-2019《云南省地方标准用水定额》推荐的场地浇洒用水量2L /( m2•次)计，则道路/空地洒水降尘用水量为24m3/d，5688m3/a。道路/空地洒水降尘用水经蒸发后，无废水产生。 ②卸料坑喷淋用水 类比同类项目，项目区卸料坑喷淋用水量约为15m3/d，4500m3/a，大部分进入物料中，少量蒸发，无废水产生。 （6）初期雨水 项目厂区存在颗粒物的排放，会洒落在生产区屋顶及路面，在降雨时会产生初期雨水，初期雨水主要污染物为SS。 考虑到项目生产过程中大部分粉尘经除尘器收集后有组织排放，其排放量较小，相应的无组织排放粉尘量也较小，此外在生产过程中定期对厂区地面进行清扫，则初期雨水中SS浓度不高，约为200mg/L左右。 本次计算采用《环评手册2.01》暴雨强度及雨水流量计算软件进行，具体如下： 图5-3 暴雨强度及雨水流量计算 按降雨和地面收集时间15min进行核算，其降雨强度为221.01L/s·ha，收集范围以用地面积进行计算，则收集水量约为268.5m3/次；项目拟在包装车间南侧设置1个270m3的初期雨水收集池，初期雨水收集池上方设有溢流口，后期清洁雨水将通过溢流口外排雨水管网，同时在雨水收集池底部设置水泵，将经絮凝沉淀后的初期雨水回用于项目生产冷却水池（生产期）、卸料坑喷淋用水节点（卸料期）、车轮清洗补充用水、绿化用水节点（非雨天）、空地/道路洒水降尘用水节点（非雨天），以节约水资源。 （6）用排水情况汇总 项目给排水情况见表5-14。 表5-14 项目给排水情况一览表 功能 数量 用水定额 用水量 用水来源 产污系数 废水产生量 排水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a 生产用排水 设备 冷却水 / 97m3/h 2328 698400 初期雨水及循环水 / 2304.72 691416 蒸发、冷却及循环使用，不外排 化验室 器具清洗用水 / / 0.25 75 自来水 90% 0.23 69 经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理，再经污水处理站深度处理达标后回用于绿化用水，不外排 生活用排水 生活用水 20人 50L/(人·d) 1 300 自来水 80% 0.8 240 食堂含油废水经隔油池预处理后与其他盥洗废水一同进入化粪池预处理，最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排 车轮清洗 用水 / / 1.8 540 初期雨水及循环水 90% 1.62 486 经清洗废水沉淀池处理后全部回用，不外排 绿化及洒水降尘用水 绿化用水① 600 m2 3L/(m2·次)，一天2次 3.6 （非雨天） 853.2 初期雨水及再生水 / 0 0 土地吸收渗滤、植物吸收、自然蒸发 道路/空地洒水降尘用水① 6000 m2 2L/(m2·次)，一天2次 24 （非雨天） 5688 初期雨水 / 0 0 自然蒸发 卸料坑 喷淋用水 / / 15 4500 初期雨水 / 0 0 进入物料、自然蒸发 合计 总计 / 2344.25（雨天）；2371.85 （非雨天） 709816.2 / / 2307.37 692211 全部综合利用， 不外排 初期雨水 初期雨水 （雨天） 15000m2 / / / / / 268.5 m3/次 / 回用于项目生产冷却水池（生产期）、卸料坑喷淋用水节点（卸料期）、车轮清洗补充用水、绿化用水（非雨天）、空地/道路洒水降尘用水（非雨天） 注：“①”标注项仅在非雨天（237天/年）产生。 2.2项目水平衡 项目水量平衡图见图5-4。 图5-4 项目水量平衡图（单位：m³/d） 2.3污水中污染物排放情况 项目污水各污染物排放情况见表5-15。 表5-15 生活污水及化验器具清洗废水中污染物产排放情况 水质 类别 废水量 （万m3/a） 统计 指标 污染物 CODcr BOD5 SS 氨氮 总磷 动植物油 粪大肠菌群 汞 生活污水 处 理 前 0.024 进口浓度 （mg/L） 250 200 300 35 6 50 20000 （个/L） / 进口量 （t/a） 0.06 0.05 0.07 0.0084 0.0014 0.012 / / 化验器具清洗废水 处 理 前 0.0069 进口浓度 （mg/L） 200 180 280 20 6 / / 1 进口量 （t/a） 0.0138 0.0124 0.0193 0.0014 0.0004 / / 0.0001 处理设施 食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理。 处理效率 93% 95% 90% 88% 92% 80% 99.99% 99.4 综合污水 处 理 后 0.0309 出口浓度 （mg/L） 16.8 10.0 28.8 3.9 0.47 17.8 3 （个/L） 0.006 出口量 （t/a） 0.0052 0.0031 0.0089 0.0012 0.0001 0.0024 / 0.000002 排放情况 处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准后全部回用于绿化用水，不外排。 综上所述，项目设备冷却废水经冷却塔冷却及循环水池沉淀后循环使用，不外排；厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理，化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理），最终预处理后的综合污水经污水处理站深度处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准后全部回用于绿化用水，不外排；项目运输车辆车轮清洗废水经清洗废水沉淀池处理后全部回用，不外排。此外，厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水。 3、噪声 项目噪声源主要有给料机、预破立磨、选粉机、水泥磨机、空压机、包装机、提升机、风机、冷却塔等，其源强值一般在80～100dB（A）之间。根据各噪声源的特点分别采取建筑隔声、减振、消声等措施进行控制。 项目主要噪声源及其控制施见表5-16。 表5-16 项目设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号 设备类型 噪声级 设备位置 治理措施 降噪量 1 给料机 85 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 2 预破立磨 95 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 3 选粉机 90 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 4 水泥磨机 100 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 5 空压机 100 空压机房内 建筑隔声、安装减震基础及消声器 25 6 包装机 80 包装车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 7 提升机 85 生产各环节 建筑隔声、安装减震基础 15 8 风机 95 生产各环节 建筑隔声、安装减震基础 15 9 冷却塔 95 冷却水循环设施用房内 建筑隔声、安装减震基础 15 4、固体废弃物 项目运营过程中产生的固体废弃物包括除尘设备收集粉尘及包装车间沉降粉尘、包装工序破袋、生活垃圾、各生产生活废水处理池污泥、机修废机油、化验室废液及废试剂、化验室器具清洗废水预处理池污泥等。 （1）生产固废 ①除尘设备收集粉尘及包装车间地面沉降粉尘 项目各个有组织粉尘排放点均设置除尘器，根据分析，项目有组织粉尘产生量为23911t/a，排放量为30t/a，则除尘设备收集的粉尘量为23881t/a，收集的粉尘返回生产线使用，不外排。 根据设计方案，项目包装生产线的包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，有组织粉尘排放量为1.44t/a，则未收集粉尘量为15t/a，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，车间沉降的粉尘返回生产线使用，不外排。 ②包装工序破袋 项目年产袋装水泥36万吨，每袋水泥成品50kg，则需要包装袋720万个/a，破损包装袋产生量按千分之一计，则破损包装袋约7200个/a，每包装袋按2.5kg计，则破损包装袋为18t/a，外售给物资回收公司综合利用，不外排。 （2）生活垃圾 项目员工人数为20人，不在厂内住宿，仅在厂内就餐，生活垃圾产生量按0.2kg/d计，则生活垃圾产生量约为4kg/d，1.2t/a，经厂内生活垃圾收集桶定点收集后由环卫部门定期统一清运处置。 （3）各废水处理设施污泥 ①隔油池废油脂 项目设置有食堂，环评要求配套建设隔油池，会产生少量的隔油池废油，定期委托相关单位清淘清运处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 ②化粪池污泥 项目化粪池污泥产生量约为每处理1m3废水产生0.1kg污泥。根据工程分析，化粪池处理水量约为240m3/a，则污泥产生量为0.024t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 ③污水处理站污泥 项目污水处理站污泥产生量约为每处理1m3废水产生0.15kg污泥。根据工程分析，污水处理站污泥处理水量约为309m3/a，则污泥产生量为0.046t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 ④车轮清洗废水沉淀池污泥 项目运输车辆进出厂区时，车轮上沾有的泥土灰尘会导致运输道路扬尘的产生，故在厂区出入口处设置厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。类比同类项目，项目车轮清洗废水沉淀池污泥产生量约为0.05t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/3个月，不得乱丢乱弃。 ⑤初期雨水收集池污泥 考虑到项目生产过程中大部分粉尘经除尘器收集后有组织排放，其排放量较小，相应无组织排放粉尘量也较小，此外在生产过程中定期对厂区地面进行清扫，则初期雨水中SS浓度不高，约200mg/L左右。类比同类项目，项目初期雨水收集池污泥产生量约为1t/a，定期清淘后作为生产原料进入生产过程中，清淘周期为1次/月，不得乱丢乱弃。 （4）机修废机油 项目生产设备在机修过程中会产生废机油，产生量约为0.5t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物-代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废弃物，不得混入生活垃圾，应按照危险废物的要求进行管理和处置。 （5）化验室废液及废试剂 项目厂内设有化验室，根据产品化学指标检验方法可知，检验过程使用酸、碱、盐、氧化剂等无机物以及乙醇、二苯偶氮碳酰肼溶液等有机物作为试剂，化验室废液、废试剂产生量极少。根据《国家危险废物名录》（2016版），上述物质属于危险废物，废物代码为HW34，900-349-34； HW35，900-399-35；HW03，900-002-03，不得混入生活垃圾，应按照危险废物的要求进行管理和处置。 （6）化验室器具清洗废水预处理池污泥 项目厂内设有化验室，根据产品化学指标检验方法可知，检验过程使用酸、碱、盐、氧化剂等无机物以及乙醇、二苯偶氮碳酰肼溶液等有机物作为试剂，以上试剂少量会进入为化验器具清洗废水中。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理，类比同类项目，预处理池污泥产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），上述物质属于危险废物，废物代码为HW29，900-452-29，不得混入生活垃圾，应按照危险废物的要求进行管理和处置。 （7）危废暂存间及危废转运要求 环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。 建设单位应在项目投入运营前与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账。 三、“以新带老”措施 宜良县蓬莱水泥有限公司于2011年3月委托云南大学科技咨询发展中心编制了《年产60万吨水泥粉磨站项目环境影响报告表》（属于补办环评手续），于2011年7月21日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目环境影响报告表》的批复（宜环保[2011]138号），于2012年11月委托宜良县环境保护局监测站对“年产60万吨水泥粉磨站项目”进行竣工环保验收工作，于2013年9月2日取得了宜良县环境保护局关于对《年产60万吨水泥粉磨站建设项目竣工环境保护验收申请》的批复（宜环保[2013]113号）。 宜良县红光水泥有限公司于2006年年初委托昆明市环境科学研究所（现为昆明市环境科学研究院）编制了《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目环境影响报告表》，于2006年6月19日取得了宜良县环境保护局关于对《宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目环境影响报告表》的批复（昆环保复[2006]68号），于2007年年初委托宜良县环境保护局监测站对“宜良县红光建材包装厂水泥分厂技改搬迁建设项目”进行竣工环保验收工作，于2007年7月24日通过了竣工环保验收。 （一）根据现场踏勘，原有项目存在以下环境问题： （1）原项目未设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物。 （2）原项目原料堆场封闭措施不到位，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 （二）在原有项目搬迁前，原有项目应落实以下措施： 本项目属于搬迁项目，预计建成投产时间为2021年5月，搬迁前，原有项目继续投入使用，截至搬迁项目建成投产后方停用。 （1）原项目设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物。使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理；在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议；危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求实施。 （2）完善原项目原料堆场封闭措施，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 四、“三本帐”核算 宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司是同一个法人名下的两家公司，均位于东山工业片区，属于宜良县政府规划搬迁的企业，宜良县蓬莱水泥有限公司与宜良县红光水泥有限公司支持并积极响应宜良县政府出台的政策和规划，同意搬迁改造升级。本项目为搬迁技改项目，分别将宜良县蓬莱水泥有限公司、宜良县红光水泥有限公司名下现有的2条年产60万吨水泥粉磨站生产线统一搬迁至宜良县工业园区，合并为1条年产120万吨水泥粉磨站生产线。 项目搬迁前后的总产能不变，但搬迁后的项目针对生产过程中的各粉尘产生节点，设置了运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中。 项目“三废”排放情况见表5-16。 表5-16 项目污染物排放“三本帐”核算一览表（全厂） 项目 污染物 原有项目 排放量 本项目 新增排放量 以新带老 削减量 项目 总排放量 排放 增减量 废气 烟（粉）尘（t/a） 32.53 32.03 32.53 32.03 -0.5 二氧化硫（t/a） 21.21 0.1449 21.21 0.1449 -21.0651 氮氧化物（t/a） 17.01 0.6777 17.01 0.6777 -16.3323 废水 废水量（万t/a） 0 0 0 0 0 固体 废物 工业固废（万t/a） 0 0 0 0 0 生活垃圾（万t/a） 0 0 0 0 0 注：1、本表排放增减量一栏“+” 表示增加“-”表示减少。 本表“原有项目排放量”取原有项目排污许可证许可排放量。 本表“本项目新增废气排放量”仅指有组织排放废气及无组织排放废气总和。 由表5-16知，本项目运行后，烟（粉）尘排放量减少0.5t/a，二氧化硫排放量减少21.0651t/a，氮氧化物排放量减少16.3323t/a；全厂废水全部回用，污水排放量仍为0；全厂固体废弃物全部综合利用，实现100%综合利用，无固体废弃物排放。

# 表六  项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 | 处理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| 废气 | 施工期 | 施工过程 | 扬尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 焊接 | 烟尘 | / | 少量 | / | 少量 |
|  |  | 施工机械及 运输车辆 | 燃油废气 （NOx、CO、CxHy） | / | 少量 | / | 少量 |
|  | 运营期 | 卸料坑 | 粉尘 | 15000mg/m3 | 2000t/a | 15mg/m3 | 2.00t/a |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 | 1800mg/m3 | 48t/a | 18mg/m3 | 0.48t/a |
|  |  | 选粉机 （配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放） | 烟（粉）尘 | 15000mg/m3 | 10370t/a | 15mg/m3 | 10.37t/a |
|  |  |  | SO2 | 0.21mg/m3 | 0.1449t/a | 0.21mg/m3 | 0.1449t/a |
|  |  |  | NOX | 0.94mg/m3 | 0.6777t/a | 0.94mg/m3 | 0.6777t/a |
|  |  | 预破立磨 | 粉尘 | 12500mg/m3 | 3600t/a | 12.5mg/m3 | 3.60t/a |
|  |  | 水泥磨 | 粉尘 | 12500mg/m3 | 3600t/a | 12.5mg/m3 | 3.60t/a |
|  |  | 搅拌楼 | 粉尘 | 15000mg/m3 | 1440t/a | 15mg/m3 | 1.44t/a |
|  |  | 粉煤灰库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 93t/a | 18mg/m3 | 0.46t/a |
|  |  | 1#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 2#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 3#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 4#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 5#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 6#水泥库库顶 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 128t/a | 18mg/m3 | 0.64t/a |
|  |  | 1~2#水泥库侧卸料 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 34t/a | 18mg/m3 | 0.17t/a |
|  |  | 3~4#水泥库侧卸料 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 34t/a | 18mg/m3 | 0.17t/a |
|  |  | 5~6#水泥库侧卸料 | 粉尘 | 3600mg/m3 | 34t/a | 18mg/m3 | 0.17t/a |
|  |  | 1#包装生产线 | 粉尘 | 15000mg/m3 | 720t/a | 15mg/m3 | 0.72t/a |
|  |  | 2#包装生产线 | 粉尘 | 15000mg/m3 | 720t/a | 15mg/m3 | 0.72t/a |
|  |  | 1#袋装水泥发散 | 粉尘 | 2500mg/m3 | 225t/a | 12.5mg/m3 | 1.13t/a |
|  |  | 2#袋装水泥发散 | 粉尘 | 2500mg/m3 | 225t/a | 12.5mg/m3 | 1.13t/a |
|  |  | 厂区 | 无组织粉尘 | / | 36.03t/a | / | 2.03t/a |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 2.125mg/m3 | 0.005t/a | 0.875mg/m3 | 0.002t/a |
|  |  | 汽车尾气 | 燃油废气 （NOx、CO、CxHy） | / | 少量 | / | 少量 |
| 废水 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水 | / | 0.07万m3/施工期 | 沉淀处理后回用或作为施工现场降尘洒水，不外排 |
|  |  | 施工人员 | 洗手清洁废水 | / | 86.4m3/施工期 |  |
|  |  | 施工扰动 | 扰动面地表径流 | / | 14m3/次 |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 冷却水 | / | 69.84万m3/a | 经冷却、沉淀后循环使用， 不外排 |
|  |  | 化验室 | 化验器具清洗废水 | / | 69m3/a | 经预处理池酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理后经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排 |
|  |  | 员工 | 生活污水 | / | 240m3/a | 食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理，最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排 |
|  |  | 运输车辆车轮清洗 | 清洗废水 | / | 486m3/a | 经清洗废水沉淀池处理后 全部回用，不外排 |
|  |  | 生产区屋顶及路面 | 初期雨水 | / | 268.5m3/次 | 经初期雨水收集池絮凝沉淀处理后回用于生产冷却水池（生产期）、卸料坑喷淋用水节点（卸料期）、车轮清洗补充用水、绿化用水（非雨天）、空地/道路洒水降尘用水（非雨天），不外排 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 原有植被清理 | 杂草等植被 | / | 少量 | 通过晾晒后堆肥处理，可外售或无偿交由附近农户用于旱地施肥 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | / | 20t | 可资源化利用的废物，应予以回收，不可再生利用的部分清运到宜良县住建部门指定堆放点处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | / | 2.16t/施工期 | 经统一收集后交环卫部门进行清运处理 |
|  | 运营期 | 生产工序 | 除尘设备收集及 包装车间沉降粉尘 | / | 23896t/a | 回收至生产线使用 |
|  |  |  | 破损包装袋 | / | 18t/a | 外售物资回收公司综合利用 |
|  |  | 设备机修 | 废机油(危废) | / | 0.5t/a | 集中分类收集，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置 |
|  |  | 化验室 | 废液及废试剂(危废) | / | 少量 |  |
|  |  |  | 预处理池污泥(危废) |  | 0.01t/a |  |
|  |  | 厂内员工 | 生活垃圾 | / | 1.2t/a | 分类收集后委托环卫部门定期清运处置 |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | / | 少量 | 委托相关单位清淘清运处置，清淘周期为1次/6个月 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | / | 0.024t/a | 委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月 |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | / | 0.046t/a | 委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月 |
|  |  | 车轮清洗废水 沉淀池 | 污泥 | / | 0.05t/a | 委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/3个月 |
|  |  | 初期雨水收集池 | 污泥 | / | 1t/a | 定期清淘后作生产原料进入生产中，清淘周期为1次/月 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 75～110dB(A) | 达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 生产设备 | 噪声 | 70~105dB(A) | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类标准 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） （1）占地 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地。项目施工完成后，不改变土地利用类型。 （2）动植物 项目占地区域内已无原生植被，主要为杂草，哺乳类动物主要有田鼠、屋顶鼠等，两栖类有青蛙等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、龟、鳖等，腹足类有蜗牛、田螺等，环节类有蚯蚓上、蚂蟥等，节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。项目区域内生物多样性一般，评价区无野生动物，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有物种存在。项目的建设及运营不会对动植物生境造成大的影响。 （3）水土流失 项目施工区域土石方的开挖易诱发水土流失，弃土和材料的堆放受雨水冲刷影响等。土石方在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要为对地表的开挖、扰动，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力造成的水土流失，以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。项目属于污染型项目，施工期较短，施工扰动面较小，项目建成后，其水土流失影响将消失。 |

# 表七  环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废气影响分析 施工期大气污染物主要包括施工粉尘、焊接烟尘、施工机械及车辆燃油废气。 （1）施工扬尘影响 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。 据了解，扩建项目建设过程中的运输车辆以使用5吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 P 汽车速度，km/h 道路表面粉尘量，kg/m2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 距离(m) 5 20 50 100 TSP小时平均浓度mg/m3 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 如果不采取洒水措施，施工场界粉尘浓度预计将超过GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中颗粒物≤1.0 mg/m3。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-3。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 156.06 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 从表7-3可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒，影响范围一般在下风向150m之内：下风向0～50m为重污染带、50～100m为较重污染带、100～150m为轻污染带。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响，在施工过程中，如果不采取相应的抑尘措施，施工扬尘随风前移，将对下风向空气环境产生影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，在施工过程中必须通过采取减少粉质物料露天堆放且保证一定的含水率、减少裸露地面等措施，尽可能的减小风力起尘对环境的影响。 根据现场踏勘，施工场地周围500m范围无环境敏感点，施工场地周边敏感点受施工粉尘影响的几率较小。为降低施工粉尘对周边大气环境的影响，施工单位应采取如下防治措施： ①根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发〔2018〕44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”； ②施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次； ③施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放； ④施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理； ⑤加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路； ⑥优化施工期间运输车辆的出入场路径； ⑦运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等； ⑧在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 施工期产生的粉尘污染是短期的，随着施工活动的结束，场地的覆盖、道路、建筑物、绿化的形成，施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束，因此施工期粉尘对评价区域的空气环境质量影响较小，不会影响周边居民的正常生活。 （2）焊接烟尘 项目施工期需新建钢架结构厂房，并对部分生产设备、管道等进行焊接。根据工程规模，项目焊接工程量较小，焊接过程中将产生少量的焊接烟尘，呈无组织排放。施工焊接烟尘具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，焊接烟尘经自然扩散和稀释，对评价区域的空气环境质量影响较小，不会影响周边居民的正常生活。 （3）施工机械、车辆燃油废气 项目大部分机械使用柴油作业能源，少量使用汽油，在运行时排放的废气是主要的污染源。 施工机械废气主要是CO、NOx、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，通过在施工机械的选型上考虑相应环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源，不使用劣质燃料等措施后，施工机械和运输车辆所产生的废气经自然扩散和稀释，对评价区域的空气环境质量影响较小，不会影响周边居民的正常生活。 （4）小结 在建设单位落实上述环保治理措施的基础上，施工废气对当地大气环境的影响不大，不会改变当地大气环境的质量功能，施工废气污染源随着施工的结束而消除，不会产生长期不利影响。 2、施工期废水影响分析 项目施工不涉及地下层开挖，不会产生基坑涌水。施工期产生的废水主要是施工废水、生活污水、施工扰动面地表径流。 （1）施工废水 施工混凝土采用商品混凝土，施工期生产废水主要来源于混凝土养护过程、施工机械和车辆清洗等废水。根据工程分析，施工废水产生量约为0.07万m3/施工期，平均1.28m3/d，主要污染因子为SS。类比相关资料，施工废水中的SS浓度约1000mg/L。 施工废水进入临时施工废水沉淀池（1座，有效容积为1.5m3）进行沉淀处理，处理后回用于对水质要求不高的工序，也可用于施工场地喷洒降尘，项目施工场地抑尘需要消耗大量的水，故经沉淀后的施工废水可全部回用，不外排，对区域水环境基本无影响。 （2）施工及管理人员生活污水（洗手清洁废水） 施工人员高峰期约20人，均不在施工场地内食宿，仅产生少量洗手清洁废水。根据工程分析，施工人员洗手清洁废水产生量为86.4m3/施工期，平均0.16m3/d，主要污染因子为SS。类比相关资料，施工人员洗手清洁废水中的SS浓度约为150mg/L。 施工人员洗手清洁废水进入临时施工废水沉淀池（1座，有效容积为1.5m3）进行沉淀处理，处理后回用于对水质要求不高的工序，也可用于施工场地喷洒降尘，项目施工场地抑尘需要消耗大量的水，故经沉淀后的施工废水可全部回用，不外排，对区域水环境基本无影响。 （3）施工扰动面地表径流 在雨天施工时容易造成局部水土流失，该部分废水含有泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水管网。项目施工期应尽量避免在雨季施工，暴雨天禁止施工作业，减少因施工扰动而加大水土流失量，降低地表径流雨水中的SS。 施工期在施工场地内设置临时排水沟，引排施工场地雨天产生的地表径流水，经沉砂池（1座，有效容积为15m3）收集沉淀处理后回用于施工过程或施工现场洒水降尘，对区域水环境基本无影响。 （4）小结 正常情况下，施工废水、生活污水、施工扰动面地表径流沉淀后回用于施工工序或用于施工现场降尘洒水，不外排，不会进入周边地表水体中，在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期的不利影响。 3、施工噪声影响分析 （1）施工机械噪声预测分析 施工噪声近似视为点声源，采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。 ①预测公式如下： Lr=Lr0-△L ；△L=20lg(r/r0)； 式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）； Lr—距声源r 处的A 声压级，dB(A)； Lr0—距声源r0 处的A 声压级，dB(A)； r 一预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m。 ②多声源噪声叠加计算公式如下： 式中：Li— 第i 个声源在预测点的声级，dB（A）； L—某预测点噪声总叠加值，dB（A）； N—声源个数。 施工场地机械噪声传至各个不同距离的噪声贡献值详见表7-4。 表7-4 距主要声源不同距离处的的噪声值 单位：dB（A） 工段 设备名称 L0 5m 20m 50m 100m 150m 土石方阶段 挖掘机 85 71 59 51 45 41 装载机 85 71 59 51 45 41 推土机 80 66 54 46 40 36 大型载重车 80 66 54 46 40 36 多声源噪声叠加值 89.2 75.2 63.2 55.2 49.2 45.7 结构阶段 振捣机 90 76 64 56 50 46 切割机 100 86 74 66 60 56 模板拆卸 80 66 54 46 40 36 混凝土运送车 80 66 54 46 40 36 多声源噪声叠加值 100.5 86.5 74.5 66.5 60.5 57 设备安装阶段 电锯 100 86 74 66 60 56 砂浆机 90 76 64 56 50 46 升降机 80 66 54 46 40 36 切割机 100 86 74 66 60 56 轻型载重卡车 75 61 49 41 35 31 多声源噪声叠加值 103.3 89.3 77.3 69.3 63.3 59.8 根据工程分析可知，由于施工场地的噪声源主要为高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均在75dB（A）以上，且各施工阶段均有交互作业，这些设备在场地内的位置不固定，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。 根据项目施工量，按经验计算其各施工阶段场界（项目夜间不施工）噪声预测值详见表7-5。 表7-5 各施工阶段场界昼夜噪声预测值 单位：dB（A） 施工阶段 昼间场界预测噪声 达标距离（m） 备注 土方阶段 63.2 10 项目夜间不施工 结构阶段 70.4 32 设备安装阶段 70.3（墙体阻隔-5） 25 从表7-5中可以看出，项目土方阶段阶段多声源噪声衰减、叠加后在距离声源10m外昼间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；结构阶段多声源噪声衰减、叠加后在距离声源32m外昼间可达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求；设备安装阶段多声源噪声衰减、叠加后在距离声源25m外昼间可达《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。此外，根据现场调查，项目施工场界周边200m范围内无居民点、学校、医院等敏感点，不会对周边居民造成影响。 （2）施工期运输噪声影响分析 项目施工场地出入口与红枫路相接，交通条件便利，施工所需建筑材料、建筑垃圾等均通过该通道运输。通过类比同类项目，运输车辆的交通噪声影响主要集中在道路两侧10m范围内。运输作业为间歇式工作，交通噪声主要为瞬时性影响，且夜间不进行运输，故交通运输噪声对周边住户影响较小。 （3）噪声防治措施 由于项目施工噪声会对周边环境产生一定影响，本次评价要求项目施工期须做到： ①优化施工顺序，禁止在12 时至14 时、22 时至次日6 时进行建筑施工作业，因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前三日持市建设行政主管部门证明，到县环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式向附近居民公告。 ②施工机械尽可能选取运行良好的低噪声设备，并禁止在夜间施工。 ③选用低噪声施工机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺。工程施工所用的施工机械设备应事先对其进行常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止其入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。 ④运输施工物资应注意合理安排施工物料运输时间。运输物料车辆在途经居民区、学校、医院时应减速慢行、禁止鸣笛，施工便道充分利用旧路，途经敏感建筑时，应减速慢行、禁止鸣笛。 ⑤施工所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。规范文明施工，在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声。 ⑥设备尽量不集中时间段施工，并将其尽可能移至距离敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 ⑦加强施工期的操作规范，避免人为造成诸如高空抛丢重物砸下造成的突发性噪声对周围居民产生影响； ⑧建设单位应责成施工单位在施工现场张贴通告和投诉电话，建设单位在接到报案后及时和当地环保部门取得联系，及时处理各种环境纠纷。 通过采取上述措施，虽然施工期噪声仍不能避免地会对其产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，同时与周围居民协调好关系，并注意听取周围单位的合理意见，可将施工各阶段的施工机械噪声对周围环境的影响降至最低。随着项目施工结束，施工噪声污染将随之消失，施工噪声不会对周边环境产生长期影响，在严格执行上述措施的前提下，施工噪声对周边环境的影响是可以接受的。 4、施工固体废弃物影响分析 项目施工期工程量较少，开挖量较小，可做到挖填方平衡，无废弃土石方产生。施工期产生的固体废物主要为土地前期清理的杂草等植被、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。 项目用地原有植被较少，土地前期清理的杂草等植被产生量较小，清除的杂草等植被通过晾晒后堆肥处理，可外售或无偿交由附近农户用于旱地施肥。项目建筑垃圾（含装修垃圾）主要有废钢筋、废钢配件、金属管线废料、木屑、刨花、装饰材料包装箱及包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等，对于其中可资源化利用的废物，应予以回收，不可再生利用的部分清运到宜良县住建部门指定堆放点处置，严禁随意丢弃。项目施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后交环卫部门进行清运处理。 综上所述，施工期固体废弃物均按规范要求进行妥善处置，可做到资源化、减量化、无害化的要求，基本不会对环境产生影响。 5、施工期生态影响分析 （1）对土地利用的影响 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地。项目施工完成后，不改变土地利用类型，符合城市土地利用相关规划的要求。 （2）对植被、动物的影响 项目占地区域内已无原生植被，主要为杂草，哺乳类动物主要有田鼠、屋顶鼠等，两栖类有青蛙等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、龟、鳖等，腹足类有蜗牛、田螺等，环节类有蚯蚓上、蚂蟥等，节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。项目区域内生物多样性一般，评价区无野生动物，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有物种存在。 项目施工范围较小，施工活动对动植物生境的影响范围也较小，项目的建设不会对区域植被种类、丰度、多样性产生较大影响，亦不会对动物生境造成较大影响，生态环境影响可接受。 （3）水土流失影响 项目建设过程中，在不采取任何防治措施的情况下，项目防治责任范围可能产生的水土流失因不同建设区域的施工方式不同而强度各异。工程建设可能导致的水土流失量主要发生在施工期；工程水土流失防治重点时段为施工期，防治重点为建筑物区。 项目场地施工期间土石方开挖，在小范围内对区域内土源地生态产生一定破坏，在降雨和重力外因素作用下，因施工、取土被扰动的地面极易造成水土流失，流失的水土随地表径流进入周围水体，影响水体水质。为此，项目施工期应尽量避免在雨季施工，暴雨天禁止施工作业，减少因施工扰动而加大水土流失量，严格控制施工范围，设置截排水设施，施工产生的开挖土石方土及建筑垃圾规范堆放，及时清理，避免出现降雨时节水土流失现象。 6、施工期影响分析小结 施工期对环境的影响均为短期影响，只要建设单位和施工单位在施工过程中切实落实对施工产生的废水、扬尘、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期环境影响将得到有效控制。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）评价工作等级及评价范围确定 ①评价工作等级分级方法 根据工程分析结果，有组织排放废气选择粉尘（PM10）、SO2、NOx作为评价因子，无组织粉尘选择粉尘（TSP）作为评价因子，计算所有废气排放源各污染因子的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度的标准限值10％时所对应的最大D10％。 ②评价工作等级划分 A.评价工作等级表 评价工作等级按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判别表进行判别。 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10％ 二级评价 1％≤Pmax＜10％ 三级评价 Pmax＜1％ B.评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），有多个排放源排放同一种污染物时，按各污染物分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目评价等级。 ③预测参数及结果 A.估算模式的选择 本项目废气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式。 落地浓度Ci、最大地面浓度占标率Pi计算结果 Pi=Ci/Coi×100％ 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，％ Ci——采用估算模式计算出第i个污染物的最大地面浓度值，μg/m3 Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3 B.评价因子和评价标准的筛选 评价因子和评价标准表见表7-7。 表7-7 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/μg/m3 标准来源 *PM10 1h平均 450 GB3095-2012《环境空气质量标准》表1（基本项目浓度限值）二级标准 SO2 1h平均 500 NOx 1h平均 200 *TSP 1h平均 900 备注：①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一般选用GB3095中的1h平均质量浓度的二级浓度限值，对仅有日平均质量浓度限值的，可按3倍折算为1h平均质量浓度。 ②“*”评价因子的按日平均质量浓度限值的3倍折算为1h平均质量浓度。 C.估算模型参数的确定 本项目废气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，计算参数见表7-8。 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 最高环境温度℃ 34.2 最低环境温度℃ -10.1 最小风速m/s 0.5 土地利用类型 草地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 否 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 D.污染源参数 有组织排放PM10、SO2、NOx计算参数见表7-9；无组织排放TSP计算参数见表7-10。 表7-9 有组织排放计算参数一览表（点源） 编号 名称 排气筒底部 中心坐标/m 排气筒 底部海拔高度/m 排气筒 高度 /m 排气筒出口 内径/m 烟气 速率/（m/s） 烟气 温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率 （kg/h） X Y PM10 SO2 NOx DA001 卸料坑除尘器排气筒 49 -67 1588 15 0.6 26.33 20 5000 正常排放 0.40 / / DA002 皮带输送除尘器排气筒 49 33 1588 15 0.25 25.46 20 6000 0.08 / / DA003 选粉机（配套烘干设备）除尘器排气筒 7 32 1588 15 0.8 53.05 60 7200 1.44 0.02 0.09 DA004 预破立磨除尘器排气筒 -5 32 1588 15 0.8 22.10 20 7200 0.50 / / DA005 水泥磨除尘器排气筒 -34 32 1588 15 0.8 22.10 20 7200 0.50 / / DA006 搅拌楼除尘器排气筒 -30 -2 1588 15 0.5 18.94 20 7200 0.20 / / DA007 粉煤灰库库顶除尘器 排气筒 -40 -2 1588 24 0.35 25.70 20 2900 0.16 / / DA008 1#水泥库库顶除尘器 排气筒 -9 -2 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA009 2#水泥库库顶除尘器 排气筒 -9 -13 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA010 3#水泥库库顶除尘器 排气筒 -19 -2 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA011 4#水泥库库顶除尘器 排气筒 -19 -13 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA012 5#水泥库库顶除尘器 排气筒 -30 -13 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA013 6#水泥库库顶除尘器 排气筒 -40 -13 1588 24 0.35 25.70 20 4000 0.16 / / DA018 1~2#水泥库侧卸料 散装机除尘器排气筒 -14 6 1588 15 0.2 28.29 20 2800 0.06 / / DA019 3~4#水泥库侧卸料 散装机除尘器排气筒 -14 -20 1588 15 0.2 28.29 20 2800 0.06 / / DA020 5~6#水泥库侧卸料 散装机除尘器排气筒 -35 -20 1588 15 0.2 28.29 20 2800 0.06 / / DA014 1#包装生产线除尘器 排气筒 13 -4 1588 15 0.6 26.23 20 1800 0.40 / / DA015 2#包装生产线除尘器 排气筒 13 -19 1588 15 0.6 26.23 20 1800 0.40 / / DA016 1#袋装水泥发散车间 除尘器排气筒 30 3 1588 15 0.8 22.10 20 2250 0.50 / / DA017 2#袋装水泥发散车间 除尘器排气筒 30 -20 1588 15 0.8 22.10 20 2250 0.50 / / 表7-10 无组织排放计算参数一览表（矩形面源） 编号 名称 面源起点 坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放 速率/（kg/h） X Y TSP 1 水泥库及卸料坑 0 -0 1588 107 185 0 5 5000 正常排放 0.28 E.评价等级筛选计算结果 运行软件，计算结果见表7-11、表7-12。 表7-11 有组织排放污染物最大地面质量浓度及占标率一览表 排气筒编号 污染物名称 距离 （m） 最大落地浓度 （μg/m3） 占标率 （％） 标准 （μg/m3） DA001 PM10 77 32.3650 7.19 450 DA002 PM10 91 6.5792 1.46 450 DA003 PM10 225 9.3606 2.08 450 SO2 225 0.1560 0.03 500 NOx 225 0.7020 0.35 200 DA004 PM10 81 43.0910 9.58 450 DA005 PM10 68 44.1660 9.81 450 DA006 PM10 100 14.9760 3.33 450 DA007 PM10 100 10.9970 2.44 450 DA008 PM10 100 10.8880 2.42 450 DA009 PM10 100 10.8880 2.42 450 DA010 PM10 100 10.9970 2.44 450 DA011 PM10 100 10.9970 2.44 450 DA012 PM10 100 10.9970 2.44 450 DA013 PM10 100 10.9970 2.44 450 DA014 PM10 93 31.6310 7.03 450 DA015 PM10 80 32.2970 7.18 450 DA016 PM10 94 41.1090 9.14 450 DA017 PM10 75 44.0250 9.78 450 DA018 PM10 99 5.2356 1.16 450 DA019 PM10 87 5.2188 1.16 450 DA020 PM10 87 5.2188 1.16 450 表7-12 无组织排放污染物最大地面质量浓度及占标率一览表 污染源 污染物名称 距离（m） 最大落地浓度 （μg/m3） 占标率 （％） 标准 （μg/m3） 生产区（主要集中在卸料坑及水泥库散装系统） TSP 295 85.165 9.46 900 F.评价等级及评价范围判定分析 根据表7-11的预测结果可知：本项目有组织排气筒排放污染物最大落地浓度占标率小于10％。根据表7-12预测结果可知：本项目无组织TSP最大落地浓度占标率小于10％。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级依据，本项目大气评价等级为二级，评价范围为边界5km范围，不进行进一步预测分析，只对污染物排放量进行核算。 （2）生产废气大气环境影响分析 ①有组织废气 A.正常工况 a.大气污染物有组织排放量核算 正常工况下，项目大气污染物有组织排放量情况见下表7-13。 表7-13 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物名称 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 颗粒物 15 0.40 2.00 2 DA002 颗粒物 18 0.08 0.48 3 DA003 颗粒物 15 0.50 10.37 SO2 0.21 0.02 0.1449 NOx 0.94 0.09 0.6777 4 DA004 颗粒物 12.5 0.50 3.60 5 DA005 颗粒物 12.5 0.50 3.60 6 DA006 颗粒物 15 0.20 1.44 7 DA007 颗粒物 18 0.16 0.46 8 DA008 颗粒物 18 0.16 0.64 9 DA009 颗粒物 18 0.16 0.64 10 DA010 颗粒物 18 0.16 0.64 11 DA011 颗粒物 18 0.16 0.64 12 DA012 颗粒物 18 0.16 0.64 13 DA013 颗粒物 18 0.16 0.64 14 DA018 颗粒物 18 0.06 0.17 15 DA019 颗粒物 18 0.06 0.17 16 DA020 颗粒物 18 0.06 0.17 17 DA014 颗粒物 15 0.40 0.72 18 DA015 颗粒物 15 0.40 0.72 19 DA016 颗粒物 12.5 0.50 1.13 20 DA017 颗粒物 12.5 0.50 1.13 有组织排放合计 有组织排放合计 颗粒物 30 SO2 0.1449 NOx 0.6777 根据上表可知，正常工况下，项目有组织废气排放浓度能满足GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定，达标排放，对周边环境影响较小。 b.AERSCREEN估算模型对有组织排放污染物的计算结果 正常工况下，采用AERSCREEN估算模型对有组织排放污染物的计算结果见表7-14、7-15、7-16、7-17、7-18、7-19、7-20、7-21。 表7-14 正常工况下，DA001、DA002排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA001排气筒PM10 DA002排气筒PM10 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi (%) 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi (%) 50 26.3530 5.86 / / 64 / / 5.4975 1.22 100 31.1100 6.91 6.5181 1.45 150 25.9880 5.78 5.4527 1.21 200 24.1690 5.37 4.7902 1.06 250 27.0720 6.02 5.3655 1.19 300 26.8810 5.97 5.3277 1.18 350 25.4050 5.65 5.0352 1.12 400 23.5120 5.22 4.6600 1.04 450 21.5810 4.80 4.2773 0.95 500 19.7630 4.39 3.9170 0.87 600 17.5220 3.89 3.4729 0.77 700 17.4660 3.88 3.4617 0.77 800 16.9270 3.76 3.3549 0.75 900 16.1630 3.59 3.2034 0.71 1000 15.3130 3.40 3.0350 0.67 1500 11.3980 2.53 2.2590 0.50 2000 8.6899 1.93 1.7223 0.38 2500 6.8684 1.53 1.3613 0.30 下风向最大质量浓度及占标率 32.3650 7.19 6.5792 1.46 最大落地浓度距离（m） 77 91 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 表7-15 正常工况下，DA003排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） SO2 NOx PM10 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 80 0.0556 0.01 0.2501 0.13 3.3353 0.74 100 0.0670 0.01 0.3017 0.15 4.0220 0.89 150 0.1087 0.02 0.4892 0.24 6.5232 1.45 200 0.1518 0.03 0.6831 0.34 9.1080 2.02 250 0.1531 0.03 0.6889 0.34 9.1848 2.04 300 0.1423 0.03 0.6405 0.32 8.5404 1.90 350 0.1369 0.03 0.6161 0.31 8.2152 1.83 400 0.1422 0.03 0.6397 0.32 8.5290 1.90 450 0.1438 0.03 0.6469 0.32 8.6250 1.92 500 0.1427 0.03 0.6423 0.32 8.5644 1.90 600 0.1365 0.03 0.6140 0.31 8.1870 1.82 700 0.1276 0.03 0.5742 0.29 7.6554 1.70 800 0.1178 0.02 0.5302 0.27 7.0698 1.57 900 0.1094 0.02 0.4922 0.25 6.5622 1.46 1000 0.1019 0.02 0.4585 0.23 6.1128 1.36 1500 0.0758 0.02 0.3409 0.17 4.5454 1.01 2000 0.0642 0.01 0.2890 0.14 3.8532 0.86 2500 0.0561 0.01 0.2524 0.13 3.3655 0.75 下风向最大质量浓度及占标率 0.1560 0.03 0.7020 0.35 9.3606 2.08 最大落地浓度距离（m） 225 标准值（μg/m3） 500 / 200 / 450 / 表7-16 正常工况下，DA004、DA005排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA004排气筒PM10 DA005排气筒PM10 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi (%) 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi (%) 68 / / 44.1660 9.81 81 43.0910 9.58 / / 100 40.1240 8.92 40.1240 8.92 150 32.3630 7.19 32.3630 7.19 200 30.2440 6.72 30.2440 6.72 250 33.8760 7.53 33.8760 7.53 300 33.6370 7.47 33.6370 7.47 350 31.7900 7.06 31.7900 7.06 400 29.4220 6.54 29.4220 6.54 450 27.0050 6.00 27.0050 6.00 500 24.7310 5.50 24.7310 5.50 600 21.9270 4.87 21.9270 4.87 700 21.8560 4.86 21.8560 4.86 800 21.1820 4.71 21.1820 4.71 900 20.2250 4.49 20.2250 4.49 1000 19.1620 4.26 19.1620 4.26 1500 14.2620 3.17 14.2620 3.17 2000 10.8740 2.42 10.8740 2.42 2500 8.5947 1.91 8.5947 1.91 下风向最大质量浓度及占标率 43.0910 9.58 44.1660 9.81 最大落地浓度距离（m） 81 68 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 表7-17 正常工况下，DA006、DA007、DA008排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA006排气筒PM10 DA007排气筒PM10 DA008排气筒PM10 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 87 / / 10.8520 2.41 / / 89 14.8020 3.29 / / / / 97 / / / / 10.8830 2.42 100 14.9760 3.33 10.9970 2.44 10.8880 2.42 150 13.3420 2.96 9.7858 2.17 9.6889 2.15 200 12.0970 2.69 8.0645 1.79 7.9847 1.77 250 13.5500 3.01 6.7996 1.51 6.7323 1.50 300 13.4550 2.99 5.9106 1.31 5.8521 1.30 350 12.7160 2.83 5.2538 1.17 5.2018 1.16 400 11.7690 2.62 4.7465 1.05 4.6995 1.04 450 10.8020 2.40 4.3413 0.96 4.2983 0.96 500 9.8923 2.20 4.0092 0.89 3.9695 0.88 600 8.7706 1.95 3.4948 0.78 3.4602 0.77 700 8.7424 1.94 3.1127 0.69 3.0819 0.68 800 8.4727 1.88 2.8927 0.64 2.8640 0.64 900 8.0902 1.80 2.7216 0.60 2.6946 0.60 1000 7.6646 1.70 2.5438 0.57 2.5187 0.56 1500 5.7050 1.27 1.8016 0.40 1.7837 0.40 2000 4.3496 0.97 1.4125 0.31 1.3985 0.31 2500 3.4379 0.76 1.4530 0.32 1.4386 0.32 下风向最大质量浓度及占标率 14.9760 3.33 10.9970 2.44 10.8880 2.42 最大落地浓度距离（m） 100 100 100 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 450 / 表7-18 正常工况下，DA009、DA010、DA011排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA009排气筒PM10 DA010排气筒PM10 DA011排气筒PM10 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 84 / / / / 10.7650 2.39 87 10.7450 2.39 / / / / 93 / / 10.9600 2.44 / / 100 10.8880 2.42 10.9970 2.44 10.9970 2.44 150 9.6889 2.15 9.7858 2.17 9.7858 2.17 200 7.9847 1.77 8.0645 1.79 8.0645 1.79 250 6.7323 1.50 6.7996 1.51 6.7996 1.51 300 5.8521 1.30 5.9106 1.31 5.9106 1.31 350 5.2018 1.16 5.2538 1.17 5.2538 1.17 400 4.6995 1.04 4.7465 1.05 4.7465 1.05 450 4.2983 0.96 4.3413 0.96 4.3413 0.96 500 3.9695 0.88 4.0092 0.89 4.0092 0.89 600 3.4602 0.77 3.4948 0.78 3.4948 0.78 700 3.0819 0.68 3.1127 0.69 3.1127 0.69 800 2.8640 0.64 2.8927 0.64 2.8927 0.64 900 2.6946 0.60 2.7216 0.60 2.7216 0.60 1000 2.5187 0.56 2.5438 0.57 2.5438 0.57 1500 1.7837 0.40 1.8016 0.40 1.8016 0.40 2000 1.3985 0.31 1.4125 0.31 1.4125 0.31 2500 1.4386 0.32 1.4530 0.32 1.4530 0.32 下风向最大质量浓度及占标率 10.8880 2.42 10.9970 2.44 10.9970 2.44 最大落地浓度距离（m） 100 100 100 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 450 / 表7-19 正常工况下，DA012、DA013、DA014排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA012排气筒PM10 DA013排气筒PM10 DA014排气筒PM10 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 76 / / 10.3980 2.31 / / 79 10.5610 2.35 / / / / 93 / / / / 31.6310 7.03 100 10.9970 2.44 10.9970 2.44 31.0800 6.91 150 9.7858 2.17 9.7858 2.17 25.9920 5.78 200 8.0645 1.79 8.0645 1.79 24.1690 5.37 250 6.7996 1.51 6.7996 1.51 27.0720 6.02 300 5.9106 1.31 5.9106 1.31 26.8810 5.97 350 5.2538 1.17 5.2538 1.17 25.4050 5.65 400 4.7465 1.05 4.7465 1.05 23.5120 5.22 450 4.3413 0.96 4.3413 0.96 21.5810 4.80 500 4.0092 0.89 4.0092 0.89 19.7630 4.39 600 3.4948 0.78 3.4948 0.78 17.5220 3.89 700 3.1127 0.69 3.1127 0.69 17.4660 3.88 800 2.8927 0.64 2.8927 0.64 16.9270 3.76 900 2.7216 0.60 2.7216 0.60 16.1630 3.59 1000 2.5438 0.57 2.5438 0.57 15.3130 3.40 1500 1.8016 0.40 1.8016 0.40 11.3980 2.53 2000 1.4125 0.31 1.4125 0.31 8.6899 1.93 2500 1.4530 0.32 1.4530 0.32 6.8684 1.53 下风向最大质量浓度及占标率 10.9970 2.44 10.9970 2.44 31.6310 7.03 最大落地浓度距离（m） 100 100 93 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 450 / 表7-20 正常工况下，DA015、DA016、DA017排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA015排气筒PM10 DA016排气筒PM10 DA017排气筒PM10 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 72 / / / / 44.0250 9.78 80 32.2970 7.18 / / / / 94 / / 41.1090 9.14 / / 100 31.1080 6.91 40.1240 8.92 40.1240 8.92 150 26.0150 5.78 32.3630 7.19 32.3630 7.19 200 24.1910 5.38 30.2440 6.72 30.2440 6.72 250 27.0960 6.02 33.8760 7.53 33.8760 7.53 300 26.9050 5.98 33.6370 7.47 33.6370 7.47 350 25.4280 5.65 31.7900 7.06 31.7900 7.06 400 23.5330 5.23 29.4220 6.54 29.4220 6.54 450 21.6000 4.80 27.0050 6.00 27.0050 6.00 500 19.7810 4.40 24.7310 5.50 24.7310 5.50 600 17.5380 3.90 21.9270 4.87 21.9270 4.87 700 17.4820 3.88 21.8560 4.86 21.8560 4.86 800 16.9420 3.76 21.1820 4.71 21.1820 4.71 900 16.1770 3.59 20.2250 4.49 20.2250 4.49 1000 15.3260 3.41 19.1620 4.26 19.1620 4.26 1500 11.4080 2.54 14.2620 3.17 14.2620 3.17 2000 8.6977 1.93 10.8740 2.42 10.8740 2.42 2500 6.8745 1.53 8.5947 1..91 8.5947 1.91 下风向最大质量浓度及占标率 32.2970 7.18 41.1090 9.14 44.0250 9.78 最大落地浓度距离（m） 80 94 72 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 450 / 表7-21 正常工况下，DA018、DA019、DA020排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA018排气筒PM10 DA019排气筒PM10 DA020排气筒PM10 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测小时浓度 Ci（μg/m3） 占标率 Pi(%) 75 / / / / 5.0528 1.12 79 / / 5.1484 1.14 / / 87 / / 5.2188 1.16 5.2188 1.16 99 5.2356 1.16 / / / / 100 5.2219 1.16 5.1205 1.14 5.1205 1.14 150 4.2548 0.95 4.1722 0.93 4.1722 0.93 200 3.7015 0.82 3.6297 0.81 3.6297 0.81 250 4.1461 0.92 4.0656 0.90 4.0656 0.90 300 4.1168 0.91 4.0369 0.90 4.0369 0.90 350 3.8908 0.86 3.8153 0.85 3.8153 0.85 400 3.6010 0.80 3.5310 0.78 3.5310 0.78 450 3.3052 0.73 3.2410 0.72 3.2410 0.72 500 3.0268 0.67 2.9680 0.66 2.9680 0.66 600 2.6836 0.60 2.6315 0.58 2.6315 0.58 700 2.6750 0.59 2.6230 0.58 2.6230 0.58 800 2.5924 0.58 2.5421 0.56 2.5421 0.56 900 2.4754 0.55 2.4273 0.54 2.4273 0.54 1000 2.3452 0.52 2.2997 0.51 2.2997 0.51 1500 1.7456 0.39 1.7117 0.38 1.7117 0.38 2000 1.3309 0.30 1.3051 0.29 1.3051 0.29 2500 1.0519 0.23 1.0315 0.23 1.0315 0.23 下风向最大质量浓度及占标率 5.2356 1.16 5.2188 1.16 5.2188 1.16 最大落地浓度距离（m） 99 87 87 标准值（μg/m3） 450 / 450 / 450 / 综上，正常工况条件下，项目生产过程中产生的有组织外排污染物最大落地浓度占标率在10％以下，正常工况下排放的有组织外排废气对周边环境影响很小。 B.非正常工况 a.情景设置 引起粉尘非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。由于所有排放源同时出现非正常排放的可能性极小，故本次评价非正常排放主要针对粉尘排放量较大的预粉磨选粉工段排放源进行设计。条件设计为一个档次，即预粉磨选粉工段除尘设备效率因故障降为30%的情况下，其他排放源正常工作进行设计。 b.非正常排放量核算 项目大气污染物非正常排放量详见表7-22。 表7-22 项目大气污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常 排放原因 污染物 名称 非正常 排放浓度 （mg/m3） 非正常 排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生 频次/次 应对措施 1 DA003 （预粉磨 选粉工段） 因设备故障导致除尘效率降为30% 颗粒物 10500 1008 1 2 若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用时方可生产 c.非正常工况下，AERSCREEN估算模型对有组织排放污染物的计算结果 表7-23 非正常工况下，DA003排气筒有组织排放污染物的估算结果 距离（m） DA003排气筒TSP 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 80 2295.0 255.00 100 2681.7 297.97 150 5322.3 591.37 200 7165.3 796.14 250 7395.7 821.74 300 6731.7 747.97 350 6411.9 712.43 400 6164.0 684.89 450 6319.5 702.17 500 6341.8 704.64 600 6162.8 684.76 700 5840.2 648.91 800 5467.3 607.48 900 5077.5 564.17 1000 4728.5 525.39 1500 3521.6 391.29 2000 3050.9 338.99 2500 2667.3 296.37 下风向最大质量浓度及占标率 7473.8 830.42 最大落地浓度距离（m） 231 标准值（μg/m3） 900 / 根据表7-23预测结果可知，非正常工况，即预粉磨选粉工段除尘设备效率因故障降为30%的情况下，DA003排气筒排放污染物最大落地浓度出现在距离排气筒下风向约231m处，最大占标率为830.42％，最大小时质量浓度远远超过质量标准要求，非正常工况下外排废气对周边环境空气影响极大。 根据现场调查，排气筒下风向及侧风向2500m范围内有大村、中村、先觉村、摆衣村、前所村、燕子窝村等敏感目标存在，非正常工况下对保护目标影响较大。为了进一步降低生产废气排放对周围环境空气的影响，必须杜绝项目废气的非正常排放，本次评价提出以下建议措施： 加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。 在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。 定期对除尘设备进行检查，如若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用时方可生产。 ②无组织粉尘 A.大气污染物无组织排放量核算 表7-24 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物 排放标准 排放量 标准名称 浓度限值 1 生 产 区 颗粒物 ①配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 ②配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套除尘器，将99.9%的卸料扬尘收集起来。 ③原料仓库包括1座熟料方仓、1座矿渣方仓、1座石灰石方仓、1座石膏方仓、1座粉煤灰库，产品仓库包括6座水泥圆库，均为封闭结构，不会产生无组织粉尘。 ④封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 ⑤包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，不会产生外排无组织粉尘。 ⑥袋装水泥的发散工段设置于车间内，整个车间密闭且呈负压状态，配套处理效率为99.5%的袋式除尘器收集粉尘，不会产生无组织粉尘。 ⑦散装水泥采用密闭罐车运输，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步运行。 ⑧定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。厂区出入口设置车轮清洗装置（配套2m3清洗废水沉淀池） GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》 500 μg/m3 3.6 t/a B.AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物的计算结果 项目无组织废气主要产生在卸料坑及水泥库散装系统环节，采用AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物TSP进行估算，计算结果见下表7-25。 表7-25 AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物TSP的估算结果 距离（m） 卸料坑及水泥库散装系统TSP 预测小时浓度Ci（μg/m3） 占标率Pi(%) 103 74.373 8.26 125 77.099 8.57 150 79.224 8.80 200 82.653 9.18 250 84.752 9.42 300 85.134 9.46 350 84.495 9.39 400 83.184 9.24 450 81.550 9.06 500 79.644 8.85 600 75.593 8.40 700 71.528 7.95 800 67.631 7.51 900 63.943 7.10 1000 60.513 6.72 1500 46.998 5.22 2000 38.020 4.22 下风向最大质量浓度及占标率 85.165 9.46 最大落地浓度距离（m） 295 标准值（μg/m3） 900 根据表7-25可知，无组织排放污染物TSP最大落地浓度出现在下风向295m处，最大落地浓度为85.165μg/m3；占标率为9.46％，无组织外排污染物TSP最大落地浓度占标率在10％以下，对周边环境影响很小。 ③大气防护距离 项目大气评价等级定为二级，根据预测，污染物最大落地浓度远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，不需设大气防护距离。 ④生产有组织废气稳定达标排放的可行性分析 A.有组织废气稳定达标排放的可行性分析 本项目的有组织排放废气均通过袋式除尘器处理后经不低于15m的排气筒高空排放，袋式除尘器除尘效率决定了有组织废气是否能够稳定达标排放。 影响袋式除尘器除尘效率的主要因素为滤袋的工况及过滤风速。结露是引起滤袋片塞，导致布袋除尘器除尘效率降低的主要原因，使用布袋除尘器时应保持气体在除尘器及其系统内各处的温度均高于其露点25~35℃，可采取适当的加温措施防止结露产生：在水泥生产中各种的原料含水量不等，本项目原料仓库采取密闭防滲措施，能够减少物料水分，设备运行时，应注意使含全气体在除尘器内均匀分布，防止在边角出现涡流使通过的气体量减少形成局部低温而产生结露问题布袋除尘器过滤风速是指烟气通过滤袋表面的平均速度＝Q60F，其中，Q为通过滤袋的烟气流量，mh：F为滤袋总面积，m2，过滤速度的选择要考虑经济性、滤袋使用寿命和过滤效率等因素。 本项目使用的袋式除尘器的设计风量与实际废气量相匹配，能够高效处理有组织排放废气。当滤袋表面堆积相同粉尘质量时，随着过速滤速度的提高累计收尘率显著下降，因此应做到及时清灰：当粉尘颗粒较小，或入口粉尘浓度高、粉尘粘性大时，应通过降低过滤速度提高过滤效率，延长滤袋使用寿命。在避免滤袋结露、选择适合的除尘风速且定期清灰的情况下，本项目生产有组织废气可稳定达标排放。 此外，根据HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》附录B“水泥工业废气污染防治可行技术”的要求，独立粉磨站废气有组织排放污染防治可行技术见表7-26。 表7-26 独立粉磨站废气有组织排放污染防治可行技术一览表 环境 要素 排污单位类型 排放口 主要污染物 HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》附录B“水泥工业废气污染防治可行技术” 本项目采用的废气污染防治可行技术 技术 可行性分析 一般地区排污单位 一般地区排污单位 废 气 有 组 织 排 放 独 立 粉 磨 站 水泥磨排气筒 颗粒物 袋式除尘器 袋式除尘器 可行 烘干机排气筒 颗粒物 袋式除尘器 袋式除尘器 可行 SO2 采用低硫煤 本项目使用天然气，属于清洁能源 / 氮氧化物 （以NO2计） 低氮燃烧或SNCR / 破碎机、包装机及其他通风生产设备等排气筒 颗粒物 袋式除尘器 袋式除尘器 可行 根据上表，本项目有组织废气所采用的污染防治可行技术与HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》附录B“水泥工业废气污染防治可行技术”中独立粉磨站的要求相符，稳定达标排放是可行的。 B.无组织废气稳定达标排放的可行性分析 此外，HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》5.2.4“无组织排放控制要求”，水泥粉磨生产单元无组织排放控制要求见表7-27。 表7-27 水泥粉磨生产单元无组织排放控制要求一览表 序号 主要生产单元 HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》5.2.4“无组织排放控制要求” 本项目采用的废气污染防治可行技术 技术 可行性分析 一般地区 一般地区 1 水泥粉磨 物料堆存 粉状物料全部密闭储存，其他块石、粘湿物料、浆料等辅材设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖等措施防治扬尘污染。 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套除尘器，将99.9%卸料扬尘收集起来。 原料仓库包括1座熟料方仓、1座矿渣方仓、1座石灰石方仓、1座石膏方仓、1座粉煤灰库，产品仓库包括6座水泥圆库，均为封闭结构，不会产生无组织粉尘。 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 可行 水泥散装 水泥散装采用密闭罐车，散装应采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步进行。 散装水泥采用密闭罐车运输，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步运行。 可行 包装运输 包装车间全封闭。 袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统。 包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，不会产生外排无组织粉尘。 袋装水泥的发散工段设置于车间内，整个车间密闭且呈负压状态，配套处理效率为99.5%的袋式除尘器收集粉尘，不会产生无组织粉尘。 可行 2 公共单元 其他 厂区运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫。 各收尘器、管道等设备应完好运行，无粉尘外溢。 厂区设置车轮清洗、清扫装置。 定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 加强除尘设施及生产管道的维护，杜绝非正常排放。 厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 可行 根据上表，本项目无组织废气所采用的污染防治可行技术与HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》5.2.4“无组织排放控制要求”相符，无组织粉尘排放可得到有效控制。 （3）食堂油烟 由工程分析可知，项目食堂安装油烟净化器处理后，食堂油烟排放浓度为0.875mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的标准限值要求，对周边环境影响很小。 （4）汽车尾气 项目运输车辆所用燃油多为柴油，废气中主要成份是烃类、CO和NOx等。汽车尾气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量不大、易被稀释扩散等特点，加之施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，运输车辆燃油废气经自然扩散和稀释，对评价区域的空气环境质量影响较小，不会影响周边居民的正常生活。 （5）小结 综上所述，本项目生产过程中产生的废气均得到有效处理，各治理措施针对性较强，满足HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》附录B“水泥工业废气污染防治可行技术”及5.2.4“无组织排放控制要求”，能够实现达标排放，满足总量控制要求，对周边环境影响很小。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）评价工作等级划分 评价工作等级按HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》评价等级判别表进行判别。 表7-28 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 备注 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 -- （2）评价等级确定 项目用水主要为设备冷却用水、化验室化验器具清洗用水、生活用水、车轮清洗用水、绿化用水、洒水降尘用水。考虑到化验室废液、废试剂产生量极少，处理难度较大，故不在厂内进行处理，拟作为危险废物单独收集，经专用收集桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进厂清运并处置，则项目废水主要为化验室化验器具清洗废水及生活污水，此外，项目厂区存在颗粒物的排放，会洒落在生产区屋顶及路面，在降雨时会产生初期雨水。 项目采取雨污分流系统。厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化标准后全部回用于绿化用水，不外排。项目工艺冷却水经循环系统收集处理后循环使用，不外排。厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》，建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价，即项目地表水评价等级为三级B。 （3）评价范围 项目污水处理设施（含管线及治理设施主体工程）所在区域。 （4）项目废水不外排的可行性分析 1）设备冷却水处理 根据工程分析，项目设备冷却用水量约为97m3/h，2328m3/d，698400m3/a，设备需冷却部位会损耗一部分，损耗量按用水量的1%计，则损耗量约为0.97m3/h，23.28m3/d，6984m3/a，需补充水量为0.97m3/h，23.28m3/d，6984m3/a，设备冷却水（96.03m3/h，2304.72m3/d，691416m3/a）经冷却塔冷却及循环水池沉淀后循环使用，不外排，经济技术可行。 2）化验室废水预处理 项目厂内设有化验室，产品检验包括物理指标及化学指标的检验。考虑到化验室废液、废试剂产生量极少，处理难度较大，故不在厂内进行处理，拟作为危险废物单独收集，经专用收集桶收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进厂清运并处置。因此，化验室废水主要为化验器具清洗废水。 项目化验原料为通用硅酸盐水泥，化验对象不涉及重金属及其他有毒有害物质，物理指标化验不使用药剂，化学指标化验主要使用氢氧化钠溶液、甲基红指示剂溶液、盐酸溶液、硝酸铵溶液、氯化锶溶液、过氧化氢溶液、磷酸溶液、硝酸溶液、乙醇溶液、二苯偶氮碳酰肼溶液、硝酸汞溶液。通过对化验对象、化验试剂及方法的分析，化验室化验器具清洗废水主要污染物为pH（酸性或碱性）、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、汞等，浓度分别为200mg/L、180mg/L、280mg/L、20mg/L、6mg/L、1mg/L。 本评价提出，项目化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）后经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 根据工程分析，项目化验室化验器具清洗废水除pH、汞等特征污染物外，其他污染因子与生活污水无较大差别，因此，化验室化验器具清洗废水的预处理主要是调节pH及去除汞离子。废水pH的调节主要是根据废水的酸、碱性添加酸性或碱性药剂，以达到废水pH值达到中性。废水中汞离子的去除主要采用沉淀法：沉淀法分为混凝沉淀和硫化沉淀两种，混凝沉淀法的原理是在含汞废水中加入混凝剂(石灰、铁盐、铝盐)，在pH为8-10的弱碱性条件下形成氢氧化物絮凝体，利用絮凝体使汞共沉淀析出，硫化沉淀法是报道较多的一种沉淀法，该方法是将硫化钠投入含汞废水中，利用Hg2+与S2-的强烈亲合力，生成溶度极小的硫化汞而将汞从溶液中除去，该方法适用处理不同浓度、不同种类的汞盐，据报道，沉淀法汞的去除率可达95%-99.9%。因此，环评提出的项目化验室化验器具清洗废水预处理方案是合理、可行的。 3）生活污水预处理 根据工程分析，项目劳动定员20人，仅在厂区就餐，不在厂区住宿，生活污水产生量约为0.8m3/d，240m3/a。项目食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池处理，最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于厂区绿化，不外排。 ①隔油池设置可行性分析 项目食堂厨房配套设置1个容积0.3m3的三级隔油池，用于接纳厨房餐饮含油废水。根据工程分析，项目食堂厨房含油废水产生量为0.24m3/d，隔油池设计有效容积0.3m3，可确保各产污时段内的厨房废水在隔油池中停留时间不小于2小时，隔油效率可达80%。因此，项目食堂厨房配套设置的三级隔油池容积合理。经查阅资料，三级隔油池的除油效率可达到85%以上，除油效果较好，项目外排废水中的动植物油浓度可达到10mg/L，除油效果较好。 ②化粪池设置可行性分析 项目设置1个化粪池，为地埋式，化粪池容积为1m3，用于预处理生活污水。根据工程分析，进入化粪池处理的废水量为0.8m3/d，化粪池容积大于项目生活污水日产生量，并保证污水停留24小时以上，熟化效果较好；此外，经查阅资料，化粪池CODcr去除效率约15%、BOD5去除效率约9%、氨氮去除效率约3%、悬浮物去除效率约40%，对磷酸盐几乎没有去除能力，项目生活污水经化粪池预处理后的可大大降低污水处理站的运行负荷。因此，项目化粪池设置合理。 4）污水处理站设置可行性分析 根据工程分析，项目需进入污水处理站内深度处理的废水量为1.03m3/d，因此，项目需建设一个处理能力为5m3/d的污水处理站。 目前，建设单位未委托有资质单位对本项目的污水处理站工艺进行设计，具体工艺尚未确定。考虑到进入污水处理站的废水主要包括经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、粪大肠菌群，浓度分别为≤250mg/L、≤200mg/L、≤300mg/L、≤35mg/L、≤6mg/L、≤50mg/L、≤20000（个/L），污水处理站设计出水水质应满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准。本环评建议污水处理采用地埋式一体化污水处理设备，主要处理工艺为MBR工艺，工艺流程见图7-1。 图7-1 污水处理站处理工艺流程 本环评所给出的污水处理工艺，仅供建设方作参考，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，针对项目污水自身特性及外排水质要求，设计一套适合项目自身的污水处理工艺，规范施工，并做到与项目同时设计、同时施工、同时投入使用。 工艺流程说明： 餐饮含油废水经隔油池预处理后与其他生活污水进入化粪池熟化处理，再经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器，通过PLC控制器开启曝气机充氧，生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元，浓水返回调节池，膜分离的水经过快速混合法氯化消毒（漂白粉、氯片）后，进入再生水暂存池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗，反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时，关闭进水阀和污水循环阀，打开药洗阀和药剂循环阀，启动药液循环泵，进行化学清洗操作。 MBR处理工艺优点： 对污染物的去除效率高。MBR污水处理对悬浮固体（SS）浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小（0.01～1μm），可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来，其固液分离效果要远远好于二沉池，MBR对SS的去除率在99%以上，甚至达到100%；浊度的去除率也在90%以上，出水浊度与自来水相近。 由于膜组件的高效截留作用，将全部的活性污泥都截留在反应器内，使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平，最高可达40～50g/L这样，就大大降低了生物反应器内的污泥负荷，提高了MBR对有机物的去除效率，对生活污水COD的平均去除率在94%以上，BOD的平均去除率在96%以上。 同时，由于MBR污水处理中膜组件的分离作用，使得生物反应器中的水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）是完全分开的，这样就可以使生长缓慢、世代时间较长的微生物（如硝化细菌）也能在反应器中生存下来，保证了MBR除具有高效降解有机物的作用外，还具有良好的硝化作用。研究表明，MBR在处理生活污水时，对氨氮的去除率平均在98%以上，出水氨氮浓度低于1mg/L。此外，选择合适孔径的膜组件后，MBR污水处理对细菌和病毒也有着较好的去除效果，这样就可以省去传统处理工艺中的消毒工艺，大大简化了工艺流程。另外，在DO浓度较低时，在菌胶团内部存在缺氧或厌氧区，为反硝化创造了条件。仅采用好氧MBR工艺，虽然对TP的去除效率不高，但如果将其与厌氧进行组合，则可大大提高TP的去除率。研究表明，采用A/O复合式MBR工艺，对TP的去除率可达70%以上。 具有较大的灵活性和实用性。在城市污水或废水处理中，传统的处理工艺（格栅+沉砂池+初沉池+曝气池+二沉池+消毒池）流程较长，占地面积大，而出水水质又不能保证，而MBR污水处理工艺（筛网过滤+MBR）则因流程短、占地面积小，处理水量灵活等特点，而呈现出明显优势。MBR工艺的出水量根据实际情况，只需增减膜组件的片数就可完成产水量调整，非常简单、方便。 对于传统的活性污泥法工艺中出现的污泥膨胀现象，MBR污水处理工艺由于不用二沉池进行固液分离，可以轻松解决。这样，就大大减轻了管理操作的复杂程度，使优质！稳定的出水成为可能。同时，MBR工艺非常易于实现自动控制，提高了污水处理自动化水平。 解决了剩余污泥处置难的问题。剩余污泥的处置问题是污水处理厂运行好坏的关键问题之一。MBR污水处理工艺中，污泥负荷非常低，反应器内营养物质相对缺乏，微生物处在内源呼吸区，污泥产率低，因而使得剩余污泥的产生量很少，SRT得到延长，排除的剩余污泥浓度大，可不用进行污泥浓缩，而直接进行脱水，这就大大节省了污泥处理的费用。有研究得出，MBR最佳的排泥时间在35d左右。 综上分析，项目污水处理站处理工艺具有针对性，污水设备紧凑，占地少，操作简单，运行稳定，污染物去除率高，故项目经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水采用该污水处理工艺可行。项目污水处理站出水水质情况见表7-29。 表7-29 污水处理站设计出水指标与各标准值对比一览表 污染物 名称 进水水质 （mg/L） 去除 效率 出水水质 （mg/L） 回用标准：GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准 达标分析 CODcr ≥250 ≥93% 17.5 / / BOD5 ≥200 ≥95% 10 20 是 氨氮 ≥35 ≥88% 4.2 20 是 磷酸盐 ≥6 ≥92% 0.48 / / SS ≥300 ≥90% 60 / / 动植物油 （隔油池预处理后） ≤10 / 10 / / 汞 ≤0.006 / 0.006 / / 备注：本次评价取MBR处理工艺CODcr去除效率≥93%、BOD5去除效率≥95%、氨氮去除效率≥88%、磷酸盐去除效率≥92%、SS去除效率≥90%。 从表7-29可看出，项目污水处理站出水水质能够达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准。因此，项目污水处理站的处理工艺是可行的。 5）污水处理站出水不外排可行性分析 项目污水处理站出水量为1.03m3/d，309m3/a，项目绿化用水量为1.8m3/d，426.6m3/a，用水量大于废水量，经处理达标后的废水可全部回用于厂区绿化。此外，考虑到连续降雨天气时，污水处理站出水不能及时回用于绿化的情况，环评要求建设1个容积为10m3的再生水暂存池内，可连续收集储存10天的污水处理站出水量，确保项目废水不外排。 6）初期雨水不外排可行性分析 根据工程分析，厂区生产区初期雨水收集水量约为268.5m3/次，项目拟在包装车间南侧设置1个270m3的初期雨水收集池，初期雨水收集池上方设有溢流口，后期清洁雨水将通过溢流口外排雨水管网，同时在雨水收集池底部设置水泵，将经絮凝沉淀后的初期雨水回用于项目生产冷却水池（生产期）、卸料坑喷淋用水节点（卸料期）、绿化用水节点（非雨天）、空地/道路洒水降尘用水节点（非雨天）。 考虑到项目生产过程中大部分粉尘经除尘器收集后有组织排放，其排放量较小，相应的无组织排放粉尘量也较小，此外在生产过程中定期对厂区地面进行清扫，则初期雨水中SS浓度不高，约为200mg/L左右，经絮凝沉淀（投加高效絮凝剂可去除85%的SS）处理后可回用于对水质要求不高的生产过程中，不外排，不会对项目正常生产流程造成影响，经济技术可行。 （4）小结 项目采取雨污分流系统。厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。厂区设备冷却废水经冷却塔冷却及循环水池沉淀后循环使用，不外排；厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理，化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理），最终预处理后的综合污水经污水处理站深度处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化用水标准后全部回用于绿化用水，不外排；项目运输车辆车轮清洗废水经清洗废水沉淀池处理后全部回用，不外排。 项目各污水处理设施经济技术可行，废水全部综合利用，不外排，对地表水环境影响较小。 2.2地下水环境影响分析 （1）评价工作等级分级 评价工作等级按HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》评价等级判别表进行判别。 表7-30 地下水环境影响评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 （2）评价工作等级的判定 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A的分类，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“非金属矿采选及制品制造”中“水泥粉磨站”建设项目。因此，地下水环境影响评价项目类别为IV类建设项目。 根据现场调查，建设项目所在地不在集中式饮用水水源准保护区；不在除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区；不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；不在为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不在分散式饮用水水源地；不在特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。因此，建设项目地下水敏感程度为不敏感。 综上所述，对照HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》评价等级判别表，本项目无需开展地下水环境影响评价。 3、噪声影响分析 （1）噪声源强 从工艺流程可知，项目主要噪声源是球磨机等机械设备。据工程分析，各类机械噪声值在85～110dB(A)之间，在噪声治理上，采取了不同的消声、隔声措施。噪声在传播过程中容易衰减，且易受厂房、墙体、植被的吸收和阻隔，因此，对振动给料机、选粉机、磨机、空压机、包装机、提升机、风机等高噪设备用封闭式厂房隔音，同时在车间外和厂区空地搞好绿化等措施，可有效减少噪声对周边环境的影响。 项目主要噪声源及其控制施见表7-31。 表7-31 项目设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号 设备类型 噪声级 dB（A） 设备位置 治理措施 降噪量 dB（A） 1 给料机 85 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 2 预破立磨 95 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 3 选粉机 90 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 4 水泥磨机 100 粉磨车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 5 空压机 100 空压机房内 建筑隔声、安装减震基础及消声器 25 6 包装机 80 包装车间内 建筑隔声、安装减震基础 15 7 提升机 85 生产各环节 建筑隔声、安装减震基础 15 8 风机 95 生产各环节 建筑隔声、安装减震基础 15 9 冷却塔 95 冷却水循环设施用房内 建筑隔声、安装减震基础 15 （2）预测内容 A、预测模式 项目设备噪声经厂房、围墙等阻隔后在只考虑扩散衰减情况下，噪声衰减按下列公式计算： LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）。 △L---其它衰减因素 影响△L取值的因素很多，主要考虑车间隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声、基础减振后的△L在10～20dB(A)，本报告计算时取△L=15dB(A)，设置消声器还可在此基础衰减10dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。 各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li--- 第i个声源声值； LA---某点噪声总叠加值； n---声源个数 B、预测点布设 根据现场调查，项目周边200m范围内无声环境敏感点，本项目噪声预测点设置为项目东、南、西、北4个厂界。 各噪声源与预测点距离见表7-32。 表7-32 各噪声源与预测点距离 单位：m 预测点 距离 源强点 厂界 东 南 西 北 给料机 39 114 68 71 预破立磨 52 114 55 71 选粉机 46 65 61 120 水泥磨机 57 114 50 71 空压机 67 130 40 55 包装机 39 80 68 105 提升机 58 68 35 96 风机 32 62 32 28 冷却塔 62 132 45 53 （3）预测结果 各噪声源经距离衰减及降噪后的贡献值及达标情况见表7-33。 表7-33 各噪声源经距离衰减及降噪后的贡献值及达标情况 单位：dB（A） 预测点 贡献值 源强点 厂界 东 南 西 北 给料机 38.18 28.86 33.35 32.97 预破立磨 45.68 38.86 45.19 42.97 选粉机 41.75 38.74 39.29 33.42 水泥磨机 49.88 43.86 51.02 47.97 空压机 38.48 32.72 42.96 40.19 包装机 33.18 26.94 28.35 24.58 提升机 34.73 33.35 39.11 30.35 风机 49.12 44.15 49.12 51.06 冷却塔 44.15 37.59 46.94 45.51 叠加贡献值 54 49 55 54 标准值 昼间≤65dB（A）夜间≤55dB（A） 达标分析 达标 达标 达标 达标 根据上表，项目厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，对周边环境的影响较小。 （4）降噪措施 ①对生产线的强噪声源设备进行治理，水泥粉磨车间、水泥包装车间、空压站等通过混凝土框架结构厂房或采用钢板和泡沫隔音板厂房来达到降噪效果，泡沫隔音板厚度≥15mm； ②对风机等空气动力性噪声，可安装消声器或设置隔声罩来进行降噪； ③各车间出入口应当安装胶帘进行降噪； ④在厂区周围设置绿化带，利用绿化减噪防噪。 此外，进出厂区车辆噪声约为65dB(A)，其为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响，项目应采取以下措施： ①进出车站车辆必须减速行驶，车速应低于20km/h； ②车辆进出厂区严禁鸣喇叭。 在采取上述措施后，项目生产噪声及运输车辆噪声对周围环境影响较小。 4、固废影响分析 项目运营过程中产生的固体废弃物包括除尘设备收集的粉尘、包装工序破袋、生活垃圾、各废水处理池污泥、机修废机油、化验室废液及废试剂、化验室器具清洗废水预处理池污泥等。 4.1一般废物 （1）根据工程分析，项目各个有组织粉尘排放点均设置除尘器，项目除尘设备收集的粉尘量为23881t/a，收集的粉尘返回生产线使用，不外排；项目包装生产线的包装机设置集气罩（捕集效率约99%），配套处理效率为99.9%的气箱脉冲袋式除尘器，有组织粉尘排放量为1.44t/a，则未收集粉尘量为15t/a，因包装工序在封闭车间内进行，除尘器未收集粉尘沉降于车间内，车间沉降的粉尘返回生产线使用，不外排。 （2）根据工程分析，破损包装袋为18t/a，外售给物资回收公司综合利用，不外排。 （3）根据工程分析，生活垃圾产生量为4kg/d，1.2t/a，经厂内生活垃圾收集桶定点收集后由环卫部门统一清运处置。 （4）项目设置有食堂，环评要求配套建设隔油池，会产生少量的隔油池废油，定期委托相关单位清淘清运处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 （5）根据工程分析，项目化粪池污泥产生量为0.024t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 （6）根据工程分析，项目污水处理站污泥产生量为0.046t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/6个月，不得乱丢乱弃。 （7）根据工程分析，项目进出车辆车轮清洗废水沉淀池污泥产生量约为0.05t/a，定期委托环卫部门清淘处置，清淘周期为1次/3个月，不得乱丢乱弃。 （8）根据工程分析，项目初期雨水收集池污泥产生量约为1t/a，定期清淘后作为生产原料进入生产过程中，清淘周期为1次/月，不得乱丢乱弃。 4.2危险废物 （1）根据工程分析，项目生产设备在机修过程中会产生废机油，产生量约为0.5t/a。废机油属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物-代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废弃物。 （2）根据工程分析，项目化验室废液、废试剂产生量极少，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物代码为HW34，900-349-34； HW35，900-399-35；HW03，900-002-03。 （3）根据工程分析，项目化验室器具清洗废水预处理池污泥产生量约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物代码为HW29，900-452-29。 环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。 危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。 建设单位应在项目投入运营前与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账。 综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 5、土壤影响分析 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有大气污染型、水污染型、固体废物污染型三种。本项目废气污染物主要为粉尘，主要成分为碳酸钙，粉尘排放量较小且其中重金属等污染物含量较低；项目生产原料及产品均不涉及危化品或其他有毒物质，项目污染物均妥善处置，不会随意丢弃。综上，本项目生产过程中无有毒污染物进入土壤，对土壤影响较小。 拟建项目为水泥粉磨站项目，属于污染影响型项目。对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》评价等级判别分级表，本项目土壤评价等级判别如下： 表7-34 污染影响型判别依据分级表 土壤环境影响 评价项目类别 判别依据 本项目情况 I类项目 详见HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》附录A的表A.1 本项目为水泥粉磨站项目，属于非金属矿物制品中的“其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为III类项目 II类项目 III类项目 占地（永久占地）规模 判别依据 本项目情况 大型 ≥50hm2 本项目占地面积20171.78m2， 占地规模属于小型 中型 5~50hm2 小型 ≤5hm2 敏感程度 判别依据 本项目情况 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 本项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主），周边多为冶金建材加工企业，无土壤环境影响目标，敏感程度为不敏感 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境影响目标的 不敏感 其他情况 表7-35 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 I II III 本项目情况 大 中 小 大 中 小 大 中 小 本项目为III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，占地规模为小型，可不开展 土壤环境影响评价 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目为III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价。 三、风险分析 1、评价依据 （1）风险源调查 项目生产过程中所用原、辅料见表7-36。 表7-36 生产过程中所用原、辅料一览表 序号 名称 厂内最大存 储或在线量 HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》风险物质临界量 依据 生产原、辅料 1 熟料 1200t / / 2 矿渣 1200t / / 3 石膏 600t / / 4 石灰石（公厘石） 600t / / 5 粉煤灰 1000t / / 6 助磨剂 337.5t / / 能耗 1 天然气 （主要成分甲烷） 0.0004t 10t HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》表B.1突发环境事件风险物质及临界量 化验室药剂 1 氢氧化钠溶液 300mL / / 2 甲基红指示剂溶液 180mL / / 3 氯化锶溶液 100mL / / 4 过氧化氢溶液 100mL / / 5 乙醇溶液 800mL / / 6 二苯偶氮碳酰肼溶液 100mL / / 7 盐酸溶液 300mL 7.5t HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》表B.1突发环境事件风险物质及临界量 8 硝酸铵溶液 100mL 50t 9 磷酸溶液 200mL 10t 10 硝酸溶液 200mL 7.5t 11 硝酸汞溶液 100mL 50t HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》表B.2其他危险物质临界量推荐值 根据上表，项目风险物质包括天然气（主要成分甲烷）、盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞。 本项目涉及的主要风险物质理化性质和危险特性见表7-37。 表7-37 主要风险物质理化性质和危险特性表 名称 理化性质 危险性 毒性毒理 天然气（甲烷） 无色无臭液体，主要成分含83%～99%甲烷、1%～13%乙烷、0.1%～3%丙烷、0.2%～1.0%丁烷，也含有一定比例氮气、水蒸气、二氧化碳、硫化氢，有时还含有一些数量不明显的稀有气体（氦、氩）。沸点-161.5℃。气体相对密度0.5548。 极易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，在室温下的爆炸极限为5％～14％，在-162℃左右的爆炸极限为6％～13％ 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。 盐酸 无色液体(工业用盐酸会因有杂质三价铁盐而略显黄色)，有腐蚀性，为氯化氢的水溶液，具有刺激性气味，相对密度（水=1）1.2，一般实验室使用的盐酸为0.1mol/L，pH=1。氯化氢与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出，溶于碱液并与碱液发生中和反应，能与乙醇任意混溶，氯化氢能溶于苯。由于浓盐酸具有挥发性，挥发出的氯化氢气体与空气中的水蒸气作用形成盐酸小液滴，所以会看到白雾。 能与一些活泼金属粉末发生反应，放出氢气。与氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。能与碱发生中和反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 毒性：LD50：900mg/kg(兔经口) ；LC50：3124ppm 1小时(大鼠吸入)。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。燃爆危险：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 磷酸 纯不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。熔点42.4℃，沸点26.0℃，相对密度（水=1）1.87，与水相溶，可混溶于乙醇。 不燃，遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 毒性：LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮) 。蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性，口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响为鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 硝酸 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃，沸点86℃，相对密度（水=1）1.5，与水混溶。 不燃，强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物如糖、纤维素、木屑、棉花、稻草或废纱头等接触。 其蒸汽有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼烧。长期接触可引起牙齿酸蚀症。 硝酸铵 无色无臭的透明结晶或呈白色的小颗粒，有潮解性。熔点169.6℃，沸点210℃，相对密度（水=1）1.72，易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚。 助燃。强氧化剂。与可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应二爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 毒性：LD50：4820mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料。对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 硝酸汞 无色或白色透明结晶，有潮解性。熔点79℃，相对密度(水=1)4.39，沸点180℃(分解)，易溶于少量水，不溶于乙醇，溶于硝酸，溶于水，并发生水解，是一种温和的氧化剂，与有机物、还原剂、硫、磷等混合，易着火燃烧，受热分解产生有毒的烟气。 汞离子可使含巯基的酶丧失活性，失去功能;还能与酶中的氨基、二巯基、羧基、羟基以及细胞膜内的磷酰基结合，引起相应的损害。 剧毒，急性中毒有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状，可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等，部分患者皮肤出现红色斑丘疹，严重者可发生间质性肺炎及肾损害，口服可发生急性腐蚀性胃肠炎，严重者昏迷、休克，甚至发生坏死性肾病致急性肾功能衰竭，对眼有刺激性，可致皮炎。慢性中毒有神经衰弱综合征，易兴奋症，精神情绪障碍，如胆怯、害羞、易怒、爱哭等;汞毒性震颤，口腔炎，少数病例有肝、肾损害。 （2）环境风险潜势初判 1）风险评价等级判别依据 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，评价工作等级划分表见表7-38。 表7-38 评价工作等级划分表 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 2）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 ①当值涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按（式8.2-1）计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn （式8.2-1） 式中：q1、q2，....，qn—每种危险物质的最大存在总量，t Q1、Q2，....，Qn—每种危险物质的临界量，t 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： 1）1≤Q＜10； 2）10≤Q＜100； 3）Q≥100 本项目涉及的危险化学品最大储存量及危险化学品临界量情况见表7-39。 表7-39 本项目危险化学品最大储存量及危险化学品临界量统计表 危险物质名称 存放地点 实际最大储存量/t 临界量/t 天然气（主要成分甲烷） 生产工艺燃气输气管线 0.0004 10 盐酸溶液 玻璃试剂瓶承装，放置于化验室试剂柜 0.0004 7.5 硝酸铵溶液 0.0002 50 磷酸溶液 0.0004 10 硝酸溶液 0.0003 7.5 硝酸汞溶液 0.0004 50 建设项目环境风险潜势判断：本项目危险物质Q=0.0004/10+0.0004/7.5+0.0002/50+0.0004/10+0.0003/7.5+0.0004/50=0.000185，Q＜1。 （3）环境风险评价等级及范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）.，对照上文对本项目环境风险潜势进行判断，本项目危险物质Q==0.000185，Q＜1，本项目环境风险潜势为I，环境风险评价工作等级按导则直接划分为简单分析，评价范围以厂中心，半径取3km。 2、环境敏感目标调查 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价工作等级按导则划分为简单分析时，不涉及大气环境风险评价范围，地表水环境风险评价范围参照地表水评价范围，地下水环境风险评价范围参照地下水评价范围，环境风险保护目标见表7-40。 表7-40 环境风险保护目标分布表 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址 方位 相对厂界 距离/m X Y 1422 1134 獐子坝 居住，约726人 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 东北 1770 1485 236 茅草房 居住，约393人 东北 1440 2195 0 大村 居住，约224人 东 2110 1468 -1007 中村 居住，约170人 东南 1755 357 -558 先觉村 居住，约1014人 东南 580 181 -1347 摆衣村 居住，约699人 东南 1290 -338 -1523 前所村 居住，约924人 西南 1466 -1197 -2167 燕子窝村 居住，约155人 西南 2350 0 -800 南盘江 河流 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准 南 800 注：环境保护目标坐标取距离厂址最近点位置。 3、环境风险识别 项目环境风险识别包括物质危险性识别，生产系统危险性识别，危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险识别包括：主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。本项目建成后物质危险主要为天然气（主要成分甲烷）、盐酸、硝酸铵、磷酸、硝酸、硝酸汞。 天然气管道一旦出现泄漏，一部分轻组份（主要是甲烷）将会扩散到空气中，并与其混合，形成气团。当气团浓度达到爆炸极限时，与明火将发生蒸汽云爆炸，并回火点燃泄漏源，泄漏源着火将是调压站露于火焰中，管内压力上升，温度快速升高，强度下降，一定时间后干壁将会发生热塑性裂口而导致灾难性的沸腾体蒸汽火灾，造成管道破裂，同时伴随的冲击波、强大辐射计碎片等还会导致重大人员伤亡和财产损失；另一部分比空气重的气体容易滞留在地表低洼处，遇明火而引发火灾或爆炸。 盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂对人体的危害是具有毒性作用。 ①盐酸 毒性：LD50：900mg/kg(兔经口) ；LC50：3124ppm 1小时(大鼠吸入)。接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒:出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻出血、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。燃爆危险：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 ②磷酸 毒性：LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮) 。蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性，口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响为鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 ③硝酸 其蒸汽有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳、并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼烧。长期接触可引起牙齿酸蚀症。 ④硝酸铵 毒性：LD50：4820mg/kg(小鼠经口)；LC50：无资料。对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、昏迷，甚至死亡。 ⑤硝酸汞 剧毒，急性中毒有头痛、头晕、乏力、失眠、多梦、口腔炎、发热等全身症状，可有食欲不振、恶心、腹痛、腹泻等，部分患者皮肤出现红色斑丘疹，严重者可发生间质性肺炎及肾损害，口服可发生急性腐蚀性胃肠炎，严重者昏迷、休克，甚至发生坏死性肾病致急性肾功能衰竭，对眼有刺激性，可致皮炎。慢性中毒有神经衰弱综合征，易兴奋症，精神情绪障碍，如胆怯、害羞、易怒、爱哭等;汞毒性震颤，口腔炎，少数病例有肝、肾损害。 生产系统危险性识别包括：主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目生产系统风险源主要为盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂泄漏后导致的人员中毒或引发火灾、爆炸；天然气泄漏后遇明火而引发火灾或爆炸。 危险物质向环境转移的途径识别包括：物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。本项目环境风险类型主要为盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂、天然气泄漏后引发的火灾或爆炸对环境的影响。 4、环境风险影响分析 根据HJ/T169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险潜势为Ⅰ。本评价主要对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。本项目可能发生的事故主要有盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂泄漏后导致的人员中毒或引发火灾、爆炸；天然气泄漏后遇明火而引发火灾或爆炸。 5、风险防范措施和应急预案 设计严格执行“安全第一、预防为主”的方针政策。首先严格执行现行的国家标准、规范和规定，委托有资质的设计单位进行工程设计，同时对于危险物料、危险场所设计中采取必要的安全防范措施。 5.1防范措施 （1）根据《环境风险评价导则》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》中的要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案，在正常生产的情况下定期并组织人员按应急预案方案进行演习。 （2）按照设计方案，厂区内设消防水池1座及消防泵房，消防水池有效容积为90m3（消防污染水量按照消防用水量为25L/s，火灾持续时间按1小时计算），储存厂区室内消防用水量，泵房内设消火栓给水泵2台。 （3）定期检查天然气管道及天然气热风炉，以防天然气泄漏而引发火灾。 （4）由于本项目在生产过程中要用到盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂，属于危险化学品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品的贮存提出如下规范或要求： 1）实验室火灾风险防范措施 ①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。 ②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。 ③实验室内不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。 ④实验室内电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 ⑤实验室内使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拨下电源插头。 ⑥实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。 ⑦严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通畅通。 2）实验室化学药品风险防范措施 ①各级各类实验室所用化学药品的必须由统一组织购置，任何实验室和个人不得私自购置。购置剧毒类和易制毒类药品需经公安部门许可，持许可证方可购置。 ②化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签，贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类药品。 ③危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。 ④剧毒物品必须存放在专门的剧毒品库内，库房必须符合相关安全要求，必须做到“双人双锁”妥善保管。领用剧毒物品必须经学校保卫处批准，应根据使用情况领取最少数量，做到“双人”领取，“双人”使用，同时要做到并且做好使用登记和消耗记录，须严格按管理规定，做到“双人双锁”妥善保管。 ⑤从事危险化学药品实验的人员应当接受相应的安全技术培训，做到熟悉所使用药品的性质，熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、剧毒、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验，严禁盲目操作，必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。 ⑥实验室产生的废液废物不得随意丢弃，随意排入地面、地下管道以及任何水源，防止污染环境。实验废液废物要采取适当措施做“无害化”处理，确实无法处理的各实验室不得私自排放、处理，实验室应采用专用容器分类盛装、存放，防止渗漏、丢失造成二次污染。 ⑦各实验室将收集的各类废液、废物统一运送至实验室设备管理处下设的废物回收库，由设备管理处联系环保局指定认可的具有处理资质的部门统一处置。 5.2应急救援措施 ①泄漏应急救援措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②如果发现，有人员出现中毒现象，应该及时通知医院赶赴现场救人。 5.3着火事故应急处理 ①发生天然气等易燃物质泄漏导致着火后，岗位人员应立即拨打火警电话报警，报出着火地点、着火介质、火势情况等，同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人，组织义务消防队员到现场灭火，并派专人引导消防车到现场灭火。 ②如果着火后伤及人身，生产科当班调度人员应迅速通知医院、消防队及时赶扑现场救人。 ③事故现场由保卫科负责配合消防队设立警戒线，由厂安环科、办公室协助险区内人员的撤离、步岗，疏通抢险通道。 ④使用湿草（麻）袋、黄泥、专用灭火器灭火，涉及或危及电器着火，应立即切断电源。 ⑤若着火导致设备烧红，应逐步喷水降温，切忌大量喷水骤然冷却，以防设备变形，加大恢复难度，遗留后患。 ⑥火灾时的消防废水，应集中收集处置，避免二次污染。 6、 风险评价结论 综合以上分析，本项目风险评价结论如下： 本项目可能发生的事故主要有盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂泄漏后导致的人员中毒或引发火灾、爆炸；天然气泄漏后遇明火而引发火灾或爆炸。在落实上述措施后，可最大限度减轻环境风险的影响，本项目环境风险可接受。 表7-42 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目 建设地点 云南省昆明市宜良县工业园区 地理坐标 经度：103°13′13.89″；纬度：24°59′56.08″ 主要危险物质及分布 1、主要危险物质：天然气（主要成分甲烷）、盐酸、硝酸铵、磷酸、硝酸、硝酸汞； 2、分布：天然气分布在生产工艺燃气输气管线，最大在线量为0.0004t；盐酸、硝酸铵、磷酸、硝酸、硝酸汞分布于化验室试剂柜内，最大储量分别为0.0004t、0.0002t、0.0004t、0.0003t、0.0004t。 环境影响途径及危害后果 主要有盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂泄漏后导致的人员中毒或引发火灾、爆炸；天然气泄漏后遇明火而引发火灾或爆炸。 风险防范措施要求 1、风险防范措施 （1）根据《环境风险评价导则》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》中的要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案，在正常生产的情况下定期并组织人员按应急预案方案进行演习。 （2）按照设计方案，厂区内设消防水池1座及消防泵房，消防水池有效容积为90m3（消防污染水量按照消防用水量为25L/s，火灾持续时间按1小时计算），储存厂区室内消防用水量，泵房内设消火栓给水泵2台。 （3）定期检查天然气管道及天然气热风炉，以防天然气泄漏而引发火灾。 （4）由于本项目在生产过程中要用到盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂，属于危险化学品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品的贮存提出如下规范或要求： 1）实验室火灾风险防范措施 ①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。 ②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。 ③实验室内不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。 ④实验室内电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 ⑤实验室内使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拨下电源插头。 ⑥实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。 ⑦严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通畅通。 2）实验室化学药品风险防范措施 ①各级各类实验室所用化学药品的必须由统一组织购置，任何实验室和个人不得私自购置。购置剧毒类和易制毒类药品需经公安部门许可，持许可证方可购置。 ②化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签，贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类药品。 ③危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。 ④剧毒物品必须存放在专门的剧毒品库内，库房必须符合相关安全要求，必须做到“双人双锁”妥善保管。领用剧毒物品必须经学校保卫处批准，应根据使用情况领取最少数量，做到“双人”领取，“双人”使用，同时要做到并且做好使用登记和消耗记录，须严格按管理规定，做到“双人双锁”妥善保管。 ⑤从事危险化学药品实验的人员应当接受相应的安全技术培训，做到熟悉所使用药品的性质，熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、剧毒、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验，严禁盲目操作，必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。 ⑥实验室产生的废液废物不得随意丢弃，随意排入地面、地下管道以及任何水源，防止污染环境。实验废液废物要采取适当措施做“无害化”处理，确实无法处理的各实验室不得私自排放、处理，实验室应采用专用容器分类盛装、存放，防止渗漏、丢失造成二次污染。 ⑦各实验室将收集的各类废液、废物统一运送至实验室设备管理处下设的废物回收库，由设备管理处联系环保局指定认可的具有处理资质的部门统一处置。 2、应急救援措施 ①泄漏应急救援措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②如果发现，有人员出现中毒现象，应该及时通知医院赶赴现场救人。 3、着火事故应急处理 ①发生天然气等易燃物质泄漏导致着火后，岗位人员应立即拨打火警电话报警，报出着火地点、着火介质、火势情况等，同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人，组织义务消防队员到现场灭火，并派专人引导消防车到现场灭火。 ②如果着火后伤及人身，生产科当班调度人员应迅速通知医院、消防队及时赶扑现场救人。 ③事故现场由保卫科负责配合消防队设立警戒线，由厂安环科、办公室协助险区内人员的撤离、步岗，疏通抢险通道。 ④使用湿草（麻）袋、黄泥、专用灭火器灭火，涉及或危及电器着火，应立即切断电源。 ⑤若着火导致设备烧红，应逐步喷水降温，切忌大量喷水骤然冷却，以防设备变形，加大恢复难度，遗留后患。 ⑥火灾时的消防废水，应集中收集处置，避免二次污染。 填报说明 无 四、在原有项目搬迁后，原有项目场地再利用的环保要求 根据《云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案》的通知，云环通〔2014〕266号、《昆明市环境保护局关于转发〈云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案〉的通知》（昆环保通〔2014〕308号），在进行二次开发利用前，需要进行场地环境调查及风险评估，根据调查评估结果，并按照国家的相关文件（环保部《关于保障工业企业场地在开发利用环境安全的通知》环发[2012]140 号），为合理规划污染场地的土地用途提供参考意见。在收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布置、生产工艺及所用原辅材料等资料的基础上，通过在疑似污染区域设置采样点，进行土壤的实验室检测，明确场地内是否存在污染物，并明确是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。 五、产业政策、规划及其他环境合理性分析 （一）产业政策符合性分析 1、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订） 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目为年产120万吨水泥粉磨站项目，属于鼓励类“十二、建材”中的“1、粉磨系统等节能改造”及“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”范畴；不属于限制类“九、建材”中的“1、2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线，60万吨/年以下水泥粉磨站”范畴；本项目主要生产设备为Φ4.2×13.5m水泥磨机1台，不属于淘汰类“一、落后生产工艺设备（八）建材”中的“2、直径3m以下水泥粉磨设备”范畴。 项目所用设备、生产工艺及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订）中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 2、《水泥行业规范条件》（2015） 经和《水泥行业规范条件》（2015年本）对照，本项目的建设符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的相关要求，且本项目已取得宜良县科学技术和工业信息化局关于“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”登记备案的通知（宜科工信审[2019]1号）。项目的建设符合国家的产业政策。 （二）规划符合性分析 1、与土地利用规划符合性分析 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地，符合土地利用规划。 项目与宜良工业园区总体规划——用地布局规划关系见附图5。 2、与工业园区规划符合性分析 2.1与宜良工业园区总体规划（2016-2030）符合性 （1）工业园区规划 1）园区规划范围 根据《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》，宜良工业园区规划范围为：北起北古城集镇—南盘江一线，南达昆石高速公路，西起绕城高速外环线一线，东至宜良县域东部界线，形成北古城、木龙、山后三个产业发展组团，总规划工业区面积57.7 平方公里。 2）园区空间结构和功能布局 综合考虑地形、风向、南盘江保护、九乡风景名胜区保护、产业发展时序、云南铜业选址、现状产业分布、交通运输条件等因素，规划引导园区产业形成“三带、七片”的产业空间布局，实现三次产业的有机融合，良性互动，促进四化同步、产城旅融合发展。 三带： ①在园区西部形成公共服务发展带。 ②在园区中、东部形成工业产业发展带。 ③沿南盘江结合基本农田的保护和南盘江休闲文化带建设，形成现代农业和休闲旅游发展带。 七片： ①北古城片区西、北部地区以发展特色轻工业产业集群为主。 ②北古城片区中、东部地区以新型建材产业集群为主。 ③木龙片区中、东部地区以金属新材料产业集群为主。 ④山后片区中、东部地区以先进装备制造业产业集群为主。 ⑤北古城片区西部地区以生产性服务业发展为主。 ⑥木龙片区西部地区以生活性服务业发展为主。 ⑦山后片区西部地区以生产性服务业发展为主。 3）园区产业发展规划 紧密依托宜良农业发展优势和特色，大力提升农特产品加工业发展规模和发展水平，实现工业与特色农业的联动发展，形成宜良工业发展的特色名片。依托建材产业基础，做大做强特色建材产业集群，形成品牌；以滇中产业新区托管和云铜入驻为契机，积极争取大型金属新材料项目、先进装备制造项目的进入，壮大规模，形成产业链，发挥集群效应，成为宜良工业的新的品牌特色。按照“新型化、集群化、特色化”的思路，结合省、市最新产业政策要求，综合考虑与滇中产业新区及昆明市域主要工业聚集区的联动与错位发展，对宜良有基础、有资源、有计划的产业门类进行梳理、整合和提升，着力打造有色金属新材料、装备制造、新型建材、特色轻工业四大工业产业集群，突出产业新型化、规模化、特色化发展，提升园区工业发展规模和水平。 ①特色轻工产业集群：积极引导园区现有的农产品加工、饲料加工、箱板纸包装等产业转型升级，突出宜良优势与特色，形成特色轻工业产业集群。 ②新型建材产业集群：积极引导园区现有的板材加工、五金加工、水泥生产等产业转型升级，突出规模和特色，注重产业关联发展，提升产业进入门槛，形成新型建材产业集群。 A.引导板材加工业向装修与建筑板材等方向扩展和升级。 B.引导五金加工业向家具五金扣件、建筑五金材料等方向发展和延伸。 C.对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管，并按照昆明市的相关部署，积极发展以防水、隔音、隔热为主的新型建材产业。 ③金属新材料产业集群：抓住云铜进入的契机，依托园区现有钢铁冶金产业基础，积极打造金属新材料产业集群，形成园区工业发展新的增长点。 ④先进装备制造业产业集群：依托园区冶金业和金属新材料产业的发展，按照省、市产业发展导向，积极培育和发展重化矿冶设备与工程机械装备产业、以铜金属为主要原材料的装备制造、食品设备制造、农用机械制造等产业，同时积极争取发展滇中产业新区的汽车与高端装备制造产业的上游产业，构建先进装备制造业产业集群，突出产业在全省、全市的特色，并与滇中产业新区汽车与高端装备产业形成配合与互动。 ⑤现代服务业：按照产城融合、城乡一体、打造宜良县产业新区的思路，在园区大力发展为工业生产和居民（村民）生活相配套的生产性服务业和生活性服务业。 ⑥现代农业：结合园区内基本农田和坝区优质耕地的保留与保护，鼓励引导农业向现代化、产业化、特色化方向发展，促进农业与农产品加工业的融合与互动，实现现代农业和现代工业共同发展，良性互动的格局，成为全县“四化同步”发展集中展示区。 ⑦休闲旅游业：对南盘江沿岸优质耕地进行保护，重点在该区域鼓励和引导休闲观光农业、科普农业的发展，集中展示园区农产品加工业特色面面，有效拓展宜良县南盘江旅游文化带的内涵，实现园区产城旅融合发展，促进“四化同步”，形成园区独有的特色名片。 4）园区土地利用规划 ①居住用地：规划园区的居住用地均为二类居住用地。规划居住用地按照园区公共服务与管理核心、服务次级中心的打造和西部公共服务带的构建，在北古城组团西部、木龙组团西部、山后组团西部积极选择山脚坡度在15%-25%的用地进行集中布局。规划居住用地总面积约279.1 公顷，占总建设用地比例约8.73%。 ②公共管理与公共服务设施用地：规划范围的公共管理与公共服务用地划分至中类，包括行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利设施用地6 类。规划公共管理与公共服务用地总面积约71.89 公顷，占总建设用地比例约2.25%。 ③商业服务业设施用地：规划园区范围的商业服务业设施用地划分至中类，分为商业设施用地和商务设施用地两类。规划园区商业服务业设施用地总面积约180.32 公顷，占总建设用地比例约5.64%。 ④工业用地：规划工业用地划分至中类，分为一类工业用地、二类工业用地和三类工业用地。规划重点选取坡度集中在15%以下的区域，在北古城片区中东部、木龙片区中东部、山后片区中东部地区集中布局工业用地，形成园区中、东部产业发展带，作为工业集中发展的空间。其中，木龙组团北部、耿家营组团工业用地为一类工业用地，其余区域为二类工业用地。规划除保留现状红狮水泥厂和西南水泥厂两处三类工业用地，不再新增三类工业用地。规划园区工业用地总面积约1526.72 公顷，占总建设用地比例约47.76%。 ⑤物流仓储用地：规划物流仓储用地划分至大类。规划在北古城片区西部的南昆铁路宜良北站周边区域和山后流仓储用地，全面满足园区产业发展的物流仓储需求。规划园区物流仓储用地总面积约117.02 公顷，占总建设用地比例约3.66%。 ⑥公用设施用地：主要有供应设施用地、环境设施用地、安全设施用地，规划保留原来的相关市政设施，增加适量的市政设施用地，以满足配套需求。规划用地56.61 公顷，占总建设用地的1.77%。 ⑦道路与交通设施用地：主要有城市道路用地、城市轨道交通用地、交通枢纽用地和公共交通场站用地，以满足配套道路与交通设施用地需求。规划用地331.54 公顷，占总建设用地的2.26%。 ⑧绿地与广场用地：规划的绿地主要分布在主要道路的两侧及公共绿地。根据相关文件中对于建筑退距的要求，高速公路、快速路及城市主干道两侧有大片的街头绿地，形成沿街绿化。规划布置几个公共绿地分布在主要的居住区附近，提高全区的绿化水平，营造绿色生态产业园区。规划用地633.43 公顷，占建设用地的19.82%。 5）园区排水规划 排水现状：规划范围内新建道路及在建道路已敷设雨污水管道，如饲料园片区已敷设d400 的污水管道，d600～d1400 的雨水管道。 存在问题：规划范围内现状无完善的排水系统，现状区域内产生的污水没有出来就近排水水体。 排水规划：依据城市规划竖向标高以及综合考虑再生水供给情况，污水处理设施规划工业园区新建5 座污水处理厂。 6）园区环境准入要求 ①园区产业结构 着力打造有色金属新材料、装备制造、新型建材、特色轻工业四大工业产业集群，其中： 特色轻工产业集群：农产品加工、饲料加工、箱板纸包装等产业； 新型建材产业集群：板材加工、五金加工、水泥等产业； 金属新材料产业集群：钢铁冶金、铜金属冶炼压延加工、铜精深加工等产业； 先进装备制造业产业集群：重化矿冶设备与工程机械装备产业、以铜金属为主要原材料的装备制造、食品设备制造、农用机械制造等产业。 ②负面清单 表7-43 工业园区环保负面清单 工业类别 主要工业项目 农产品加工 不符合产业政策和环保要求的项目 饲料加工 不符合产业政策和环保要求的项目 箱板纸包装 不符合产业政策和环保要求的项目 板材加工 不符合产业政策和环保要求的项目 五金加工 涉及含重金属生产废水排放的项目； 涉及含电镀或喷漆工艺的项目； 其他不符合产业政策和环保要求的项目 水泥 除增产减污外以任何形式新增水泥产能项目； 其他不符合产业政策和环保要求的项目 钢铁冶金 除增产减污外以任何形式新增钢铁产能项目； 其他不符合产业政策和环保要求的项目 铜 冶 金 铜金属冶炼压延加工 除铜以外的其他有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）及有色金属合金制造项目； 锰、铬冶炼项目； 不符合产业政策和环保要求的项目 铜精深加工 装备制造 重化矿冶设备与工程机械装备 不符合产业政策和环保要求的项目 以铜金属为主要原材料的装备制造、食品设备制造、农用机械制造 7）项目入驻园区的要求 项目入驻原则 规划区引进项目应遵循以下原则： ①符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模、产品、选址应符合国家及云南省相关产业政策、园区产业结构和功能布局要求； ②有利于实现宜良县产业结构的原则：引进项目应有利于推进宜良县工业园区产业结构结症，有利于规划目标的达成； ③资源节约原则：引进项目应能够满足资源节约的原则，冶金、建材清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上； ④环境友好原则：引进项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染、耗水少、工业用水重复利用率高的企业； ⑤协调发展原则：引进项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。 工业园区引进项目应在综合考虑上述原则的基础上进行，上述五个方面的原则是相互联系的统一整体，不应被人为分割开来。 入驻项目环保要求 对于拟入驻或现有项目，必须满足以下环境保护要求： ①入驻项目应按照国家相关法律法规，开展环境影响评价工作； ②入驻项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求； ③入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施； ④对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本； ⑤入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用； ⑥应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力； ⑦入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。 产业分类要求 结合上述入驻项目原则及其环保要求，园区产业分类如下： ①优先发展下列产业： 云南铜业整体搬迁； 铜金属为主要原材料的装备制造等产业； 特色化、规模化的特色农产品加工产业 满足规划文本中10.1.1 及10.1.2 要求的其它产业。 ②有序发展下列产业： 饲料加工产业； 新型建材产业（现有水泥行业对其脱硝装置进行提升改造）。 ③限制发展下列产业： 不符合规划功能布局的相关产业； 国家规定限制发展、符合规划要求的其它产业。 ④禁止发展下列产业： 国家规定禁止发展的其他产业。 具体项目环境影响评价要求 对入驻具体项目环境影响评价提出如下要求： ①应根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定开展环境影响评价工作。 ②建议具体项目环境影响评价报告，应根据项目污染排放特征将环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境等作为评价重点。 ③经负责审批的环境保护行政主管部门同意，本片区项目环境影响评价的现状调查和评价内容上可以适当简化。 2.2本项目与工业园区规划要求符合性分析 根据《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》，本项目与工业园区规划符合性分析对照一览表见表7-44。 表7-44 本项目与工业园区规划符合性分析对照一览表 分析 项目 《宜良工业园区总体规划（2016-2030） 环境影响报告书》规划要求 本项目情况 对比分析 规划范围 宜良工业园区规划范围为：北起北古城集镇—南盘江一线，南达昆石高速公路，西起绕城高速外环线一线，东至宜良县域东部界线，形成北古城、木龙、山后三个产业发展组团，总规划工业区面积57.7 平方公里。 本项目建设地点位于宜良工业园区 北古城工业片区。 / 空间结构、功能布局 规划引导园区产业形成“三带、七片”的产业空间布局。 本项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区，新型建材产业集群。 / 园区产业 发展规划 新型建材产业集群：积极引导园区现有的板材加工、五金加工、水泥生产等产业转型升级，突出规模和特色，注重产业关联发展，提升产业进入门槛，形成新型建材产业集群。①引导板材加工业向装修与建筑板材等方向扩展和升级。②引导五金加工业向家具五金扣件、建筑五金材料等方向发展和延伸。③对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管，并按照昆明市的相关部署，积极发展以防水、隔音、隔热为主的新型建材产业。 本项目属于水泥粉磨站项目，主要污染为粉尘，为了有效的控制粉尘的排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中。综上所述，本项目的建设与工业园区新型建材产业集群产业发展规划中“对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管”的要求不冲突。 不 冲 突 土地利用 规划 规划工业用地划分至中类，分一类工业用地、二类工业用地和三类工业用地。规划重点选取坡度集中在15%以下区域，在北古城片区中东部、木龙片区中东部、山后片区中东部地区集中布局工业用地，形成园区中、东部产业发展带，作为工业集中发展空间。 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得了云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地，符合土地利用规划。 符合 排水规划 规划范围内新建道路及在建道路已敷设雨污水管道。规划范围内现状无完善的排水系统，现状区域内产生的污水没有出来就近排水水体。依据城市规划竖向标高以及综合考虑再生水供给情况，污水处理设施规划工业园区新建5 座污水处理厂。 根据园区无完善的排水系统情况，建设单位严格落实废水不外排的要求。根据工程分析，本项目废水主要为生活污水，无工业废水产生，项目废水经污水处理站深度处理后全部回用于厂区道路洒水降尘用水及绿化用水，不外排。 不 冲 突 环境准入 着力打造有色金属新材料、装备制造、新型建材、特色轻工业四大工业产业集群，其中包括：A.特色轻工产业集群：农产品加工、饲料加工、箱板纸包装等产业；B.新型建材产业集群：板材加工、五金加工、水泥等产业；C.金属新材料产业集群：钢铁冶金、铜金属冶炼压延加工、铜精深加工等产业；D.先进装备制造业产业集群：重化矿冶设备与工程机械装备产业、以铜金属为主要原材料的装备制造、食品设备制造、农用机械制造等产业。园区环保负面清单详见表7-43。 本项目属于水泥粉磨站项目，属于园区产业结构中“新型建材产业集群”中的水泥产业。另外，本项目属于搬迁项目，搬迁前、后的生产规模无变化，为了有效的控制粉尘排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中，符合产业政策和环保要求，对照原有项目排污许可证废气总量，搬迁后的项目废气总量纳入原排污许可，无需重新申请总量，即本项目不属于园区环保负面清单中所列项目范畴。 符合 项目入驻园区要求 项目入驻原则 ①符合国家及云南省相关产业政策原则：规划区引进的项目，其工艺、规模、产品、选址应符合国家及云南省相关产业政策、园区产业结构和功能布局要求； ②有利于实现宜良县产业结构的原则：引进的项目，应有利于推进宜良县工业园区产业结构结症，有利于规划目标的达成； ③资源节约原则：引进的项目应能够满足资源节约的原则，冶金、建材清洁生产水平应达国际先进，其余产业清洁生产水平应达到国内先进水平以上； ④环境友好原则：引进的项目应符合环境友好的原则，优先引进无污染或少污染、耗水少、工业用水重复利用率高的企业； ⑤协调发展原则：引进的项目应有利于统筹城乡协调发展，有利于改善区域环境质量。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类“十二、建材”中的“1、粉磨系统等节能改造”及“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”范畴；不属于限制类及淘汰类。项目所用设备、生产工艺及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订）中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目；此外，本项目的建设符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的相关要求，且本项目已取得宜良县科学技术和工业信息化局关于“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”登记备案的通知（宜科工信审[2019]1号）。项目的建设符合国家的产业政策。 本项目属于水泥粉磨站异地搬迁项目，搬迁前、后的生产规模不变，搬迁后的项目厂址位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区，新型建材产业集群，建设占地为三类工业用地，符合土地利用规划，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中，各种工业固体废弃物满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用，废水全部综合利用，不外排，项目清洁生产水平达国内先进水平以上，项目的建设与工业园区新型建材产业集群产业发展规划中“对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管”的要求不冲突，且污染物排放总量较搬迁前减少，搬迁后的项目废气总量纳入原排污许可，无需再重新申请总量。 符合 入驻项目环保要求 ①入驻项目应按照国家相关法律法规，开展环境影响评价工作； ②入驻项目必须实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求； ③入驻项目应采取满足达标排放要求、运行稳定、技术先进、经济效益好的污染治理设施、措施； ④对排放相同特征污染物的企业，应鼓励企业之间建设联合污染治理措施，以降低污染治理成本； ⑤入驻企业产生的各种工业固体废弃物，应满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用； ⑥应鼓励各入驻企业积极参与和本企业有关的环保技术的研发，并尽快形成生产力； ⑦入驻企业清洁生产水平应达到国内先进水平以上。 本项目已按照国家相关法律法规，开展环境影响评价工作。 本项目通过落实环评文件提出的各项环保措施后，可实现达标排放，同时满足规划区总量控制要求。 本项目环评文件提出的有组织废气污染防治可行技术与HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》附录B“水泥工业废气污染防治可行技术”中独立粉磨站的要求相符，稳定达标排放是可行的；无组织废气所采用的污染防治可行技术与HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》5.2.4“无组织排放控制要求”相符，无组织粉尘排放可得到有效控制”，此外，本项目环评文件提出的各项环保措施要求基本符合HJ 886-2018《污染源源强核算技术指南 水泥工业》的要求，各项环保措施可满足达标排放求、运行稳定、技术先进、经济效益好等要求。 本项目产生的各种工业固体废弃物满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用。 为了有效的控制粉尘排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中，各种工业固体废弃物满足“减量化、资源化、无害化”要求，实现废物的综合利用，废水全部综合利用，不外排，项目清洁生产水平达国内先进水平以上。 不 冲 突 产业分类要求 ①优先发展下列产业：a.云南铜业整体搬迁；b.铜金属为主要原材料的装备制造等产业；c.特色化、规模化的特色农产品加工产业d.满足规划文本中10.1.1 及10.1.2 要求的其它产业。 ②有序发展下列产业：a.饲料加工产业；b.新型建材产业（现有水泥行业对其脱硝装置进行提升改造）。 ③限制发展下列产业：a.不符合规划功能布局的相关产业；b.国家规定限制发展、符合规划要求的其它产业。 ④禁止发展下列产业：a.国家规定禁止发展的其他产业。 本项目属于水泥粉磨站异地搬迁项目，搬迁前、后的生产规模不变，搬迁后的项目厂址位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区，新型建材产业集群，建设占地为三类工业用地，符合土地利用规划，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，除尘器收下的粉尘将回到各自的配料流程中，项目的建设与工业园区新型建材产业集群产业发展规划中“对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管”的要求不冲突，且污染物排放总量较搬迁前减少，搬迁后的项目废气总量纳入原排污许可，无需重新申请总量。 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）鼓励类“十二、建材”中的“1、粉磨系统等节能改造”及“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”范畴；不属于限制类及淘汰类。项目所用设备、生产工艺及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订）中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目；此外，本项目的建设符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的相关要求，且本项目已取得宜良县科学技术和工业信息化局关于“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”登记备案的通知（宜科工信审[2019]1号）。项目的建设符合国家的产业政策。 本项目不属于限制发展产业、禁止发展产业，与园区产业分类要求不冲突 具体项目环境影响评价要求 ①应根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理名录》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》相关规定开展环境影响评价工作。 ②建议具体项目环境影响评价报告，应根据项目污染排放特征将环境空气、地表水环境、声环境、地下水环境等作为评价重点。 ③经负责审批的环境保护行政主管部门同意，本片区项目环境影响评价的现状调查和评价内容上可以适当简化。 项目建设单位已委托云南科环环境工程咨询有限公司开展环境影响评价工作，根据项目污染排放特征将环境空气等作为评价重点。 符合 根据上表，本项目的建设与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》的要求是相符的。 （2）与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见符合性 根据《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见，本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见符合性分析对照见表7-45。 表7-45 本项目与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》 审查意见符合性分析对照表 序号 《宜良工业园区总体规划（2016-2030） 环境影响报告书》审查意见要求 本项目情况 结果 1 树立红线意识和底线思维，严格遵守法律法规底线和生态保护红线，统筹保护好生态空间，严禁不符合管控要求的开发和建设活动。 项目位于宜良工业园区北古城工业片区，经查询，未占用生态保护红线 符合 2 加强规划衔接，优化产业布局和结构。根据省市县“十三五”工业产业布局规划，结合主体功能区划、宜良县城市总体规划、土地利用规划等进一步优化园区产业规划和布局，确保符合相关规划要求。 项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区，该片区以新型建材产业集群为主。项目属于水泥粉磨站项目，属于建材行业，因此，本项目与工业园区新型建材产业集群产业发展规划不冲突。 符合 3 综合考虑园区制约因素和环境问题，调整优化片区功能定位、产业布局、结构和规模 园区布局应考虑避让南盘江及其支流马蹄河并符合河道管理相关规定，园区与河道间应规划设置生态防护带，保护好河道生态空间。废水量大、对水体易造成污染、环境风险大的项目应远离南盘江，并采取严格的环境风险防范措施确保风险可控。 距离项目最近的河流为项目南侧800m处的南盘江，距离较远，无需设置生态防护带。此外，项目废水仅为生活污水。化验室化验器具清洗废水等，废水量较小，经处理达标后全部回用，对地表水环境影响较小。 符合 园区北古城和木龙组团规划布局对环境质量要求高的居住区、医院、学校及果蔬加工、野生菌加工、高原特色食品加工等特色轻工业产业，与规划和已建设的钢铁、冶金、水泥等重污染产业相邻，易受到污染影响，存在较大的环境风险隐患，应进一步优化布局。同时根据产业相关防护距离要求逐步搬迁可能受影响的村庄，避免产生环境污染纠纷。 项目位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主），周边多为冶金建材加工企业，无其他易受污染的环境敏感点及特色轻工业产业。此外，项目主要污染为粉尘，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，对环境空气影响较小。 符合 产业布局应充分考虑区域的资源和环境承载力，严格环境准入。根据区域大气环境容量，合理确定北古城和木龙组团布局的钢铁、冶炼等重污染产业规模。区域内原有冶炼和传统建筑材料等重污染企业要开展技术升级改造和环保设施的提标改造，实现污染物减排和区域环境质量改善，为后续项目腾出环境容量。 项目所在区域为大气环境达标区，有环境容量。项目属于新建项目，主要污染为粉尘，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放，粉尘排放量较小，对环境空气影响也较小。 符合 重视规划布局产业与周边居住区的关系，结合主导风向、环境防护距离等因素进行优化调整。加大组团内现有住户的搬迁安置，在没有搬迁计划的居民区附近不得布局排放异味等以大气污染物为主的企业。 项目周边多为冶金建材加工企业，周边500m范围无易受污染的环境敏感点，且区域主导风向下风向环境敏感点距离在1000m以外。项目大气评价等级定为二级，根据预测，污染物最大落地浓度远小于GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，不需设大气防护距离。 符合 园区产业布局和项目建设应充分考虑地下水的影响，做好地下水污染防治和监控，严格工程地质勘察，采取针对性防治措施，确保区域地下水安全。 项目属于水泥粉磨站项目，不涉及地下水污染影响。 不 涉 及 4 加快环保基础设施建设，各组团应根据用地规模、开发程度、产业集聚程度及排水条件，完善组团雨污分流管网，规划建设污水集中处理设施及中水回用设施。受园区所在位置地表水环境敏感的制约，各组团排污口设置须符合相关要求，同时对涉重金属、持久性有机污染物等废水排放的产业进行严格限制。入园企业要做好固废的处置，重点做好危险废物的处理处置及管理工作。 项目废水仅为生活污水，废水量较小，经处理达标后全部回用，对地表水环境影响较小。落实本评价提出的对策措施后，项目固废均得到合理处置。 符合 5 加强环境风险防范和管理措施，对于进驻园区项目的选址布局时要充分考虑环境防护距离的要求，制定有效完善的事故应急预案并加强演练。 项目属于水泥粉磨站项目，生产过程中的原料及产品均不属于风险物质，不涉及环境风险。 不 涉 及 6 重大项目的规划建设要按照《环境保护公众参与办法》的相关规定，做好公众参与工作，确保公众的知情权，充分吸纳公众对环境的诉求。 项目属于水泥粉磨站项目，需编制建设项目环境影响报告表，此外，项目周边200m范围内无环境敏感点，因此无需进行公众参与工作。 不 涉 及 7 加强规划实施的跟踪监测与管理，重视区内产业特征污染因子的定期与跟踪监测，必要时设置大气自动监测设施，适时开展环境影响跟踪评价。 本评价要求建设单位参照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则（发布稿）》、HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》、HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》开展自行监测，具体监测方案见表9-2。 符合 综上所述，本项目的建设与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》审查意见是相符的。 （3）宜良工业园区管理委员会意见 根据宜良工业园区管理委员会出具的意见（见附件），本项目作为水泥粉磨站生产项目，符合园区产业准入政策，与园区规划无冲突。 3、生态红线 项目位于宜良工业园区北古城工业片区，厂址中心坐标为经度：103°13′13.89″；纬度：24°59′56.08″。建设单位已将项目厂址坐标拐点提交给昆明市生态环境局宜良分局，经主管部门对照查询，本项目用地范围未占用生态保护红线。 （三）平面布置合理性分析 项目水泥粉磨生产线位于厂区中南部，包装车间位于厂区中东部，成品库位于厂区中西部，原料库位于厂区北侧，配料转运临时堆场及卸料坑位于厂区东南角，办公生活楼及食堂位于西南角。厂区大门位于项目南厂界处，厂区南面有园区红枫路通达，可方便的与厂主道路相通，交通便利。因此，方案总图布置简洁，工艺流程较顺畅，各区域分区明显，充分利用了场地外形和自然地形使工艺流程更加简捷顺畅，布局紧凑合理。 项目区域主导风向为西南风，关心点距离本项目较远且多位于侧风向或上风向，本项目办公生活区位于厂区西南角，位于生产区上风向，办公生活区及生产区相对独立设置，可减少噪声及粉尘对办公及生活区的影响。项目环保设施均紧邻产污节点布置，降低管线铺设长度，不仅便于污染物的收集及治理，还可降低环保投资。 综上所述，从环境的角度看，项目布局合理。 （四）周边环境相容性分析 本项目属于水泥粉磨站项目，位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区（以新型建材产业集群为主），属于宜良县城常年主导风向的下风向，周边1km范围内的居民点均位于本项目的侧风向，此外，项目周边企业有宜良通州塑业有限公司、宜良宏华炉料再生资源有限公司、云南一帆工业有限公司、宜良县日发塑业有限公司、云南四平宏深鼓风机有限公司、昆明爱摩尔科技开发有限责任公司、云南苏瑞科技有限公司、红狮水泥厂等，不涉及食品加工等对周边环境质量要求较高的生产企业。 本项目排放废气主要为粉尘，废水主要为生活污水，不涉及工业废水。在落实本评价提出的环保对策措施后，项目废气及厂界噪声达标排放，废水全部回用，不外排，固废均得到合理处置，项目的建设不会改变区域声环境功能，因此，本项目的建设与不会对周边环境造成制约性影响，项目环境相容性较高。

# 表八  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工过程 | 扬尘 | 洒水降尘，运输车辆采取遮盖措施，物料堆放规整，建筑垃圾及时清运出场 | 对环境影响较小 |
|  |  | 焊接 | 烟尘 | 自然扩散 | 对环境影响较小 |
|  |  | 施工机械及 运输车辆 | 燃油废气 | 自然扩散 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 卸料坑 | 粉尘 | 卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 | 达到GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定 |
|  |  | 皮带输送 | 粉尘 | 设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 |  |
|  |  | 选粉机 （配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放） | 烟（粉）尘、SO2、NOx | 预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 |  |
|  |  | 预破立磨 | 粉尘 | 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 |  |
|  |  | 水泥磨 | 粉尘 | 设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 |  |
|  |  | 搅拌楼 | 粉尘 | 设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 |  |
|  |  | 粉煤灰库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 1#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 2#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 3#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 4#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 5#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 6#水泥库库顶 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 |  |
|  |  | 1~2#水泥库 侧卸料 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 |  |
|  |  | 3~4#水泥库 侧卸料 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 |  |
|  |  | 5~6#水泥库 侧卸料 | 粉尘 | 设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 |  |
|  |  | 1#包装生产线 | 粉尘 | 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 |  |
|  |  | 2#包装生产线 | 粉尘 | 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 |  |
|  |  | 1#袋装水泥发散 | 粉尘 | 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 |  |
|  |  | 2#袋装水泥发散 | 粉尘 | 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 |  |
|  |  | 厂区 | 无组织粉尘 | 配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 | 达到GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中监控点浓度限值要求 |
|  |  |  |  | 配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设集气罩，配套袋式除尘器。 |  |
|  |  |  |  | 封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 |  |
|  |  |  |  | 水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 |  |
|  |  |  |  | 包装车间全封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 |  |
|  |  |  |  | 定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 |  |
|  |  |  |  | 厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 |  |
|  |  |  |  | 生产工序均设置于密闭车间内。 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 厨房灶头上方设置1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m | 达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的标准限值要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、HC、NOX等 | 稀释扩散 | 影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工过程 | 施工废水 | 沉淀处理后回用或作为施工现场降尘洒水 | 不外排，影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 洗手清洁废水 |  |  |
|  |  | 施工扰动 | 扰动面 地表径流 |  |  |
|  | 运营期 | 生产设备 | 冷却水 | 经冷却、沉淀后全部循环使用 | 不外排，影响较小 |
|  |  | 化验室 | 化验室废水 | 经预处理池酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理后经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水 | 不外排，影响较小 |
|  |  | 员工 | 生活废水 | 食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理，最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水 | 不外排，影响较小 |
|  |  | 运输车辆 车轮清洗 | 清洗废水 | 经清洗废水沉淀池处理后全部回用 | 不外排，影响较小 |
|  |  | 生产区屋顶 及路面 | 初期雨水 | 经初期雨水收集池絮凝沉淀处理后回用于生产冷却水池（生产期）、卸料坑喷淋用水节点（卸料期）、车轮清洗补充用水、绿化用水（非雨天）、空地/道路洒水降尘用水（非雨天） | 不外排，影响较小 |
| 固体 废物 | 施工期 | 原有植被清理 | 杂草等植被 | 通过晾晒后堆肥处理，可外售或无偿交由附近农户用于旱地施肥 | 100%处置 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 可资源化利用的废物，应予以回收，不可再生利用的部分清运到宜良县住建部门指定堆放点处置 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 经统一收集后交环卫部门进行清运处理 |  |
|  | 运营期 | 生产工序 | 除尘设备收集 及包装车间地面沉降粉尘 | 回收至生产线使用 | 100%处置 |
|  |  |  | 破损包装袋 | 外售物资回收公司综合利用 |  |
|  |  | 设备机修 | 废机油(危废) | 集中分类收集、暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 化验室 | 废液及废试剂(危废) |  |  |
|  |  |  | 预处理池污泥(危废) |  |  |
|  |  | 厂内员工 | 生活垃圾 | 分类收集后委托环卫部门定期清运处置 |  |
|  |  | 隔油池 | 废油脂 | 委托相关单位清淘清运处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门清淘处置 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 委托环卫部门清淘处置 |  |
|  |  | 车轮清洗废水 沉淀池 | 污泥 | 委托环卫部门清淘处置 |  |
|  |  | 初期雨水收集池 | 污泥 | 定期清淘后作生产原料进入生产中 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 设备噪声 | 合理布局、使用低噪设备、缩短施工工期，禁止夜间施工 | 达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 生产设备 | 设备噪声 | 建筑隔声、基础减振、消声、距离衰减 | 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类标准 |
| 其他 | —— |
| 生态保护措施及预期效果： 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地。项目施工完成后，不改变土地利用类型。 项目占地区域内已无原生植被，主要为杂草，哺乳类动物主要有田鼠、屋顶鼠等，两栖类有青蛙等，爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎、龟、鳖等，腹足类有蜗牛、田螺等，环节类有蚯蚓上、蚂蟥等，节肢类有蜈蚣、甲虫、蚂蚁等，以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。项目区域内生物多样性一般，评价区无野生动物，无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有发现特有物种存在。项目的建设及运营不会对动植物生境造成大的影响。 项目施工区域土石方的开挖易诱发水土流失，弃土和材料的堆放受雨水冲刷影响等。土石方在强降雨的情况下会形成一定的水土流失。在施工过程中，因为机械碾压、人为践踏、施工材料、器具的随意堆放以及施工管理的松懈等原因将可能造成工程建设场地内土地的扰动和损坏。因此，施工期造成的水土流失主要为对地表的开挖、扰动，使表层植被受到破坏，失去固土防冲的能力造成的水土流失，以及弃土和建筑材料的临时堆放受雨水冲刷引起的流失。项目属于污染型项目，施工期较短，施工扰动面较小，项目建成后，其水土流失影响将消失。 |

# 表九  结论与建议

一、结论 本项目为搬迁技改项目，分别将宜良县蓬莱水泥有限公司、宜良县红光水泥有限公司名下现有的2条年产60万吨水泥粉磨站生产线统一搬迁至宜良县工业园区，合并为1条年产120万吨水泥粉磨站生产线，主要建设内容包括水泥粉磨生产线、储运工程、办公生活辅助工程、供水及供电工程、废气及废水治理工程等。 本项目占地面积20171.78m2，总建筑面积19415.34m2，厂区绿化面积为600m2，绿化率为2.97%。 通过对项目所在区域的环境质量现状的调查和评价，对项目施工期及运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、项目政策符合性 （1）产业政策符合性分析结论 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目为年产120万吨水泥粉磨站项目，属于鼓励类“十二、建材”中的“1、粉磨系统等节能改造”及“11、废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”范畴；不属于限制类“九、建材”中的“1、2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线，60万吨/年以下水泥粉磨站”范畴；本项目主要生产设备为Φ4.2×13.5m水泥磨机1台，不属于淘汰类“一、落后生产工艺设备（八）建材”中的“2、直径3m以下水泥粉磨设备”范畴。项目所用设备、生产工艺及产品均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修订）中限制类和淘汰类之列，属于允许建设项目，符合国家产业政策。 经和《水泥行业规范条件》（2015）对照，本项目的建设符合《水泥行业规范条件（2015年本）》的相关要求，且本项目已取得宜良县科学技术和工业信息化局关于“年产120万吨水泥粉磨生产线搬迁技改项目”登记备案的通知（宜科工信审[2019]1号）。项目的建设符合国家的产业政策。 （2）规划符合性分析结论 宜良县蓬莱水泥有限公司通过公开拍卖购得云南一帆工业有限公司名下位于宜良县工业园区土地，用于本项目的建设，占地为三类工业用地，符合土地利用规划。 项目属于水泥粉磨站项目，主要污染为粉尘，为了有效的控制粉尘的排放量，减少粉尘对周围环境的影响，设计中贯彻“清洁生产”、“达标排放”的思想、采取全过程“以防为主”的方针，针对生产过程中的各粉尘产生节点，建设单位设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备，含尘气体经高效除尘设备净化后有组织的排放。项目的建设与工业园区新型建材产业集群产业发展规划中“对水泥生产业发展进行必要的控制，引导进行技术改造和升级转型，强化环境监管，并按照昆明市的相关部署，积极发展以防水、隔音、隔热为主的新型建材产业”的要求不冲突。通过对照分析，项目的建设与《宜良工业园区总体规划（2016-2030）环境影响报告书》及其审查意见是相符的。根据宜良工业园区管理委员会出具的意见，本项目作为水泥粉磨站生产项目，符合园区产业准入政策，与园区规划无冲突。 项目位于宜良工业园区北古城工业片区，未占用生态保护红线。 （3）平面布置合理性分析 项目方案总图布置简洁，工艺流程较顺畅，各区域分区明显，充分利用了场地外形和自然地形使工艺流程更加简捷顺畅，布局紧凑合理。项目区域主导风向为西南风，关心点距离本项目较远且多位于侧风向或上风向，本项目办公生活区位于厂区西南角，位于生产区上风向，办公生活区及生产区相对独立设置，可减少噪声及粉尘对办公及生活区的影响。项目环保设施均紧邻产污节点布置，降低管线铺设长度，不仅便于污染物的收集及治理，还可降低环保投资。综上所述，从环境的角度看，项目布局合理。 （4）周边环境相容性分析 本项目属于水泥粉磨站项目，位于宜良工业园区北古城工业片区中、东部地区，属于宜良县城常年主导风向的下风向，周边1km范围内的居民点均位于本项目的侧风向，项目周边企业以新型建材产业集群为主，不涉及食品加工等对周边环境质量要求较高的生产企业。本项目排放废气主要为粉尘、废水主要为生活污水，不涉及工业废水。在落实本评价提出的环保对策措施后，项目废气及厂界噪声达标排放，废水全部回用，不外排，固废均得到合理处置，项目的建设不会改变区域声环境功能，因此，本项目的建设与不会对周边环境造成制约性影响，项目环境相容性较高。 2、区域环境质量现状 根据昆明市生态环境局发布的《2018年昆明市环境状况公报》（2019年5月31日发布），区域环境空气质量可达GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准要求，属于达标区，区域地表水体水质满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。根据项目区声环境质量现状监测，区域声环境质量预计可达GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准。 项目位于宜良工业园区北古城工业片区，项目用地为建设用地，区内无原生植被复存，主要为园区绿化植被或少量杂草、小树，区域人类活动频繁，生态结构较差，物种较为单一，已不具备野生动物良好的栖息条件。根据现踏勘走访，区域内无国家和云南省重点保护野生植物物种和珍稀植物、无地方狭域特有物种分布；区内总体植被覆盖率低，评价区域植物种类较为简单，生态系统受人为控制，自身调节能力较弱。 3、施工期主要影响 施工期污染源主要为粉尘、噪声及固废，落实环评提出的各项污染治理措施后，其施工期环境影响较小。 4、运营期主要影响 （1）大气环境影响分析结论 项目在生产过程中各生产环节共设置了20套布袋除尘器，除尘效率不低于99%，有组织粉尘经除尘器处理后通过各自排气筒排放。根据预测、分析可知，项目工艺粉废气经治理外排后，各污染物最大落地浓度均占标率低，对环境影响较小。建设单位应加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转；在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决；定期对除尘设备进行检查，如若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用时方可生产。项目食堂油烟经净化处理后可做到达标排放，项目区产生的汽车尾气，通过自然扩散后对环境空气影响不大。 （2）水环境影响分析结论 项目采取雨污分流系统。厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理）。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化标准后全部回用于绿化用水，不外排。项目工艺冷却水经循环系统收集处理后循环使用，不外排。厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。项目各污水处理设施经济技术可行，废水全部综合利用，不外排，对环境影响较小。 根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A的分类，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“非金属矿采选及制品制造”中“水泥粉磨站”建设项目。因此，地下水环境影响评价项目类别为IV类建设项目，无需开展地下水环境影响评价。 （3）声环境影响分析结论 项目在采取隔声降噪、合理布局等措施后，项目厂界噪声能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值要求，对周边环境的影响较小。此外，进出厂区车辆噪声约为65dB(A)，其为移动噪声源，影响具有瞬时性。为了减小进出车辆噪声的影响，项目应采取以下措施：①进出车站车辆必须减速行驶，车速应低于20km/h；②车辆进出厂区严禁鸣喇叭。在采取上述措施后，运输车辆噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废弃物影响分析结论 项目各个有组织粉尘排放点均设置除尘器，除尘设备收集的粉尘及包装车间内地面沉降粉尘返回生产线使用，不外排；包装车间产生的破损包装袋外售给物资回收公司综合利用，不外排；生活垃圾经厂内生活垃圾收集桶定点收集后由环卫部门统一清运处置；隔油池废油定期委托相关单位清淘清运处置；化粪池污泥、污水处理站、进出车辆车轮清洗废水沉淀池污泥定期委托环卫部门清淘处置；初期雨水收集池污泥定期清淘后作为生产原料进入生产过程中。 项目生产设备在机修过程中产生的废机油属于《国家危险废物名录》（2016版）中“HW08 废矿物油与含矿物油废物-代码900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”，为危险废弃物。项目化验室废液、废试剂产生量极少，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物代码为HW34，900-349-34； HW35，900-399-35；HW03，900-002-03。项目化验室器具清洗废水预处理池污泥产生量约为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2016版），属于危险废物，废物代码为HW29，900-452-29。环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。建设单位应在项目投入运营前与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账。综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 （5）土壤环境影响分析结论 对照HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，本项目为III类建设项目，环境敏感程度为不敏感，占地规模为小型，可不开展土壤环境影响评价。 （6）环境风险结论 本项目可能发生的事故主要有盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂泄漏后导致的人员中毒或引发火灾、爆炸；天然气泄漏后遇明火而引发火灾或爆炸。在落实上述措施后，可最大限度减轻环境风险的影响，本项目环境风险可接受。 5、“三本账核算”及总量控制 本项目运行后，烟（粉）尘排放量减少0.5t/a，二氧化硫排放量减少21.0651t/a，氮氧化物排放量减少16.3323t/a；全厂废水全部回用，污水排放量仍为0；全厂固体废弃物全部综合利用，实现100%综合利用，无固体废弃物排放。全厂总量控制指标满足宜良县蓬莱水泥有限公司最新排污许可证（编号为915301252168614401001P）及宜良县红光水泥有限公司最新排污许可证（编号为915301257482624303001P）的许可排放总量要求。 6、总结论 项目的建设符合国家及云南省相关产业政策要求，选址可行，布局合理。建设单位只要加强管理，认真落实设计和本环评提出的各项环保治理措施，则项目运营期污染物可做到达标排放，对环境的影响是可接受的。从环境角度考虑，本项目的建设可行。 二、对策措施 1、“以新带老”措施 本项目属于搬迁项目，预计建成投产时间为2021年5月，搬迁前，原有项目继续投入使用，截至搬迁项目建成投产后方停用。 在原有项目搬迁前，原有项目应落实以下措施： （1）原有项目设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物。使用高密度的聚丙烯桶对废机油进行收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理；在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议；危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前，应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求实施。 （2）完善原有项目原料堆场封闭措施，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 2、运营期环保措施 （1）大气污染防治措施 1）原辅料卸料及输送工段 ①卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 ②皮带输送工段设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 2）粉磨工段 ①预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 ②预破立磨设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 ③水泥磨设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 ④搅拌楼设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 3）储库及散装工段 ①粉煤灰库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ②1#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ③2#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ④3#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑤4#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑥5#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑦6#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑧1~2#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 ⑨3~4#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 ⑩5~6#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 4）水泥包装及发散工段 ①1#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 ②2#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 ③1#袋装水泥发散工段高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 ④2#袋装水泥发散工段高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 5）无组织粉尘防治措施 ①配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 ②配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套袋式除尘器。 ③封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 ④水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 ⑤包装车间全封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 ⑥定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 ⑦厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 ⑧生产工序均设置于密闭车间内。 6）厨房灶头上方设置1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m。 7）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。定期对除尘设备进行检查，如若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用时方可生产。 （2）水环境环境保护措施 ①设置容积为0.3m3的三级隔油池1座。 ②设置容积为1m3的化粪池1座。 ③设置处理能力为5m3/d的污水处理站1座，并配套建设容积为10m3的再生水暂存池1座。 ④设置容积为0.3m3的实验室废水沉淀池1座（酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理）。 ⑤设置1套冷却水循环系统，配套建有冷却塔（冷却能力为100m3/h）及容积为30m3的冷却水循环池。 ⑥设置容积为2m3的车轮清洗废水沉淀池1座。 ⑦设置容积为270m3的初期雨水收集池1座。 ⑧排水制度：采取雨污分流系统。 A.厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。 B.厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理），经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 B.工艺冷却水经循环水池收集处理后循环使用，不外排。 C.厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 （3）噪声污染防治措施 ①对生产线的强噪声源设备进行治理，水泥粉磨车间、水泥包装车间、空压站等通过混凝土框架结构厂房或采用钢板和泡沫隔音板厂房来达到降噪效果，泡沫隔音板厚度≥15mm。 ②对风机等空气动力性噪声，可安装消声器或设置隔声罩来进行降噪。 ③各车间出入口应当安装胶帘进行降噪。 ④在厂区周围设置绿化带，利用绿化减噪防噪。 ⑤进出车站车辆必须减速行驶，车速应低于20km/h。 ⑥车辆进出厂区严禁鸣喇叭。 （4）固体废物防治措施 ①一般废物 项目各个有组织粉尘排放点均设置除尘器，除尘设备收集的粉尘及包装车间内地面沉降粉尘返回生产线使用，不外排。包装车间产生的破损包装袋外售给物资回收公司综合利用，不外排。生活垃圾经厂内生活垃圾收集桶定点收集后由环卫部门统一清运处置。隔油池废油定期委托相关单位清淘清运处置。化粪池污泥、污水处理站、进出车辆车轮清洗废水沉淀池污泥定期委托环卫部门清淘处置。初期雨水收集池污泥定期清淘后作为生产原料进入生产过程中。 ②危险废物 项目生产设备在机修过程中产生的废机油、化验室废液及废试剂、化验室器具清洗废水预处理池污泥，属于危险废物。环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。建设单位应在项目投入运营前与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账。综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 （5）环境风险措施 防范措施 （1）根据《环境风险评价导则》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》中的要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案，在正常生产的情况下定期并组织人员按应急预案方案进行演习。 （2）按照设计方案，厂区内设消防水池1座及消防泵房，消防水池有效容积为90m3（消防污染水量按照消防用水量为25L/s，火灾持续时间按1小时计算），储存厂区室内消防用水量，泵房内设消火栓给水泵2台。 （3）定期检查天然气管道及天然气热风炉，以防天然气泄漏而引发火灾。 （4）由于本项目在生产过程中要用到盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂，属于危险化学品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品的贮存提出如下规范或要求： 1）实验室火灾风险防范措施 ①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。 ②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。 ③实验室内不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。 ④实验室内电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 ⑤实验室内使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拨下电源插头。 ⑥实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。 ⑦严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通畅通。 2）实验室化学药品风险防范措施 ①各级各类实验室所用化学药品的必须由统一组织购置，任何实验室和个人不得私自购置。购置剧毒类和易制毒类药品需经公安部门许可，持许可证方可购置。 ②化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签，贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类药品。 ③危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。 ④剧毒物品必须存放在专门的剧毒品库内，库房必须符合相关安全要求，必须做到“双人双锁”妥善保管。领用剧毒物品必须经学校保卫处批准，应根据使用情况领取最少数量，做到“双人”领取，“双人”使用，同时要做到并且做好使用登记和消耗记录，须严格按管理规定，做到“双人双锁”妥善保管。 ⑤从事危险化学药品实验的人员应当接受相应的安全技术培训，做到熟悉所使用药品的性质，熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、剧毒、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验，严禁盲目操作，必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。 ⑥实验室产生的废液废物不得随意丢弃，随意排入地面、地下管道以及任何水源，防止污染环境。实验废液废物要采取适当措施做“无害化”处理，确实无法处理的各实验室不得私自排放、处理，实验室应采用专用容器分类盛装、存放，防止渗漏、丢失造成二次污染。 ⑦各实验室将收集的各类废液、废物统一运送至实验室设备管理处下设的废物回收库，由设备管理处联系环保局指定认可的具有处理资质的部门统一处置。 应急救援措施 ①泄漏应急救援措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②如果发现，有人员出现中毒现象，应该及时通知医院赶赴现场救人。 着火事故应急处理 ①发生天然气等易燃物质泄漏导致着火后，岗位人员应立即拨打火警电话报警，报出着火地点、着火介质、火势情况等，同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人，组织义务消防队员到现场灭火，并派专人引导消防车到现场灭火。 ②如果着火后伤及人身，生产科当班调度人员应迅速通知医院、消防队及时赶扑现场救人。 ③事故现场由保卫科负责配合消防队设立警戒线，由厂安环科、办公室协助险区内人员的撤离、步岗，疏通抢险通道。 ④使用湿草（麻）袋、黄泥、专用灭火器灭火，涉及或危及电器着火，应立即切断电源。 ⑤若着火导致设备烧红，应逐步喷水降温，切忌大量喷水骤然冷却，以防设备变形，加大恢复难度，遗留后患。 ⑥火灾时的消防废水，应集中收集处置，避免二次污染。 （6）其他 ①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。 ②在管理制度中加强环保管理的内容，包括：对项目区员工进行环境保护意识宣传，如节约用水、垃圾分类袋装等。 ③在原有项目搬迁后，原有项目场地再利用的环保要求：根据《云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案》的通知，云环通〔2014〕266号、《昆明市环境保护局关于转发〈云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案〉的通知》（昆环保通〔2014〕308号），在进行二次开发利用前，需要进行场地环境调查及风险评估，根据调查评估结果，并按照国家的相关文件（环保部《关于保障工业企业场地在开发利用环境安全的通知》环发[2012]140 号），为合理规划污染场地的土地用途提供参考意见。在收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布置、生产工艺及所用原辅材料等资料的基础上，通过在疑似污染区域设置采样点，进行土壤的实验室检测，明确场地内是否存在污染物，并明确是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。 表9-1 项目环保对策措施一览表 时段 分类 措施 “以新带老”措施 本次评价提出，在原有项目搬迁前，应落实以下“以新带老”措施： ①原有项目设置危废暂存间暂存机修废机油等危险废物；在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账，并与有资质的单位签危险废物处理书面协议；危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。 ②完善原有项目原料堆场封闭措施，需将除出入口位置外的其他区域进行封闭。 运 营 期 大气污染防治措施 原辅料卸料及输送 工段 ①卸料坑内卸料斗上方设置2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为26800m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 ②皮带输送工段设置1台单机脉冲除尘器，风量为4500m3/h，处理效率为99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 粉磨 工段 ①预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为96000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 ②预破立磨设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 ③水泥磨设置1台气箱脉冲袋式除尘器，风量为40000m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 ④搅拌楼设置1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量为13390m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 储库及散装 工段 ①粉煤灰库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ②1#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ③2#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ④3#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑤4#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑥5#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑦6#水泥库库顶设置1台袋式除尘器（库顶），风量为8900m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 ⑧1~2#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 ⑨3~4#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 ⑩5~6#水泥库侧卸料散装机设置1台袋式除尘器，风量为3200m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 水泥包装及发散工段 ①1#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 ②2#包装生产线包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量为26700m3/h，处理效率为99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 ③1#袋装水泥发散工段高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 ④2#袋装水泥发散工段高台移动式装车机设置于密闭空间内，设置1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率为99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 无组织粉尘防治措施 ①配料转运临时堆场顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润，装卸过程粉尘量极小。 ②配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套袋式除尘器。 ③封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 ④水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 ⑤包装车间全封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 ⑥定期对厂内运输道路进行清扫，非雨天对路面进行洒水降尘。 ⑦厂区出入口设置车轮清洗装置（配套清洗废水沉淀池，容积2m3）。 ⑧生产工序均设置于密闭车间内。 食堂 油烟 厨房灶头上方设置1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m。 其他 加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、设备的正常运转。在必要位置设置监控、预警等装置，做到及时发现，及时解决。定期对除尘设备进行检查，如若发现布袋出现破裂、破损等，应及时终止生产设备运行并更换布袋，待除尘系统正常投入使用时方可生产。 水环境保护措施 ①设置容积为0.3m3的三级隔油池1座。 ②设置容积为1m3的化粪池1座。 ③设置处理能力为5m3/d的污水处理站1座，并配套建设容积为10m3的再生水暂存池1座。 ④设置容积为0.3m3的实验室废水沉淀池1座（酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理）。 ⑤设置1套冷却水循环系统，配套建有冷却塔（冷却能力为100m3/h）及容积为30m3的冷却水循环池。 ⑥设置容积为2m3的车轮清洗废水沉淀池1座。 ⑦设置容积为270m3的初期雨水收集池1座。 ⑧排水制度：采取雨污分流系统。 A.厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水，生产区屋顶及路面降雨后期较洁净雨水与生活区雨水一同就近排入园区雨水管网。 B.厂区食堂含油废水经隔油池预处理后与员工盥洗废水一同进入化粪池预处理。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理），经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水，不外排。 B.工艺冷却水经循环水池收集处理后循环使用，不外排。 C.厂区出入运输车辆车轮清洗废水经沉淀处理后回用，不外排。 噪声污染防治措施 ①对生产线的强噪声源设备进行治理，水泥粉磨车间、水泥包装车间、空压站等通过混凝土框架结构厂房或采用钢板和泡沫隔音板厂房来达到降噪效果，泡沫隔音板厚度≥15mm。 ②对风机等空气动力性噪声，可安装消声器或设置隔声罩来进行降噪。 ③各车间出入口应当安装胶帘进行降噪。 ④在厂区周围设置绿化带，利用绿化减噪防噪。 ⑤进出车站车辆必须减速行驶，车速应低于20km/h。 ⑥车辆进出厂区严禁鸣喇叭。 固体废物防治措施 ①一般废物 项目各个有组织粉尘排放点均设置除尘器，除尘设备收集的粉尘及包装车间内地面沉降粉尘返回生产线使用，不外排。包装车间产生的破损包装袋外售给物资回收公司综合利用，不外排。生活垃圾经厂内生活垃圾收集桶定点收集后由环卫部门统一清运处置。隔油池废油定期委托相关单位清淘清运处置。化粪池污泥、污水处理站、进出车辆车轮清洗废水沉淀池污泥定期委托环卫部门清淘处置。初期雨水收集池污泥定期清淘后作为生产原料进入生产过程中。 ②危险废物 项目生产设备在机修过程中产生的废机油、化验室废液及废试剂、化验室器具清洗废水预处理池污泥，属于危险废物。环评要求建设危废暂存间（占地面积为10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。建设单位应在项目投入运营前与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账。综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 环境风险措施 防范措施 （1）根据《环境风险评价导则》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》中的要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案，在正常生产的情况下定期并组织人员按应急预案方案进行演习。 （2）按照设计方案，厂区内设消防水池1座及消防泵房，消防水池有效容积为90m3（消防污染水量按照消防用水量为25L/s，火灾持续时间按1小时计算），储存厂区室内消防用水量，泵房内设消火栓给水泵2台。 （3）定期检查天然气管道及天然气热风炉，以防天然气泄漏而引发火灾。 （4）由于本项目在生产过程中要用到盐酸、磷酸、硝酸、硝酸铵、硝酸汞等化验药剂，属于危险化学品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本环评对上述危险物品的贮存提出如下规范或要求： 1）实验室火灾风险防范措施 ①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。 ②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。 ③实验室内不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。 ④实验室内电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。 ⑤实验室内使用电烙铁，要放在非燃隔热的支架上，周围不应堆放可燃物，用后立即拨下电源插头。 ⑥实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。 ⑦严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通畅通。 2）实验室化学药品风险防范措施 ①各级各类实验室所用化学药品的必须由统一组织购置，任何实验室和个人不得私自购置。购置剧毒类和易制毒类药品需经公安部门许可，持许可证方可购置。 ②化学药品要分类存放，相互作用的药品不能混放，必须隔离存放。所有药品都必须有明确的标签，贮存室和柜必须保持整齐清洁。有特殊性质的药品必须按其特性要求存放。无名物、变质过期的药品要及时清理销毁。实验室内不得存放剧毒类药品。 ③危险化学药品容器应有清晰的标识或标签。遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的危险化学药品应当在阴凉通风地点存放。危险化学药品的存放区域应设置醒目的安全标志。 ④剧毒物品必须存放在专门的剧毒品库内，库房必须符合相关安全要求，必须做到“双人双锁”妥善保管。领用剧毒物品必须经学校保卫处批准，应根据使用情况领取最少数量，做到“双人”领取，“双人”使用，同时要做到并且做好使用登记和消耗记录，须严格按管理规定，做到“双人双锁”妥善保管。 ⑤从事危险化学药品实验的人员应当接受相应的安全技术培训，做到熟悉所使用药品的性质，熟练掌握相应药品的操作方法。特别是使用易燃易爆、剧毒、致病性以及有压力反应等危险性较大的危险化学药品做实验，严禁盲目操作，必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。 ⑥实验室产生的废液废物不得随意丢弃，随意排入地面、地下管道以及任何水源，防止污染环境。实验废液废物要采取适当措施做“无害化”处理，确实无法处理的各实验室不得私自排放、处理，实验室应采用专用容器分类盛装、存放，防止渗漏、丢失造成二次污染。 ⑦各实验室将收集的各类废液、废物统一运送至实验室设备管理处下设的废物回收库，由设备管理处联系环保局指定认可的具有处理资质的部门统一处置。 应急救援措施 ①泄漏应急救援措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 ②如果发现，有人员出现中毒现象，应该及时通知医院赶赴现场救人。 着火事故应急处理 ①发生天然气等易燃物质泄漏导致着火后，岗位人员应立即拨打火警电话报警，报出着火地点、着火介质、火势情况等，同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人，组织义务消防队员到现场灭火，并派专人引导消防车到现场灭火。 ②如果着火后伤及人身，生产科当班调度人员应迅速通知医院、消防队及时赶扑现场救人。 ③事故现场由保卫科负责配合消防队设立警戒线，由厂安环科、办公室协助险区内人员的撤离、步岗，疏通抢险通道。 ④使用湿草（麻）袋、黄泥、专用灭火器灭火，涉及或危及电器着火，应立即切断电源。 ⑤若着火导致设备烧红，应逐步喷水降温，切忌大量喷水骤然冷却，以防设备变形，加大恢复难度，遗留后患。 ⑥火灾时的消防废水，应集中收集处置，避免二次污染。 其他 ①项目在建设和营运中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求，随时接受各级环保部门的检查监督。 ②在管理制度中加强环保管理的内容，包括：对项目区员工进行环境保护意识宣传，如节约用水、垃圾分类袋装等。 ③在原有项目搬迁后，原有项目场地再利用的环保要求：根据《云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案》的通知，云环通〔2014〕266号、《昆明市环境保护局关于转发〈云南省工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用污染防治工作实施方案〉的通知》（昆环保通〔2014〕308号），在进行二次开发利用前，需要进行场地环境调查及风险评估，根据调查评估结果，并按照国家的相关文件（环保部《关于保障工业企业场地在开发利用环境安全的通知》环发[2012]140 号），为合理规划污染场地的土地用途提供参考意见。在收集和分析厂区及周边区域水文地质条件、厂区布置、生产工艺及所用原辅材料等资料的基础上，通过在疑似污染区域设置采样点，进行土壤的实验室检测，明确场地内是否存在污染物，并明确是否需要进行进一步的风险评估及土壤修复工作。 三、环境管理 建立环境保护管理机构，根据工程环境影响评价中提出环境保护措施，落实环境保护经费，实施环境保护对策措施；协调政府环境管理与工程环境管理间的关系，具体管理内容如下： 1）项目在建设和运行中应认真执行国家、地方环境保护的有关规定和要求。按照宜良县环境保护局的要求及时反映发生的环保问题，随时接受各级环保部门的检查监督。 2）加强管理，使污染物尽量消除在源头。 3）加强风险事故防范机制，避免污染性的突发事件发生。 4）加强宣传教育，增强施工及管理人员的环保意识。 四、监测计划 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气二级评价项目提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划，具体按HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则（发布稿）》、HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》及行业排污单位自行监测技术指南及排污许可证申请与核发技术规范执行。污染源监测计划应明确监测点位、监测指标、监测频次、执行排放标准。 参照HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则（发布稿）》、HJ942-2018《排污许可证申请与核发技术规范总则》、HJ847-2017《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》开展自行监测，建议本项目污染源监测的具体内容和频率见表9-2。 表9-2 营运期污染源监测计划 项目 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 有组织废气监测方案 废气 卸料坑除尘器有组织废气排放口 （编号DA001） 颗粒物 季度b GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，即排放浓度限值为颗粒物20mg/m3 物料皮带输送除尘器有组织废气排放口 （编号DA002） 预破立磨除尘器有组织废气排放口 （编号DA004） 水泥磨除尘器有组织废气排放口 （编号DA005） 搅拌楼除尘器有组织废气排放口 （编号DA006） 粉煤灰库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA007） 1#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA008） 2#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA009） 3#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA010） 4#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA011） 5#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA012） 6#水泥库库顶除尘器有组织废气排放口 （编号DA013） 1~2#水泥库侧卸料除尘器有组织废气排放口 （编号DA018） 3~4#水泥库侧卸料除尘器有组织废气排放口 （编号DA019） 5~6#水泥库侧卸料除尘器有组织废气排放口 （编号DA020） 1#包装生产线除尘器有组织废气排放口 （编号DA014） 2#包装生产线除尘器有组织废气排放口 （编号DA015） 1#袋装水泥发散除尘器有组织废气排放口 （编号DA016） 2#袋装水泥发散除尘器有组织废气排放口 （编号DA017） 选粉机（配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放）废气除尘器有组织废气排放口 （编号DA003） 颗粒物、 二氧化硫d、 氮氧化物d 季度b GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，即排放浓度限值为颗粒物≤20mg/m3，SO2≤600mg/m3，NOX≤400mg/m3 无组织废气监测方案 在厂址上风向设置1个对照点，厂址下风向20m处设置3个监测点 TSP 季度 GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，即监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1小时浓度值的差值≤0.5mg/m3 噪声 东、南、西、北厂界外1m处 各布设1个测点 连续等效声级Leq（A） 季度 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类标准 备注：①b对于采用相同种类治理设施的，采取随机抽测原则，每次抽测比例不少于50%。 ②d适用于采用独立热源的烘干设备。 ③根据GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的相关规定，烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机的颗粒物排放浓度限值为30mg/m3、SO2排放浓度限值为600mg/m3（采用独立热源的烘干设备）、NOx排放浓度限值为400mg/m3（采用独立热源的烘干设备），其他环节的颗粒物排放浓度限值为20mg/m3。本项目粉磨工段的选粉机废气（配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放）由DA003排气筒排放，主要污染因子为烟（粉）尘、SO2、NOx。考虑到DA003排气筒的排放源包括烘干系统（热源为热风炉）废气、选粉机废气，故颗粒物排放标准从严执行，即颗粒物排放浓度限值为20mg/m3。 五、竣工环境保护验收 项目环保竣工验收情况见表9-3所示。 表9-3 环保设施竣工验收一览表 治理对象 治理设施、措施 治理效果 废气 原辅料卸料及输送工段 卸料坑粉尘 卸料坑内卸料斗上方设2个集气罩（捕集效率约99%），配套1台气箱脉冲袋式除尘器，风量26800m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA001）高度15m，内径0.6m。 达GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中相关要求 皮带输送粉尘 设1台单机脉冲除尘器，风量4500m3/h，处理效率99%，排气筒（编号DA002）高度15m，内径0.25m。 粉 磨 工 段 选粉机废气 （配套烘干系统，热风炉废气与选粉工序粉尘合并排放） 预粉磨选粉机及V型选粉机（选粉工段配有烘干系统，烘干热源为天然气热风炉提供的热风）共用1台气箱脉冲袋式除尘器，风量96000m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA003）高度15m，内径0.8m。 预破立磨粉尘 设1台气箱脉冲袋式除尘器，风量40000m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA004）高度15m，内径0.8m。 水泥磨粉尘 设1台气箱脉冲袋式除尘器，风量40000m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA005）高度15m，内径0.8m。 搅拌楼粉尘 设1台气箱脉冲袋式除尘器（楼顶），风量13390m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA006）高度15m，内径0.5m。 储 库 及 散 装 工 段 粉煤灰库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA007）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 1#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA008）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 2#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA009）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 3#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA010）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 4#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA011）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 5#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA012）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 6#水泥库库顶粉尘 设1台袋式除尘器（库顶），风量8900m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA013）高度24m（高出本体建筑物3m），内径0.35m。 1~2#水泥库侧卸料粉尘 设1台袋式除尘器，风量3200m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA018）高度15m，内径0.2m。 3~4#水泥库侧卸料粉尘 设1台袋式除尘器，风量3200m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA019）高度15m，内径0.2m。 5~6#水泥库侧卸料粉尘 设1台袋式除尘器，风量3200m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA020）高度15m，内径0.2m。 水 泥 包 装 及 发 散 工 段 1#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量26700m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA014）高度15m，内径0.6m。 2#包装生产线粉尘 包装仓及包装机共用1台气箱脉冲袋式除尘器（包装机需设置集气罩，捕集效率约99%），风量26700m3/h，处理效率99.9%，排气筒（编号DA015）高度15m，内径0.6m。 1#袋装水泥 发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设1台袋式除尘器（车间负压），风量40000m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA016）高度15m，内径0.8m。 2#袋装水泥 发散粉尘 高台移动式装车机设置于密闭空间内，设1台袋式除尘器（车间负压），风量为40000m3/h，处理效率99.5%，排气筒（编号DA017）高度15m，内径0.8m。 无组织粉尘 ①配料转运临时堆场（堆放物料主要为矿渣，物料表面较为湿润）顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式。 ②配料卸料坑顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式，并设置喷淋设施，用于抑制卸料倾倒过程粉尘的产生。此外，卸料斗上方设有集气罩，配套袋式除尘器。 ③封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各转载、下料口等产尘点设置集气罩并配备袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器。粉煤灰采用密闭罐车运输。 ④水泥散装采用密闭罐车，散装采用带抽风口的散装卸料装置，物料装车与除尘设施同步。 ⑤包装车间全封闭，袋装水泥装车点全封闭且采用集中通风除尘系统。 ⑥定期对厂内运输道路清扫，非雨天对路面洒水降尘。 ⑦厂区出入口设车轮清洗装置（配套2m3清洗废水沉淀池）。 ⑧生产工序均设置于密闭车间内。 达GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》中的监控点浓度限值要求 食堂油烟 厨房灶头上方设置1套油烟净化设施，处理效率不低于60%，排气筒高于自身及周围10m范围内建筑1.5m 达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》 废水 雨污分流管网 按规范设计并建设雨水收集管网、污水收集管网 雨污分流 设备冷却废水 设1套冷却水循环系统，配套建有冷却塔（冷却能力100m3/h）及容积30m3冷却水循环池。工艺冷却水循环使用 不外排 生活污水及 化验室器具清洗废水 设容积0.3m3三级隔油池1座，用于含油废水隔油预处理 不外排 设容积1m3化粪池1座，用于生活污水熟化预处理 设容积0.3m3三级预处理池。化验室化验器具清洗废水经酸碱中和、絮凝/混凝沉淀等预处理（废液、废试剂作为危险废物单独收集、处理） 设处理能力不低于5m3/d污水处理站1座，并配套容积10m3再生水暂存池及回用水管网。经预处理后的生活污水、化验室化验器具清洗废水最终经污水处理站深度处理达标后全部回用于绿化用水 车轮清洗废水 设容积2m3沉淀池。车轮清洗废水经沉淀处理后回用 不外排 初期雨水 设容积270m3初期雨水收集池1座。厂区生产区屋顶及路面初期雨水经厂区雨水管网收集进入初期雨水池絮凝沉淀处理，回用于厂区生产冷却水补充用水、车轮清洗补充用水、绿化用水及洒水降尘用水 不外排 固废 除尘设备收集及包装车间地面沉降粉尘 回收至生产线使用 100%处置 破损包装袋 外售物资回收公司综合利用 废机油 建设危废暂存间（占地面积10m2），使用高密度的聚丙烯桶对废机油、化验室废液及废试剂、化验室器具清洗废水预处理池污泥进行分类收集，并将收集容器贴上标签，设置警告牌，将其统一暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。危废暂存间的建设须满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危险废物在送往有资质的危险废物处理单位进行无害化处理前应按《危险废物转移联单管理办法》相关要求。与有资质的单位签危险废物处理书面协议，在运输前到当地环保部门提交危废转移申请表，领取危险废物转移联单，在运输过程中严格按要求填写“五联单”，转移完成后将相应联单提交到相关单位，并且建立台账 化验室废液及 废试剂 化验室器具清洗废水预处理池污泥(危废) 生活垃圾 厂区内分散设置若干垃圾桶，分类收集，委托环卫部门清运 废油脂 委托相关单位清淘清运处置 化粪池、污水处理站及车轮清洗废水沉淀池污泥 委托环卫部门清运处置 初期雨水收集池污泥 定期清淘后作生产原料进入生产中 噪 声 设备噪声 建筑隔声、基础减振、消声、距离衰减 达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准限值 其他 消防水池 设置于包装车间南侧，位于罐区北面，容积为90m3。 消防废水收集与处理，不外排 绿化 面积600m2 美化环境

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

堆场

堆场

圆库

矿渣

石膏、石灰石

熟料

烘干

配料

1#粉磨机粉磨

袋装水泥出厂

散装水泥出厂

粉尘、SO2、NOx

布袋除尘器

21.5m高

排气筒排放

布袋除尘器

粉尘

22m高

排气筒排放

21.4m高

排气筒排放

布袋

除尘器

粉尘

为小颗粒物料

为小颗粒物料

2#粉磨机粉磨

粉尘

布袋

除尘器

22m高

排气筒排放

为小颗粒物料

水泥库

包装

堆场

堆场

石膏仓

矿渣

石膏

熟料

烘干

1#粉磨机粉磨

水泥库

包装

袋装水泥出厂

散装水泥出厂

粉尘、SO2、NOx

布袋除尘器

22m高排气筒排放

布袋除尘器

粉尘

15m高

排气筒排放

21m高

排气筒排放

布袋除尘器

粉尘

矿渣仓

称量

熟料仓

皮带输送

2#粉磨机粉磨

布袋除尘器

粉尘

20m高

排气筒排放

为小颗粒物料

为小颗粒物料

为小颗粒物料

施工场地清理

N、G、S

N、G、S

N、G、S、W

基础施工

主体工程

施工

辅助工程

施工

设备安装

图例：G——废气   W——废水   N—— 噪声    S—— 固废

N、G、S、W

场地清理

N、G、S

N、S

图5-1  施工期工艺流程及产污节点图

皮带输送

图5-2  运营期工艺流程及产污节点图

矿渣

热风炉

预粉磨选粉机

搅拌楼（均化库）

1#中间仓

袋装水泥出厂

散装水泥出厂

热风

粉尘、SO2、NOx

粉尘

水泥磨机

侧卸料

2个库共用1台散装机

粉煤灰

1#~6#水泥库

卸料系统

（根据原料种类分批次卸料）

粉尘

稳流称重仓

库顶粉尘

园区天然气管道输入天然气

DA004排气筒（15m）排放

灰库

1#包装机

散装机

（3台）

配料转运临时堆场（顶部设顶棚，侧面为三面封闭围挡，仅卸料口一侧为开放式）

DA001排气筒（15m）排放

卸料斗集气罩

（捕集效率98%）

粉尘

2#单机脉冲除尘器

DA002排气筒（15m）排放

粉尘

细料

粉尘

V型选粉机

粗料

预破立磨

粗料

粗料

3#气箱脉冲袋式除尘器

DA003排气筒（15m）排放

石膏

熟料

石灰石

（公厘石）

1#气箱脉冲袋式除尘器

石膏配料仓

矿渣配料仓

石灰石配料仓

熟料配料仓

粉尘、SO2、NOx

4#气箱脉冲袋式除尘器

5#气箱脉冲袋式除尘器

DA005排气筒（15m）排放

粉尘

18~20#单机除尘器

6#气箱脉冲袋式除尘器

DA006排气筒（15m）排放

8~13#袋式除尘器

DA008~DA013排气筒排放

（高于库顶3m，即24m）

粉尘

粉尘

库顶粉尘

粉尘

7#袋式除尘器

DA007排气筒排放

（高于库顶3m，即24m）

2#中间仓

2#包装机

2#高台移动

式装车机

1#高台移动

式装车机

DA015排气筒（15m）排放

DA018~DA020排气筒（15m）排放

DA017排气筒（15m）排放

DA014排气筒（15m）排放

17#袋式除尘器

14#气箱脉冲袋式除尘器

15#气箱脉冲袋式除尘器

DA016排气筒（15m）排放

16#袋式除尘器

集气罩

集气罩

新鲜水

设备冷却水

实验室用水

生活用水

食堂废水

0.23

1

预处理池（酸碱中和、絮凝/混凝沉淀）”

化粪池

再生水暂存池

（非雨天回用、雨天暂存）

1.25

24

非雨天

0.02

0.25

0.56

0.2

0.8

1.03

23.28

污水处理站

绿化用水

损耗3.6

冷却塔及循环水池

2304.72

2328

0.23

23.28

15

盥洗废水

隔油池

0.24

0.24

0.56

场地洒水降尘

卸料坑喷淋

初期雨水收集池

（絮凝沉淀，非雨天回用、雨天暂存）

损耗24

损耗15

1.03非雨天

2.57

非雨天

生产区屋顶及路面初期雨水268.5m3/次

备注：因初期雨水收集量不稳定，本项目回用水优先使用处理后的厂区废水、不足部分由新水补充即可。

实验室废水

0.23

进出车辆车轮清洗用水

沉淀池

0.18

1.62

0.18

1.8